## Slide 1: EL AGUA EN LA NATURALEZA
QUÍMICA DEL AGUA
DRA. MERCEDES LUCERO CHÁVEZ
SEMESTRE 2018B

## Slide 2: PROGRAMA DE QUÍMICA DEL AGUA
El agua en la naturaleza.
Parámetros de caracterización del agua.
Sistema de carbonatos.
Acidez y alcalinidad.
Actuación de iones metálicos como ácidos.
Dureza.
Reacciones de complejación en sistemas acuáticos: importancia y frecuencia de agentes quelantes, cálculo de especies.
Fosfatos en agua.
Complejación con materiales húmicos.
Reacciones de óxido-reducción, relevancia.
Límites de pE en agua. Diagramas pE-pH.
Corrosión y corrosión microbiana.
Interacción entre fases: sólidos, líquidos y gases.
Formación de sedimentos.
Solubilidades de gases y sólidos en agua.
Partículas coloidales en agua. Arcillas.
Desestabilización de coloides.
Fenómenos de superficie.

## Slide 3: CONTENIDO
Ciclo hidrológico
El agua y sus propiedades
El agua en la tierra
El agua y su importancia
Cómo se usa el agua en México
http://www.innovacionycualificacion.com/servicios

## Slide 4: CICLO HIDRÓLOGICO

## Slide 5: EL AGUA Y SUS PROPIEDADES
Propiedades físicas del agua 1) Estado físico: sólida, liquida y gaseosa 2) Color: incolora 3) Sabor: insípida 4) Olor: inodoro 5) Densidad: 1 g./c.c. a 4°C 6) Punto de congelación: 0°C 7) Punto de ebullición: 100°C 8) Presión crítica: 217,5 atm. 9) Temperatura crítica: 374°C
Propiedades químicas del agua 1) Reacciona con los óxidos ácidos 2) Reacciona con los óxidos básicos 3)Reacciona con los metales 4)Reacciona con los no metales 5)Se une en las sales formando hidratos
https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/08/140821_tierra_agua_escasez_finde_dv

## Slide 6: ESTADOS DEL AGUA
Líquido - océanos
Sólido - glaciares, icebergs y casquetes polares, nieve
Gas - vapor en el aire
https://diarium.usal.es/mikelea/karateka/

## Slide 7: COMPOSICIÓN DEL AGUA
Oxígeno e hidrógeno y su fórmula química es H2O.
La composición del agua la podemos comprobar efectuando la electrólisis de dicha sustancia.
Electrólisis
Es un conjunto de fenómenos físicos y químicos que ocurren cuando pasa la corriente eléctrica a través de un electrolito.
https://www.youtube.com/watch?v=d9YiX5dY86Y

## Slide 8: HIELO
Puente de hidrógeno
Oxígeno
Hidrógeno
http://artederno.blogspot.com/2014/02/testigos-del-nacimiento-de-un-copo-de.html
ΔH OH = 463.5 kJ/mol
ΔH O….H = 10-40 kJ/mol
Entalpía de fusión = 6.02 kJ/mol
Densidad del hielo 0.917 kg/L

## Slide 9: AGUA LÍQUIDA COMO UN SOLVENTE
Solvente universal
Momento dipolo (6.1 x 10-30 Cm)
Constante dieléctrica
Hidrofílicas, substancias iónicas o polares son fácilmente hidratadas.
Hidrofóbicas, substancias no polares tienen limitada habilidad para formar enlaces con las moléculas del agua polares.
Número de hidratación depende de varios factores siendo los más importantes, la carga y radio.
http://bacteriasactuaciencia.blogspot.com/2018/03/la-penicilina-hace-que-las-bacterias.html

## Slide 10: PROPIEDADES DE LOS METALES ALCALI EN SOLUCIÓN ACUOSA
 | Li+ | Na+ | K+ | Rb+ | Cs+
Radio iónico (pm) | 60 | 95 | 133 | 148 | 169
Densidad de carga (C/pm) | 0.0167 | 0.0105 | 0.0075 | 0.0068 | 0.0059
Radio hidratado (pm) | 340 | 276 | 232 | 228 | 228
Número de hidratación | 23.3 | 16.6 | 10.5 | 10 | 9.9
vanLoon and Duffy , 2005

## Slide 11: AGUA LÍQUIDA COMPLEJACIÓN
Constantes de estabilidad o constantes de formación
M: metal
L: Ligando de interés
Por simplicidad las cargas son omitidas
M + L ML
ML + L ML2
ML2 + L ML3
ML3 + L ML4
La suma de los 4 pasos anteriores representa la constante de formación del proceso (β4)

## Slide 12: AGUA LÍQUIDA COMPLEJACIÓN
M + 4L ML4
Constante de formación general
Cuando el número de enlaces del ligando al ion metal es n
La reacción de complejación entre el mercurio (II) y el ligando cloruro. Siendo la concentración del mercurio de 5X10-12 mol/L.
Hg +

## Slide 13: AGUA LÍQUIDA PROPIEDADES ÁCIDO-BASE
La constante de equilibrio para la autoprotólisis depende de la temperatura.
2H2O H3O+(ac) + OH-(ac) a 25°C
La autoprotólisis es un proceso endotérmico.
Siendo anfiprótico, el agua tiene la habilidad de donar y aceptar protones de otras sustancias, actúa como un ácido o base de Brönsted.
http://innovaeducacionyciencia.blogspot.com/2015/10/reaccion-acido-base.html

## Slide 14: AGUA LÍQUIDA PROPIEDADES REDOX
El agua tiene propiedades redox.
La oxidación del agua permite la evolución de O2.
H2O O2(g) + 4H+(ac) + 4e-
Basándose en la ecuación de Nernst, el potencial para esta media reacción como una función de pH es:
E = 1.23 – 0.0591 pH a 25°C
Bajo condiciones de reducción extremas, el agua se descompone produciendo hidrógeno.
2H2O + 2e- H2(g) + 2OH-(ac)
La relación de potencial para el pH de esta reacción es
E = - 0.0591 pH a 25°C

## Slide 15: DIAGRAMA E/pH
vanLoon and Duffy , 2005

## Slide 16: VAPOR DE AGUA
La entalpia de vaporización del agua es el valor más alto de todos los líquidos comunes.
H2O(l) H2O(g) ∆H = 40.6 KJ/mol
(1)
(2)
https://www.parrinst.com/es/products/oxygen-bomb-calorimeters/
http://footage.framepool.com/fr/shot/498997006-upper-geyser-basin-bacterie-source-thermale-wyoming

## Slide 17: PRESIÓN DE VAPOR DE AGUA COMO UNA FUNCIÓN DE LA TEMPERATURA
T (°C) | Pvap (H2O)/Pa
0 | 6.1 x 102
5 | 8.7 x 102
10 | 1.2 x 103
15 | 1.7 x 103
20 | 2.3 x 103
25 | 3.2 x 103
30 | 5.6 x 103
vanLoon and Duffy , 2005

## Slide 18: UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
Molar
Micromolar
Nanomolar
Partes por millón (ppm)
Partes por billón (ppb)
Partes por trillón (ppt)
(1)
(2)
(3)
http://www.monlab.es/index.php/productos-monlab/desechable/pipetas-automaticas.html
https://www.tplaboratorioquimico.com/laboratorio-quimico/materiales-e-instrumentos-de-un-laboratorio-quimico/pipeta.html
https://www.indiamart.com/proddetail/volumetric-flasks-2594386588.html

## Slide 19: UNIDADES DE CONCENTRACIÓN
Una amplia variedad de unidades de concentración son empleadas para expresar concentraciones de solutos en agua.
Para estudios químicos son más apropiadas las unidades molares.
Para componentes traza las unidades serían ppm, ppb, etc. se basan en proporciones de masa y deben usarse con cuidado.
http://miquimica.blogspot.es/1456414596/cuestionario-para-soluciones-quimicas/

## Slide 20: PROPIEDADES ÁCIDO-BASE REDOX SOLVENTE
Determinan el camino en el cual los elementos son transportados y es posible que interactúen con otros componentes del medio ambiente vivos o no vivos.
https://tintero.com.ar/index.php/site/article?slug=ecositemas&category=enciclotin-lectura

## Slide 21: EL AGUA EN LA TIERRA
https://sites.google.com/site/cienciasnaturales10decimo/quimestre-1/bloque-3-el-agua-un-medio-de-vida/1-la-hidrosfera

## Slide 22: DISTRIBUCIÓN DEL AGUA EN LA TIERRA
Chart: 
| Oceano | Agua dulce
Porcentaje | 97 | 3
Datos de vanLoon and Duffy , 2005
Chart: 
| Capas de hielo polar y glaciales | Agua subterránea | Agua superficial accesible
Porcentaje | 79 | 20 | 1

## Slide 23: EL AGUA EN LA SUPERFICIE DE LA TIERRA
Aproximadamente 1 360 000 000 km3
1 320 000 000 km3 (97.2%)son agua de mar.
40 000 000 km3 (2.8%) son agua dulce.
25 000 000 km3 (1.8%) como hielo.
13 000 000 km3 (0.96%) como agua subterránea.
250 000 km3 (0.02%) en lagos y ríos.
13 000 km3 (0.001%) como vapor de agua.

## Slide 24: Composición del agua de mar (IONES)
Componente | Concentración (mg/kg)
Sodio | 10760
Magnesio | 1294
Calcio | 413
Potasio | 387
Estroncio | 8
Cloruros | 19353
Sulfatos | 2712
Bicarbonatos | 142
Bromuro | 67
Boro | 4
Floururo | 1
vanLoon and Duffy , 2005
Principales constituyentes químicos inorgánicos

## Slide 25: Composición del agua de mar (COMPUESTOS E IONES)
Sales disueltas | Peso (g/L agua) | % Total
NaCl | 27.213 | 77.8
MgCl2 | 3.807 | 10.9
MgSO4 | 1.658 | 4.7
CaSO4 | 1.260 | 3.6
K2SO4 | 0.863 | 2.5
CaCO3 | 0.123 | 0.5
MgBr2 | 0.076 | 
http://www7.uc.cl/sw_educ/geo_mar/html/h32.html

## Slide 26: COMPOSICIÓN DE AGUA DE LLUVIA Y NIEVE (mg/L)
 | Nieve Cima Spooner | Agua de Lluvia North Carolina y Virginia | Lluvia, Menlo Park, California |  | Estación 526U, Bélgica Europa (Precipitación)
SiO2 | 0.0 |  | 1.2 | 0.3 | 
Al (III) | 0.01 |  |  |  | 
Ca2+ | 0.0 | 0.65 | 1.2 | 0.8 | 3.3
Mg2+ | 0.2 | 0.14 | 0.7 | 1.2 | 0.36
Na+ | 0.6 | 0.56 | 0.0 | 9.4 | 0.97
K+ | 0.6 | 0.11 | 0.0 | 0.0 | 0.23
NH4+ | 0.0 |  |  |  | 0.42
HCO3- | 3 |  | 7.0 | 4 | 0.0
SO42- | 1.6 | 2.18 | 0.7 | 7.6 | 6.1
Cl- | 0.2 | 0.57 | 0.8 | 17 | 2.0
NO2- | 0.02 |  | 0.0 | 0.02 | 
NO3- | 0.1 | 0.62 | 0.2 | 0.0 | 2.2
SDT | 4.8 |  | 8.2 | 38 | 
pH | 5.6 |  | 6.4 | 5.5 | 4.4
Snoeyink and Jenkins, 1990
SDT Sólidos Disueltos Totales

## Slide 27: ANÁLISIS TÍPICOS DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEA EN LOS USA (mg/L)
Chart: 
 | Presa Pardee, Okland , California | Río Niágara N.Y. | Agua de Pozo, Dayton, Ohio
SiO2 | 9.5 | 1.2 | 10
Fe (III) | 0.07 | 0.02 | 0.09
Ca2+ | 4.0 | 36 | 92
Mg2+ | 1.1 | 8.1 | 34
Na+ | 2.6 | 6.5 | 8.2
K+ | 0.6 | 1.2 | 1.4
HCO3- | 18.3 | 119 | 339
SO42- | 1.6 | 22 | 84
Cl- | 2.0 | 13 | 9.6
NO3- | 0.41 | 0.1 | 13
Sólidos Disueltos Totales | 34 | 165 | 434
Dureza total como CaCO3 | 14.6 | 123 | 369
Snoeyink and Jenkins, 1990

## Slide 28
https://geohistoria1alhaken.wordpress.com/u4/

## Slide 29: Ríos de mayor longitud y lagos de mayor extensión
Ríos:
Nilo (África): 6.650 km
Amazonas (América del Sur): 6.437 km
Yang Tsé-Kiang (Asia): 6.300 km
Mississippi (América del Norte): 6.020 km
Yeniséi (Asia): 5.540 km
Lagos:
Mar Caspio (está en el límite de Europa y Asia): 371.000 km2
Superior (Estados Unidos-Canadá): 82.100 km2
Victoria (África): 68.422 km2
Mar de Aral (Kazajstán): 66.458 km2
Hurón (Estados Unidos-Canadá): 59.600 km2
http://www.info7.mx/seccion/protegeran-el-rio-nilo-de-la-contaminacion/1525573
http://www.inforegion.pe/249355/nivel-del-rio-amazonas-en-descenso/
https://chinatradecenter.wordpress.com/2009/09/09/3-gargantas-rio-yangtse/
http://riosdelplaneta.com/rio-misisipi/
https://sites.google.com/site/webdeibtissan/home/asia/pagina-2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

## Slide 30: LAGO
http://www.ege.fcen.uba.ar/wp-content/uploads/2014/05/limnolog%C3%ADa_-JUNIO-2015-Estud.pdf

## Slide 31: DISTRIBUCIÓN DE LA PRECIPITACIÓN PLUVIAL, 2014

## Slide 32: CÓMO ESTA EL AGUA
No contaminada
Contaminada

## Slide 33: CONTAMINACIÓN
Agua superficial
Agua subterránea
Limitan la disponibilidad en calidad y cantidad de este recurso.
La deforestación pérdida de ecosistemas especializados en la captura e infiltración del agua.
Erosión de los suelos.
El crecimiento poblacional.
El cambio climático.
Vínculo entre los bosques y las ciudades.
https://gestion.pe/peru/advierten-deforestacion-amazonia-acerca-punto-retorno-227926

## Slide 34: AGUA SUPERFICIAL
México comparte:
8 cuencas con los países vecinos:
3 con los Estados Unidos de América (Bravo, Colorado y Tijuana)
4 con Guatemala (Grijalva-Usumacinta, Suchiate, Coatán y Candelaria)
1 con Belice y Guatemala (Río Hondo).
http://www.posta.com.mx/tamaulipas/alertan-por-crecida-del-rio-bravo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suchiate
http://riosdelplaneta.com/rio-hondo/
(1)
(2)
(3)

## Slide 35: EL AGUA Y SU IMPORTANCIA
Seres vivos (78%), desarrollo de la vida y consumo.
Excelente disolvente, es una fuente de energía hidroeléctrica.
Es un medio de transporte.
Erosiona las rocas.
Contiene sales disueltas que es aprovechable para las plantas.
Utilizada como energía hidráulica.
http://www.fundesyram.info/biblioteca.php?id=4510

## Slide 36: ¿CÓMO SE USA EL AGUA EN MÉXICO?
https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/

## Slide 37: BALANCE HÍDRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## Slide 38: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carbajal Azcona A. González Hernández M. (2012) Propiedades y funciones del agua. En M. P. Vaquero y L. Toxqui. Agua para la salud: pasado, presente y futuro (pp 33-46). Madrid, España. Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
CONAGUA (2015) Atlas del agua en México.
Manahan S.E. (2010) Environmental Chemistry, 9th edición, CRC Press, Boca Ratón, USA.
Snoeyink V. L. and Jenkins D. (1990)Química del agua. Limusa. México.
vanLoon G. W. and Duffy S. J. (2005) Environmental chemistry a global perspective. Oxford, New York, USA.
Visión general del agua en México. Consultado 08/2018 https://agua.org.mx/cuanta-agua-tiene-mexico/