## Slide 1
Dirección General de Centros Universitarios
y Unidades Académicas Profesionales
Ingeniería en Computación
Semestre: Séptimo
Unidad de aprendizaje: Lógica Secuencial y Combinatoria (L41036)
Unidad de Competencia: Unidad 2
TEMA: 2. Representación de la Información
2.1 Sistemas numéricos
2.2 Conversiones entre bases
2.3 Operaciones en Binario
2.4 Complemento de 2 y de 1, números y
operaciones con signos.
Docente: M. en T. I. Jorge Bautista López
Zumpango de Ocampo, Septiembre de 2018
Notes: PORTADA 2

## Slide 2
Descripción del Material
Titulo de la presentación
Se presentan el material de proyección visual con la finalidad de reforzar la apropiación del conocimiento por parte del alumno en la UA de Lógica Secuencial y Combinatoria, impartida en el séptimo semestre de la Licenciatura en Ingeniero en Computación.
La intención del material es que el alumno comprenda el empleo de la Sistemas numéricos, Conversiones entre bases, Operaciones en Binario, y Complemento de 2 y de 1 números y operaciones con signos.
Notes: INTERIORES

## Slide 3
Justificación
Titulo de la presentación
La elaboración de este material es para apoyar en la recopilación de conceptos, ejemplos y soluciones de circuitos combinatorios mediante el tema Representación de la Información de la Unidad de Competencia 2, perteneciente a la Unidad de Aprendizaje de: Lógica Secuencial y Combinatoria.
El presente material es de apoyo tanto para el profesor como para el alumno.
Notes: INTERIORES

## Slide 4
Propósito de la Unidad de Aprendizaje
Titulo de la presentación
Iniciar al estudiante en los distintos sistemas de numeración y álgebra Booleana, y capacitarlo para construir cualquier sistema combinatorio o secuencial con vistas a que a su egreso se encuentre apto para el análisis, diseño, desarrollo y construcción de Hardware y sistemas de adquisición y distribución de señales y demás requerimientos que su desempeño profesional le exijan al respecto.
Notes: INTERIORES

## Slide 5
Propósito de la Unidad de Competencia
Titulo de la presentación
Desarrollar cálculos distintos sistemas de numeración.
Notes: INTERIORES

## Slide 6
Estructura de la Unidad de Aprendizaje
Titulo de la presentación
Unidad de competencia 1. Identificará la diferencia de señales entre los sistemas análogos y los sistemas digitales.
Unidad de competencia 2. Desarrollar cálculos distintos sistemas de numeración.
Unidad de competencia 3. Desarrollar á operaciones aritméticas en el álgebra
Booleana.
Unidad de competencia 4. Optimizar funciones mediante métodos de minimización de éstas.
Unidad de competencia 5. Analizar y diseñar de manera eficiente, sistemas
lógicos modulares, tales que permitan el desarrollo de proyectos electrónicos
aplicando la tecnología computacional, los dispositivos electrónicos y sistemas de tipo comercial y de vanguardia para resolver problemas propios de su ámbito profesional
Notes: INTERIORES

## Slide 7
Estructura de la Unidad de Aprendizaje
Titulo de la presentación
Unidad de competencia 6. Analizar y diseñar de manera eficiente, sistemas digitales secuenciales básicos, que permitan el desarrollo de proyectos electrónicos aplicando la tecnología computacional, los dispositivos electrónicos y sistemas de tipo comercial y de vanguardia para resolver problemas propios de su ámbito profesional.
Unidad de competencia 7. Analizar y diseñar de manera eficiente, sistemas digitales secuenciales que permitan el desarrollo de proyectos electrónicos aplicando la tecnología computacional, los dispositivos electrónicos y sistemas de tipo comercial y de vanguardia para resolver problemas propios de su ámbito Profesional.
Unidad de competencia 8. Analizar y diseñar de manera eficiente, sistemas digitales que utilicen dispositivos lógicos programables, los que permitan el desarrollo de proyectos electrónicos aplicando la tecnología computacional, los dispositivos electrónicos y sistemas de tipo comercial y de vanguardia para resolver problemas propios de su ámbito profesional
Unidad de competencia 9. Conocer de manera eficiente lo que son los dispositivos VHD
Notes: INTERIORES

## Slide 8
Estructura de la Unidad de Aprendizaje
Titulo de la presentación
Desarrollar diversas operaciones en los distintos sistemas de numeración.
Habilidades
Unidad de Competencia 2
Notes: INTERIORES

## Slide 9
Asistir puntualmente a clases.
Cumplir con las actividades y las tareas asignadas.
Mostrar disposición para el trabajo en equipo.
Mostrar tolerancia con las opiniones diversas.
Adoptar una actitud ética, crítica y comprometida con la aplicación de los conocimientos adquiridos en beneficio de la sociedad.
Actitudes / Valores
Estructura de la Unidad de Aprendizaje

## Slide 10
Estructura de la Unidad de Aprendizaje
Titulo de la presentación
Conocimientos
2. Representación de la Información.
2.1 sistemas numéricos.
2.2 Conversiones entre bases.
2.3 Operaciones en Binario.
2.4 Complemento de 2 y de 1 números y operaciones con signos.
2.5 Códigos binarios:
a) No ponderados (Gray, Johnson)
b) Ponderados (8421,5421, 84-2-1, exceso-3)
c) Operaciones en BCD (suma y resta)
d) Alfanuméricos (ASCII), paridad.
e) Detectores y correctores de errores (Hamming, etc).
f) Conversión de código (BCD a 7 Segmentos)
Notes: INTERIORES

## Slide 11
Representación de la Información
Titulo de la presentación
Nuestro entorno se encuentra inundado por un mundo de información, por lo cual se debe de aprender a discernir para no perdernos en ella.
Dentro de los sistemas combinatorios y secuenciales esta información se puede presentar con base en distintos sistemas de numeración, que van desde el más familiarizado con nuestro quehacer cotidiano tales como el sistema de numeración decimal hasta el sistema binario, que es el que utilizan las computadores y sistemas de comunicación para manejar y transmitir información.
Por ello es de suma importancia que el Ingeniero en Computación comprenda este tipo de información, así como su conversión entre cada uno de estos.
Notes: INTERIORES

## Slide 12
Como se ha mencionado, las computadoras emplean el sistema de numeración binario para comunicarse denominándolo como lenguaje máquina.
Dicho lenguaje trabajan con dos niveles de tensión que se simbolizan como:
0 & 1
Representación de la Información
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 13
El manejo de la información binaria resulta compleja para el ser humano, por ello; una forma manipularla dentro de los sistemas computacionales es a través de su conversión al sistema de numeración hexadecimal. A continuación se presenta un ejemplo empleado en lenguaje ensamblador:
Representación de la Información
Titulo de la presentación
0CFD:0100 0CFD:0103 0CFD:0105 0CFD:0107 0CFD:0109
BA0B01 B409 CD21 B400 CD21
MOV DX,010B MOV AH,09 INT 21 MOV AH,00 INT 21
Direcciones de memoria
Código maquina
Lenguaje ensamblador
Notes: INTERIORES

## Slide 14
Es un conjunto de símbolos y reglas de generación que permiten construir todos los números válidos en el sistema.
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 15
Estos se clasifican en dos grupos: posicionales y no-posicionales:
Posicionales: El valor de un dígito depende tanto del símbolo utilizado, como de la posición que ése símbolo ocupa en el número.
No-posicionales: Los dígitos tienen el valor del símbolo utilizado, que no depende de la posición (columna) que ocupan en el número.
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 16
Sistema Binario
El sistema de numeración binario o de base 2 es un sistema posicional que utiliza sólo dos símbolos para representar un número.
Binario={0,1}
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 17
Sistema Octal
Es un sistema numérico de base 8 y es posicional.
Octal={0,1,2,3,4,5,6,7}
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 18
Sistema Hexadecimal
En ocasiones abreviado como hex, es un sistema de numeración posicional de base 16.
Hex= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A, B, C, D, E, F}
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 19
Sistema Decimal
Las cantidades se representan utilizando como base el número diez, por lo que se compone de diez cifras.
Decimal= {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 20
Sistemas de numeración
Titulo de la presentación
Notes: INTERIORES

## Slide 21
Existen conversiones entre los múltiples sistemas de numeración los cuales se pueden llevar a cabo entre los diferentes tipos de datos.
Conversiones entre bases
Notes: INTERIORES

## Slide 22
Los números se pueden representar en distintos sistemas de numeración que se diferencian entre sí por su base.
El diseño de todo sistema lógico combinatorio y secuencial responde a operaciones con números discretos y para ello se necesita utilizar los sistemas de numeración y sus códigos.
La conversión entre dos bases en ocasiones no se puede hacer por simple sustitución; se requieren de operaciones aritméticas.
Conversiones entre bases
Notes: INTERIORES

## Slide 23
  Binario a:
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Octal | Sustitución | 101110110012 = 10 111 011 001 = 27318
Hexadecimal | Sustitución | 101110110012 = 101 1101 10012 = 5d916
Decimal | Suma | 101110110012 = 1x1024 + 0x512 + 1x256 + 1x128 + 1x64 + 0x32 + 1x16 + 1x8 + 0x4 + 0x2 + 1x1 = 149710
Notes: INTERIORES

## Slide 24
  Octal a
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Binario | Sustitución | 12348 = 001 010 011 1002
Hexadecimal | Sustitución | 12348 = 001 010 011 1002 = =001 0 10 01 11002 = 29C16
Decimal | Suma | 12348 = 1 x 512 + 2 x 64 + 3 x 8 + 4 x 1 = 66810
Notes: INTERIORES

## Slide 25
  Hexadecimal a:
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Binario | Sustitución | C0DE16 = 1100 0000 1101 11102
Octal | Sustitución | C0DE16 = 1100 0000 1101 11102 = = 1 100 000 011 01 1 1102 = = 1403368
Decimal | Suma | C0DE16 = 12x4096 + 0x256 + 13x16 + 14x 1 = = 4937410
Notes: INTERIORES

## Slide 26
  Decimal a:
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Binario | División | 10810 ÷ 2 = 54 residuo 0 (LSB) ÷ 2 = 27 residuo 0 ÷ 2 = 13 residuo 1 ÷ 2 = 6 residuo 1 ÷ 2 = 3 residuo 0 ÷ 2 = 1 residuo 1 ÷ 2 = 0 residuo 1 (MSB) 10810 = 11011002
Notes: INTERIORES

## Slide 27
  Decimal a:
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Octal | División | 10810 ÷ 8 = 13 residuo 4 (Digito menos significativo) ÷ 8 = 1 residuo 5 ÷ 8 = 0 residuo 1 (Digito más significativo) 10810 = 1548
Notes: INTERIORES

## Slide 28
  Decimal a:
Conversiones entre bases
Conversión | Método | Ejemplo
Hexadecimal | División | 10810 ÷ 16 = 6 residuo 12 (Digito menos significativo) ÷ 16 = 0 residuo 6 (Digito más significativo) 10810 = 6C16
Notes: INTERIORES

## Slide 29
BCD ( Codificación Binaria Directa )
Es cuando un número decimal es representado por su número equivalente binario tomando cuatro bits por cada decimal.
Ejemplo: Número en decimal: 874
8 7 4
1000 0111 0100
Conversiones entre bases

## Slide 30
Operaciones en Binario
A continuación se muestran algunas de las operaciones en binario que se pueden realizar.
Suma de números:
Decimales Binarios
1 1 1 1 Acarreo
X 190 1 0 1 1 1 1 1 0
Y + 141 1 0 0 0 1 1 0 1
X+Y 331 1 0 1 0 0 1 0 1 1 Resultado
Notes: INTERIORES

## Slide 31
Operaciones en Binario
Debe prestar 1, produciendo
la nueva resta 10-1=1
Después del primer préstamo, la nueva resta para esta columna es 0-1,de modo que debemos prestar de nuevo
El préstamo se repite a través de tres columnas para llegar a un 1 transportable, es decir 100 = 011 (los bits modificados) + 1 (el préstamo))
Notes: INTERIORES

## Slide 32
Operaciones en Hexadecimal
Resulta importante mencionar algunas operaciones en hexadecimal
Suma Hexadecimal
Representación Hex Representación Decimal
C 1 1 0 0 1 1 0 0
X 1 9 B 916 1 9 11 9
Y +C 7 E 616 12 7 14 6
X+Y E 1 9 F16 14 17 25 15
14 16+1 16+9 15
Resultado Hex E 1 9 F
Notes: INTERIORES

## Slide 33
Complemento de 2 y de 1
Operaciones con Signo
Este se aplica a números binarios haciendo uso de una posición de bit extra para representar el signo también llamado “bit del signo”.
El bit más Significativo (MSB) es el utilizado para representar el signo y los restantes menos significativos representan la magnitud.
Positivos Negativos
  010101012 = + 8510 110101012 = - 8510
  011111112 = + 12710 111111112 = - 12710
000000002 = + 010 100000002 = - 010
Notes: INTERIORES

## Slide 34
Complemento de 2 y de 1
Complemento a 1
También llamado complemento a (r-1) es utilizado en las computadoras digitales para simplificar la operación de resta y efectuar manipulaciones lógicas, en donde r = a es la base.
En caso de los números binarios: r=2 por tanto: r-1=1. Este resultado se le resta a cada digito del número binario.
Ejemplo:
El complemento a 1 de 1011000 es 0100111
El mismo procedimiento se aplica para los sistemas Octal y Hexadecimal.
Notes: INTERIORES

## Slide 35
Complemento de 2 y de 1
Complemento a 1
En este sistema el MBS sirve como bit de signo. El número binario se intercambia de valor de izquierda a derecha.
Positivo Negativo
1710 = 00010001 -9910 = 10011101
11101110 = -1710 01100010 = 9910
Notes: INTERIORES

## Slide 36
Complemento de 2 y de 1
Complemento a 2
En este sistema el MBS sirve como bit de signo. El número binario se intercambia de valor de izquierda a derecha y al finalizar se le suma un uno al bit menos significativo de la cadena.
Positivo Negativo
1710 = 00010001 -9910 = 10011101
11101110 01100010 +1 +1
11101111 = -1710 01100011 = 9910
Notes: INTERIORES

## Slide 37
Conclusiones
Titulo de la presentación
El comprender la representación de la información a través de los sistemas de numeración dentro de los sistemas lógicos combinatorios y secuencial es de gran relevancia para el Ingeniero en Computación, ya que es la forma en como estos sistemas manejan la información.
Por otro lado resulta importante que el alumno desarrolle la habilidad y la capacidad para realizar conversiones entre estos sistemas de numeración para posteriormente aplicar las operaciones binarias para el diseño de sistemas lógicos.
Notes: INTERIORES

## Slide 38
Referencias
Titulo de la presentación
Morris, M. Mano “Lógica digital y diseño de computadores” Ed. Prentice Hall (1989) ISBN 9688800163
Mano Morris. (2003) “Diseño Digital”. Ed. Prentice Hall. 3ra edición.
Tocci Ronald J. (2003). “Sistemas Digitales: principios y aplicaciones”. Editorial Pearson Educación. 6ta edición.
Notes: INTERIORES