## Slide 1
FUNDICIÓN A LA CERA PERDIDA
Autor: Dr. en Dis. Josué Deniss Rojas Aragón
Septiembre 2019
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO Centro Universitario UAEM Valle de Chalco
Licenciatura en Diseño Industrial Unidad de Aprendizaje: Temas Selectos de Diseño Industrial -Diseño de Joyería-
Plan de Estudios: 2015

## Slide 2: Contenido de la presentación: 1. Características del proceso 2. Ventajas y desventajas 3. Proceso de diseño 4. Modelado de la cera 5. Preparación para el vaciado 6. Fundición y vaciado del metal 7. Pasos finales 8. Realización de moldes 9. Ejemplos del proceso 10. Fuentes de Consulta

## Slide 3: 1. Características del proceso

## Slide 4: La fundición a la cera perdida es un proceso de manufactura, mediante el cual se puede obtener casi cualquier forma a través del modelado con cera, ya sea por desvaste o adición, para posteriormente obtener moldes de un material parecido al yeso (investimento); en ellos se vaciará metal fundido, que resulta en la obtención de la joya. Es uno de los procesos más antiguos del mundo, en México su uso es extendido e intenso, siendo el más empledo en la producción de joyería de oro y plata. El proceso se complementa con diferentes técnicas de acabado y/o procesos posteriores, como el montado de piedras, que dan vida a la joya manufacturada.
1. Características del proceso

## Slide 5: 2. Ventajas y desventajas

## Slide 6: Ventajas del proceso: * Se pueden producir formas complejas y rebuscadas * Poco tiempo en producción para gran cantidad de piezas * Se puede obtener un buen acabado de la pieza final * Puede copiarse prácticamente cualquier detalle. * No presenta líneas de partición derivadas del molde * Se puede destinar a una mediana y alta producción Desventajas: * El proceso es lento y costoso para una baja producción * Permite copiar directo de joyas originales y algunas ceras -Piratería- * Un cambio en el diseño implica generar un nuevo molde, a veces hasta un nuevo “master”, lo que hace lento el proceso de ajustes.
2. Ventajas y desventajas

## Slide 7: 3. Proceso de diseño

## Slide 8: El proceso de diseño debe apoyarse en una temática específica que permita un desarrollo conceptual dirigido a obtener una pieza atractiva, significativa y con sentido. Algunas determinantes del proyecto son: * Metal de fabricación * Peso esperado de la joya final * Consideraciones ergónomicas mínimas * Contemplar sistemas de ensamble entre elementos. * Acabados superficiales. El proceso de desarrollo creativo puede variar de persona a persona y estar fundamentado en cualquer tema que el autor desee. A continuación se presentan dos ejemplos de proyectos de diseño.
3. Proceso de Diseño

## Slide 9
En un proyecto elaborado en uno de los cursos, se diseñó un eslabón para pulsera, propuesto para ser fundido a la cera perdida, fabricado en plata e inspirado en la obra de la Arquitecta Zaha Hadid.
Pasos que se efectuaron:
Realización la investigación del trabajo.
Análisis formal de la obra arquitectónica.
Síntesis de las principales formas y características del trabajo de la arquitecta.
Propuestas de bocetos a partir del análisis y la síntesis realizada.
Muestra fotográfica de Zaha Hadid.
Fuente: Carmona (2009).
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 1-

## Slide 10
Las propuestas de eslabones fueron múltiples, buscando en todo momento reflejar la esencia de la arquitectura en cada eslabón conceptualizado
Bocetos de propuestas de eslabón.
Fuente: Carmona (2009).
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 1-

## Slide 11
El resultado fue un eslabón original y propositivo, mostrado en las imágenes.
Cabe resaltar, que para el diseñador industrial el desarrollo conceptual de las propuestas debe ser claro y bien dirigido; ya que es un diferenciador del trabajo profesional de la disciplina, de uno artesanal, en la proyección de nuevas joyas.
Modelados virtuales del eslabón y la pieza en conjunto.
Fuente: Carmona (2009).
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 1-

## Slide 12
La temática de desarrollo del proyecto fueron motivos vegetales, a partir del juego de diversos tipos de hojas, se generaron diversas propuestas de anillo, dije y eslabón para pulsera.
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 2-
Bocetos de propuestas de anillo, dije y eslabón.
Fuente: Bucio (2018).

## Slide 13
Una vez que se hicieron diversas propuestas en bocetos, se seleccionaron algunas para materializarse en plastilina epóxica, para concluir la exploración formal de cada joya y lograr expresar el movimiento natural de una hoja.
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 2-
Modelos de exploración formal de anillo,
dije y eslabón. Autor: Bucio López Vanessa.
Fuente: Propia (2018).

## Slide 14
Así mismo, se efectuaron pruebas de uso en relación a la exploración formal del anillo, para evaluar cada propuesta y elegir la que se consideró más pertinente y atractiva. Posteriormente, el diseño elegido, se modeló en cera para el vaciado del metal.
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 2-
Modelos de exploración en interacción con el usuario. Autor: Bucio López Vanessa.
Fuente: Propia (2018).

## Slide 15
Una vez hecho el modelo en cera, se llevo a cabo el vaciado en latón.
Al final, se proporcionó un acabado brillante. El resultado fue una joya propositiva.
3. Proceso de Diseño -Proyecto de ejemplo 2-
Prototipos finales de anillo, dije y eslabón. Autora: Bucio López Vanessa.
Fuente: Propia (2018).

## Slide 16: 4. Modelado de la cera

## Slide 17
Corte de la cera para comenzar a modelar.
Fuente: Mc Grath (1998).
Limado de la cera para obtener el modelo.
Fuente: Mc Grath (1998).
A partir de un bloque de cera, se corta la vista lateral o frontal que permita un mejor acomodo de la pieza en el bloque, para desbastar la mayor cantidad de cera posible.
4. Modelado de la cera
Una vez trazada la forma general de la joya, se va detallando con herramientas manuales como limas o taladros.

## Slide 18
Terminado del modelo para después vaciarlo.
Fuente: Mc Grath (1998).
Se afina el modelo de cera, dejando la textura deseada y suavizando la forma final.
En el terminado del modelo, pueden incluirse texturas, sistemas para montado de piedras, mecanismos de unión con otras piezas o elementos.
4. Modelado de la cera

## Slide 19
Modelador calentado en una lámpara de alcohol.
Fuente: Propia (2017).
En el modelado de la cera, también se usa el método de adición. Para ello, se emplean diversos modeladores de cera metálicos, que son calentados con una lámpara o mechero de alcohol, posteriormente se ponen en contacto con un bloque de cera sólido, derritiéndola al instante, lo cual permite tomar una pequeña cantidad de la misma.
4. Modelado de la cera
Modelador caliente en contacto con la cera sólida.
Fuente: Propia (2017).

## Slide 20
Cera depositada en la vista principal del diseño.
Fuente: Propia (2017).
Una vez alcanzado un espesor suficiente para dar estructura al cuerpo del modelo, es separada de la hoja y se detalla por completo en todas sus vistas.
4. Modelado de la cera
La cera líquida, es depositada en un papel que tiene la vista principal del diseño a modelar, en escala 1:1; poco a poco se acumula el volumen deseado y se da forma a la joya.
Detallado del modelo de cera con los modeladores.
Fuente: Propia (2017).

## Slide 21: 5. Preparación para el vaciado

## Slide 22
Colocación del tronco del árbol.
Fuente: Codina (1999).
Armado del árbol de ceras.
Fuente: Codina (1999).
Se coloca un hito (cilindro de cera) en una base de hule para cubilete; el cual sirve como canal de alimentación principal durante el vaciado.
Se agregan las piezas de cera al hito, formando poco a poco un árbol, con lo que se generan los canales o bebederos secundarios, hasta llegar a la pieza modelada en cera.
5. Preparación previa al vaciado

## Slide 23
Colocación del cilindro.
Fuente: Mc Grath (1995).
Aplicación de humectante.
Fuente: Codina (1999).
El árbol terminado se cubre con un humectante que permitirá copiar mejor la superficie de la cera.
Se coloca el cubilete en la base de caucho.
5. Preparación previa al vaciado

## Slide 24
Vaciado del investimento.
Fuente: Codina (1999).
Preparación del investimento. Fuente: Codina (1999).
Se prepara el investimento, que copiará todas las texturas y formas de la cera.
Se realiza el vaciado del investimento en los cubiletes que contienen los arboles de ceras.
5. Preparación previa al vaciado

## Slide 25
El cubilete se introduce a la máquina de vacío para extraer todo el aire atrapado al interior del investimento.
Extracción del aire de los cilindros. Fuente: Codina (1999).
Conforme el investimento comienza a endurecerse, se hace manipulable el cubilete.
Revisión en el proceso de fraguado.
Fuente: Codina (1999).
5. Preparación previa al vaciado

## Slide 26
Quemado o cocción de los cilindros.
Fuente: Codina (1999).
Posteriormente se realiza el cocido o “quemado” del investimento, que proporciona atributos necesarios al molde para someterse al vaciado, mientras se evapora la cera y deja el espacio libre para la conformación de la joya.
Cubilete al retirar el hule que soportaba al hito.
Fuente: Mc Grath (1995).
Al retirar la base de caucho del cubilete, se observa la boquilla del molde y el principio del árbol
5. Preparación previa al vaciado

## Slide 27: 6. Fundición y vaciado del metal

## Slide 28
Fundición del metal en la centrífuga.
Fuente: Codina (1999).
Se coloca el metal principal, que por lo regular es un metal precioso, junto con la liga o metal de aleación en un crisol; mismo que fue montado previamente en el sistema de la centrifuga.
Con un soplete de gas butano, se alcanzan las temperaturas necesarias para fundir el metal, y hacer la mezcla homogénea.
6. Fundición y vaciado del metal

## Slide 29
Colocación del cilindro y calentamiento de la aleación.
Fuente: Codina (1999).
Mientras se mantiene líquida la mezcla a vaciar, que debe ser calentada en todo momento para no perder la temperatura ideal para fluir dentro del molde, se coloca el cubilete recién salido del horno; en el cual se inyectará el metal fundido por medio de la energía contenida en la máquina centrífuga.
6. Fundición y vaciado del metal

## Slide 30
Centrífuga en el momento de la fundición. Fuente: Codina (1999).
Momento en que se disuelve el investimento.
Fuente: Codina (1999).
La centrifuga en operación, llena todos los espacios del molde que fueron antes ocupados por la cera.
Unos segundos después de concluido el ciclo de la centrifuga, el cubilete es sumergido en agua para disolver el investimento y liberar el árbol que ahora es metálico.
6. Fundición y vaciado del metal

## Slide 31: 7. Pasos finales

## Slide 32
Corte de vertedero con una cizalla.
Fuente: Codina (1999).
Árboles de oro y plata respectivamente. Fuente: Codina (1999).
Se retira completamente todo residuo de investimento, dejando limpio el árbol.
Se separan las joyas del árbol con unas pinzas especial para cortar hitos o con una sierra para calar.
7. Pasos finales

## Slide 33
Una vez que se tienen la pieza en el metal deseado, se lima por completo el hito y se efectúa el acabado deseado para tener una pieza final que será vendida.
En caso de tratarse del vaciado del modelo que diseñamos, debe ajustarse a todos los parámetros planificados, ya sea limarse y lijarse en caso de acabado brillante; o dejar la superficie con todas las marcas, texturas y componentes necesarios.
La idea, es dejar la joya tal como se desea que sea reproducida, ya que éste será el modelo base o “master”, del cual se elaborará un molde de hule o silicón y se generará la producción esperada.
7. Pasos finales

## Slide 34: 8. Realización de moldes

## Slide 35
Modelos metálicos con diferentes bebederos. Fuente: Codina (1999).
Colocación de las láminas de silicona alrededor del modelo.
Fuente: Codina (1999).
Lo más común es partir de un original metálico, para evitar que se deforme con la presión de la vulcanización, pero puede emplearse un modelo hecho de otros materiales.
Se procede a hacer el molde de Hule Natural (también llamado caucho) o Silicón en un marco de aluminio. A veces, se emplea silicón líquido especial para ser aplicado en joyería.
8. Realización de moldes

## Slide 36
Apertura del Caucho.
Fuente: Codina (1999).
Prensado del Caucho.
Fuente: Codina (1999).
Extracción del modelo.
Fuente: Codina (1999).
Se vulcaniza el caucho con calor y presión.
Se abre el molde con un bisturí poco a poco.
Se deja una superficie irregular, que facilita la unión de los elementos del molde.
8. Realización de moldes

## Slide 37
Inyección de cera en el molde de caucho.
Fuente: Codina (1999).
Una vez que se obtiene el molde, se procede a inyectar cera líquida, para que rellene la cavidad que antes era ocupada por el modelo original.
8. Realización de moldes

## Slide 38
Cambio dimensional del original metálico a la cera inyectada en el molde.
Fuente: Codina (1999).
Extracción de la cera inyectada.
Fuente: Codina (1999).
Una vez solidificada la cera, se extrae del molde con mucho cuidado.
8. Realización de moldes
Existe una contracción evidente entre el original metálico, la cera inyectada y la joya final, que puede llegar a ser de hasta un 11%.

## Slide 39: 9. Ejemplos del proceso

## Slide 40
Dije de plata, modelo Vaivén.
Fuente: Tane.com.mx (2018).
Anillo de compromiso con diamante y zafiros corte princesa en oro blanco 14K.
Fuente: Zoara.es (2018).
Aretes Clip Effy oro rosa 14K, con diamantes y esmeraldas.
Fuente: Guvier.com (2018).
9. Ejemplos del proceso

## Slide 41: 10. Fuentes de consulta

## Slide 42: Bucio, Vanessa (2017). Proyecto de curso inspirado en motivos vegetales. Unidad de Aprendizaje Diseño de Joyería, Licenciatura en Diseño Industrial, Centro universitario UAEM Valle de Chalco. Carmona, Liliana (2009). Proyecto de curso insprado en la arquitecta Zaha Hadid. Unidad de Aprendizaje Diseño de Joyería, Licenciatura en Diseño Industrial, Centro universitario UAEM Valle de Chalco. Casobó, Juan, Manual del joyero, Buenos Aires, 1973, Albatros, 428 p Codina, Carles, La joyería, Barcelona, 1999, Parramón, 160 p. Guvier.com (2018, septiembre 25). Aretes Clip Effy oro rosa 14K, con diamantes y esmeraldas. Recuperado de https://guvier.com/products/aretes-clip-effy-oro-rosa-14k. Loyen, Frances, Manual de platería, Madrid, 1989, [tr. Hernández Díaz, María], Herman Blume, 191p Mc Grath, Jinks, The Encyclopedia of Jewelry-Making Techniques, Londres, 1995, Running Press, 176 p.
10. Fuentes de consulta

## Slide 43: Mc Creight, Tim, The Complete Metalsmith, Massachusetts, 1991, Davis, 192 p Rojas-Aragón, Josué-Deniss (2004). Proceso de manufactura aplicados a la joyería de oro y plata. Una guía para los diseñadores industriales. Tesis Maestría en Diseño Industrial. Posgrado de Diseño Industrial, UNAM. Tane.com.mx (2018, septiembre 25). Dije de plata, modelo Vaivén. Recuperado de www.tane.com.mx/resources/tane-dijes/dije-vaiven.jpg Vitiello, Luigi, Orfebrería Moderna, Barcelona, 1989, [tr. Eugenia Volpe, María], Omega, 612 p. Zoara.es (2018, septiembre 25). Anillo de compromiso con diamante y zafiros corte princesa en oro blanco 14K. Recuperado de https://pics.zoara.net/images/products/large/448733_stunning_diamond_princess_cut_sapphire_engagement_ring_side.jpg.
10. Fuentes de consulta