## Slide 1: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA COORDINACIÓN DE INGENIERÍA MECÁNICA
MÉTODOS NUMÉRICOS:
MÉTODO DE NEVILLE
Septiembre 2019
Material Didáctico Elaborado por:
Gaston Vertiz Camaron

## Slide 2: ÍNDICE
1. Justificación
2. Objetivo
3. Introducción
4. El método de Neville
5. Ejemplo
6. Conclusiones importantes
7. Guión explicativo
8. Bibliografía

## Slide 3: 1. JUSTIFICACIÓN
La Unidad de Aprendizaje (UA) de Métodos Numéricos, es un curso fundamental en la formación de profesionistas de ingeniería mecánica, civil y electrónica; ya que es una herramienta indispensable en la solución numérica de problemas relacionados en estas ramas de la ingeniería.
Para el caso de ingeniería mecánica, esta UA se encuentra ubicada en el cuarto periodo del plan vigente (2004).

## Slide 4: 1. JUSTIFICACIÓN
La UA, está clasificada en 5 unidades de competencia: (1) Análisis de error y ecuaciones no lineales, (2) Álgebra lineal, (3) Interpolación y ajuste de curvas, (4) Cálculo numérico, (5) Solución de sistemas de ecuaciones no lineales y (6) Ecuaciones diferenciales ordinarias.
La temática que desarrolla en este material didáctico, está ubicada en la unidad de competencia 3, y concretamente en el tema de INTERPOLACIÓN.
A continuación se presenta un diagrama que incluye las unidades de competencia antes mencionadas.

## Slide 5
MÉTODOS NUMÉRICOS
Unidad de competencia 1: Análisis de error y ecuaciones no lineales
Unidad de competencia 2: Álgebra lineal
Unidad de competencia 3: Interpolación y ajuste de curvas
Unidad de competencia 4: Cálculo numérico
Unidad de competencia 5: Solución de ecuaciones no lineales
Unidad de competencia 6: Ecuaciones diferenciales ordinarias
UNIDADES DE COMPETENCIA DE LA UA

## Slide 6: 2. OBJETIVO
Calcular valores de interpolación de un conjunto de datos discretos que corresponden a funciones reales de variable real, con base en la teoría referente al cálculo numérico, en forma manual y con el apoyo de la hoja de cálculo.

## Slide 7: 3. INTRODUCCIÓN
De acuerdo con alguna definición basada en algún diccionario, interpolar significa, en hallar un dato dentro de un intervalo en el que se conocen los valores extremos. En las matemáticas aplicadas la interpolación es usada para estimar valores intermedios entre puntos asociados con datos. (Chapra, S. y Canale, R. 2015).
La gráfica 1, 2 y 3; representan alguna idea de interpolación.
Gráfica 1. Gráfica 2. Gráfica 3.
A continuación se explica con mejor precisión qué tipo de interpolación representa cada gráfica.

## Slide 8: Interpolación lineal o de primer orden
La gráfica 1 de abajo, proporciona la idea de realizar una interpolación lineal, es decir; para llevar a cabo esto se tienen dos pares ordenados conocidos, y se desea saber cuál sería el valor de “y”, dado el valor de x conocido entre los valores x0 y x1.
Gráfica 1. Interpolación lineal.
Una expresión de la interpolación lineal es de la forma:
Donde:

## Slide 9: Interpolación cuadrática o de segundo orden
La gráfica 2 de abajo, proporciona la idea de realizar una interpolación cuadrática, es decir; para llevar a cabo esto se tienen tres pares ordenados conocidos, y se desea saber cuál sería el valor de “y”, dado el valor de x conocido entre los valores x0 y x2..
Gráfica 2. Interpolación cuadrática.
Una expresión de la interpolación cuadrática es de la forma:
Donde:

## Slide 10: Interpolación cúbica o de tercer orden
La gráfica 3 de abajo, proporciona la idea de realizar una interpolación cúbica, es decir; para llevar a cabo esto se tienen cuatro pares ordenados conocidos, y se desea saber cuál sería el valor de “y”, dado el valor de x conocido entre los valores x0 y x3.
Gráfica 3. Interpolación cúbica.
Una expresión de la interpolación cúbica es de la forma:
Donde:

## Slide 11: 4. El Método de Neville
Según (Burden et.al, 2016), se tiene cierta dificultad práctica con la Interpolación de Lagrange en lo que respecta al término del error; por lo que el grado del polinomio que se necesita para la precisión deseada en general se desconoce hasta que se realizan los cálculos.
Como se revisó en la temática de “Polinomio de Interpolación de Lagrange (PIL)”, a medida que se incrementa en un grado del PIL, se detectó que: (1) se incrementa en uno el número de binomios tanto en el numerador como en el denominador de cada término y (2) El número de términos se incrementa en uno.

## Slide 12: 4. El Método de Neville
Por lo anterior, el PIL deja de ser poco práctico y entonces Neville propuso un método que lleva su nombre, que a continuación se irá desarrollando la idea de este.
Suponga que se tiene el conjunto de pares ordenados siguientes:
{(X0, f(X0)), (X1, f(X1)), (X2, f(X2)), (X3, f(X3)), (X4, f(X4)), (X5, f(X5)), (X6, f(X6))}
Por cuestiones de notación, haga la consideración siguiente:
Q00 = f(X0), Q10 =f(X1), Q20 = f(X2), Q30 = f(X3), Q40 = f(X4), Q50 = f(X5), Q60 = f(X6)

## Slide 13: 4. El Método de Neville
De este modo, en general un conjunto de datos discretos que se tendrían serían:
X0 Q00
X1 Q10
X2 Q20
X3 Q30
X4 Q40
X5 Q50
X6 Q60

## Slide 14: Matriz triangular inferior
Además, Neville propuso que para cualquier valor de x ϵ [x0,x6], se requiere construir una matriz triangular inferior como la mostrada a continuación:
Xi | f(Xi) | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4 | n = 5 | n = 6
X0 | Q00 | - | - | - | - | - | -
X1 | Q10 | Q11 | - | - | - | - | -
X2 | Q20 | Q21 | Q22 | - | - | - | -
X3 | Q30 | Q31 | Q32 | Q33 | - | - | -
X4 | Q40 | Q41 | Q42 | Q43 | Q44 | - | -
X5 | Q50 | Q51 | Q52 | Q53 | Q54 | Q55 | -
X6 | Q60 | Q61 | Q62 | Q63 | Q64 | Q64 | Q66
Observación: Cada uno de los elementos para n = 1, 2, …, 6; dependen del valor de x.

## Slide 15: Expresiones de cálculo de la columna para n = 1
El cálculo de Q11(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q21(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q31(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi1(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 1, 2, 3, …

## Slide 16: Expresiones de cálculo de la columna para n = 2
El cálculo de Q22(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q32(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q42(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi2(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 2, 3, 4, …

## Slide 17: Expresiones de cálculo de la columna para n = 3
El cálculo de Q33(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q43(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q42(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi3(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 3, 4, 5, …

## Slide 18: Expresiones de cálculo de la columna para n = 4
El cálculo de Q44(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q54(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q64(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi4(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 4, 5, 6, …

## Slide 19: Expresiones de cálculo de la columna para n = 5
El cálculo de Q55(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q65(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q75(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi5(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 5, 6, 7, …

## Slide 20: Expresiones de cálculo de la columna para n = 6
El cálculo de Q66(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q76(x), se obtiene mediante la expresión:
El cálculo de Q86(x), se obtiene mediante la expresión:
En general, para calcular cualquier Qi5(x), se puede aplicar la expresión:
Con i = 6, 7, 8, …

## Slide 21: Expresión general para calcular cualquier valor de Qij
Con base en las variaciones de los subíndices de los componentes de la matriz triangular inferior, se observa que habría una expresión general hallar cualquier valor de Qij , cuya expresión sería:

## Slide 22: 5. Ejemplo
A un sistema masa-resorte, se ha aplicado una fuerza (Fi) en (kiloNewton, kN), en donde el resorte sufre deformaciones Di en (milímetros, mm), cuyos resultados se muestran en la tabla siguiente:
i | Fi, kN | Di, mm
0 | 1 | 2
1 | 2 | 5
2 | 3 | 8
3 | 4 | 10
4 | 5 | 15
Aplique el Método de Neville para obtener el valor aproximado de la deformación del resorte cuando se le habría aplicado una fuerza de 3.5 kN.

## Slide 23: Matriz triangular inferior a generar
i | Xi | f(Xi) | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4
0 | X0 | f(X0) | - | - | - | -
1 | X1 | f(X1) | Q11 | - | - | -
2 | X2 | f(X2) | Q21 | Q22 | - | -
3 | X3 | f(X3) | Q31 | Q32 | Q33 | -
4 | X4 | f(X4) | Q41 | Q42 | Q43 | Q44

## Slide 24: Cálculos de los componentes de la matriz triangular inferior (n = 1) para x = 3.5

## Slide 25: Cálculos de los componentes de la matriz triangular inferior (n = 2) para x = 3.5

## Slide 26: Cálculos de los componentes de la matriz triangular inferior (n = 3) para x = 3.5

## Slide 27: Cálculos de los componentes de la matriz triangular inferior (n = 4) para x = 3.5

## Slide 28: Matriz triangular inferior
i | xi | f(xi) | n = 1 | n = 2 | n = 3 | n = 4
0 | 1 | 2 | - | - | - | -
1 | 2 | 5 | 9.5000 | - | - | -
2 | 3 | 8 | 9.5000 | 9.5000 | - | -
3 | 4 | 10 | 9.0000 | 9.1250 | 9.1875 | -
4 | 5 | 15 | 7.5000 | 8.6250 | 8.8750 | 8.9922
La matriz triangular inferior, fue obtenida haciendo uso de la hoja de cálculo (Excel)

## Slide 29: Interpretación del cálculo obtenido usando Q44 (n = 4)
La deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, se obtuvo al calcular Q44 en un valor de x = 3.5 en un polinomio de interpolación de grado 4; sería:
Cabe señalar que este resultado fue el mismo que se obtuvo al realizar el cálculo de la deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, realizando la substitución del valor de x = 3.5 en el polinomio de las diferencias divididas de Newton de grado 4.

## Slide 30: Interpretación del cálculo obtenido usando Q33 (n = 3)
La deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, se obtuvo al calcular Q33 en un valor de x = 3.5 en un polinomio de interpolación de grado 3; sería:
Cabe señalar que este resultado fue el mismo que se obtuvo al realizar el cálculo de la deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, realizando la substitución del valor de x = 3.5 en el polinomio de las diferencias divididas de Newton de grado 3.

## Slide 31: Interpretación del cálculo obtenido usando Q43 (n = 3)
La deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, se obtuvo al calcular Q43 en un valor de x = 3.5 en un polinomio de interpolación de grado 3; sería:
Cabe señalar que este resultado fue el mismo que se obtuvo al realizar el cálculo de la deformación que sufriría el resorte cuando se le hubiese aplicado una fuerza de 3.5 kN, realizando la substitución del valor de x = 3.5 en el polinomio de las diferencias divididas de Newton de grado 3.

## Slide 32: 6. GUIÓN EXPLICATIVO
Debido al nivel de ubicación de la UA, el estudiante ya posee la mayor parte de los conocimientos de las matemáticas básicas, tales como: Cálculo Diferencial e Integral, Geometría Analítica, Cálculo Vectorial, Análisis Vectorial y Ecuaciones Diferenciales; él tendrá la capacidad de comprender las variaciones que suceden en fenómenos de la vida real, debido a cambios o alteraciones de estos.
Hay diversas aplicaciones de métodos numéricos en la ingeniería mecánica, pues depende de la temática.

## Slide 33: 6. GUIÓN EXPLICATIVO
Una aplicación práctica que se presenta en la ingeniería mecánica, es como el que se trató aquí; es decir, en un experimento se recabaron datos acerca del comportamiento de la deformación que sufrió un resorte cuando se le aplicó ciertas magnitudes de fuerza y se era necesario saber cuál habría sido la deformación del resorte, en magnitudes de fuerza que realmente no se aplicaron, pero que se intuye que dicho resorte habría sufrido una deformación.
Una respuesta a la idea anterior, fue precisamente como ya se respondió, haciendo uso de la temática que fue objeto de esta presentación – El Método de Neville –.

## Slide 34: 7. CONCLUSIONES IMPORTANTES
La aplicación del método de Neville, resultó muy fácil de aplicar.
Se generó una matriz triangular inferior para el valor de x = 3.5.
Se obtuvieron tres valores de interpolación polinomial (uno de grado 4 y dos de grado tres), suponiendo la aplicación de una magnitud de fuerza de 3.5 kN.
Con cada interpolación polinomial fue posible hallar un valor aproximado de la deformación del resorte.

## Slide 35: 8. Bibliografía
1. Chapra C. Steven, Canale P. Raymond, (2015), “Métodos numéricos para ingenieros”, 7° Edición, Mc-Graw-Hill, México.
2. Burden L. Richard, Faires J. Douglas, Burde M. Annette, (2017), “Análisis numérico”, 10° Edición, Cengage Learning, México.
3. Cheney W, Kincaid D., (2011). Métodos numéricos y computación”, 6° Edición, Cengage Learning, México.
4. https://www.google.com.mx/search?q=sistema+masa-resorte&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=aJp-I3A42g69jM%253A%252CZlmzfUGoqMo9RM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTo8Q1wFRwiPu1-tsrklDbX-mxFIw&sa=X&ved=2ahUKEwiU7pLykPTkAhUCP60KHcOtALAQ9QEwD3oECAMQBg#imgrc=_&vet=1