## Slide 1: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE GEOGRAFÍA QUÍMICA
Composición de las aguas naturales
Licenciatura: Geología Ambiental y Recursos Hídricos
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 2
1.- Objetivo
2.- Introducción
2.1. El cliclo del agua
2.2. Por qué el agua es el "solvente universal“
2.3. (Estructura e Interacción Agua-Roca)
3.- Composición fisicoquímica del agua
3.1. Propiedades fisicoquímicas del agua
4.- ¿Como se contamina el agua?
5.- Calidad del agua
5.1. Caracterización fisicoquímica del agua
6.- Resumen
7.- Referencias Bibliográficas
CONTENIDO
“Composición de las agua naturales”
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 3
Adquirir conocimientos básicos de la composición de las aguas naturales que permitan al alumno analizar y comprender propiedades, interacción agua-roca, procesos de incorporación de contaminantes, caracterización de las propiedades físicas y químicas del agua y la evaluación de su calidad.
1.- Objetivo
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 4
2.- Introducción
¿Qué sucede en la infiltración?
1.- ¿Dónde inicia el ciclo del agua?
2.- ¿Qué es la condensación?
2.- ¿Qué es la precipitación?
2.1. El ciclo del agua
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 5
2.1. El ciclo del agua-Evaporación
Los océanos, mares, lagos y ríos proporcionan casi el 90 por ciento de la humedad en la atmósfera a través de la evaporación, y el 10 por ciento restante es contribuido por la transpiración de las plantas.
Rosa María Fuentes Rivas
La evaporación: el agua se mueve desde el estado líquido de regreso al ciclo del agua como vapor de agua atmosférico.

## Slide 6
2.1. El ciclo del agua – Condensación
Estas nubes pueden producir precipitación, que es la ruta principal para que el agua regrese a la superficie de la Tierra dentro del ciclo del agua.
La condensación es crucial para el ciclo del agua porque es responsable de la formación de nubes.
La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua en el aire se transforma en agua líquida.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 7
La evaporación controla la pérdida de agua dulce y la precipitación gobierna la mayor parte de la ganancia de agua dulce.
Los científicos monitorean la relación entre estos dos procesos primarios en los océanos.
Los aportes de los ríos y el derretimiento del hielo también pueden contribuir a la ganancia de agua dulce.
La evaporación menos la precipitación generalmente se conoce como el flujo neto de agua dulce o el agua dulce total dentro o fuera de los océanos.
E-P
Flujo neto de agua dulce.
2.1. El ciclo del agua Evaporación-Precipitación
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 8
2.1. El ciclo del agua Evaporación-Precipitación
La precipitación también afecta la altura de la superficie del océano indirectamente a través de la salinidad y la densidad.
E
P
Determina la salinidad superficial del océano, lo que ayuda a determinar la estabilidad de la columna de agua.
-
=
La salinidad y la temperatura determinan la densidad del agua del océano, y la densidad influye en la circulación.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 9
2.1. El ciclo del agua Evaporación-Precipitación
La superficie del océano se agita constantemente por el viento y los cambios de densidad o flotabilidad. El océano naturalmente tiene diferentes características físicas con profundidad.
A medida que aumenta la profundidad, la temperatura disminuye porque el sol solo calienta el agua superficial.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 10
2.1. El ciclo del agua(Evaporación-Precipitación)
El agua tibia es más ligera o más flotante que el agua fría.
El agua superficial cálida permanece cerca de la superficie.
El agua superficial también está sujeta a evaporación.
Cuando el agua se evapora, se elimina el agua, queda sal y queda agua relativamente salada.
Esta agua relativamente salada puede flotar en la superficie.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 11
2.1. El ciclo del agua (Precipitación-Infiltración)
Lluvia
Nieve
Aguanieve
Granizo
Toda la precipitación cae al suelo y parte del agua se infiltra. La infiltración implica el movimiento de precipitación en el suelo. Cuando la superficie del suelo está saturada, se produce la escorrentía.
Parte del agua que se infiltra permanecerá en la capa superficial del suelo, donde se moverá gradualmente vertical y horizontalmente a través del suelo y el material subsuperficial.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 12
2.2. ¿Por qué el agua es el solvente universal?
El agua se llama el "solvente universal" porque disuelve más sustancias que cualquier otro líquido.
Esto es importante para todos los seres vivos en la tierra. Significa que donde quiera que vaya el agua, ya sea a través de la tierra o de nuestros cuerpos, lleva valiosos químicos, minerales y nutrientes.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 13
2.2. ¿Por qué el agua es el solvente universal?
Esto permite que la molécula de agua se sienta atraída por muchos otros tipos diferentes de moléculas
El agua puede verse tan fuertemente atraída por una molécula diferente, como la sal (NaCl), que puede interrumpir las fuerzas de atracción que mantienen unidos el sodio y el cloruro en la molécula de sal y, por lo tanto, disolverlo
Las moléculas de agua tienen una disposición polar de los átomos de oxígeno e hidrógeno: un lado (hidrógeno) tiene una carga eléctrica positiva y el otro lado (oxígeno) tiene una carga negativa.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 14
2.2.Interacción Agua-Roca (Precipitación-Infiltración)
El agua puede infiltrarse más profundo y recargar los acuíferos subterráneos
Si el acuífero es lo suficientemente poroso permiten que el agua se mueva libremente a través de él.
El agua de lluvia es uno de los extremos de un proceso de interacción agua-roca y posee un leve contenido de sales.
Una vez infiltrada, con unas características químicas definidas, el agua puede sufrir modificaciones drásticas en su composición como consecuencia de un conjunto de interacciones físicas, químicas y biológicas complejas con el medio geológico.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 15
Aunque la composición media del agua subterránea suele considerarse invariable, no debe olvidarse que las interacciones agua-medio, que determinan su composición, son procesos dinámicos que se desarrollan, a ritmo diverso, tanto en el espacio como en el tiempo.
El agua puede viajar largas distancias o permanecer en el almacenamiento de agua subterránea por largos períodos y es una compleja solución multicomponente.
2.2.Interacción Agua-Roca (Precipitación-Infiltración)
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 16
3.- Composición fisicoquímica del agua
Los factores que condicionan la composición del agua subterránea natural son múltiples, naturaleza y disposición espacial de los materiales con los que el agua entra en contacto:
Superficie y duración del contacto.
Temperatura.
presión.
Existencia de gases.
Grado de saturación del agua en relación con las distintas substancias incorporables.
Acuífero)
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 17
3.- Composición fisicoquímica del agua
Substancias disueltas en el agua subterranea natural principales constituyentes quimicos.
Constituyentes mayoritarios o fundamentales:
Aniones: (HCO3- +CO42-). Cl-, SO42-. NO3-.
Cationes: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+
Otros: CO2. O2, SiO4H4, o Si02
Constituyentes minoritarios o secundarios:
Aniones: F-, S2-, SH-, Br-, I-, NO2-, PO43-, BO32-
Cationes. Mn2+, Fe2+, Li+, Sr2+, Zn2+.
Constituyentes traza: Al3+, Ti4+, Co2+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, Cr3+
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 18
3.1. Propiedades fisicoquímicas del agua
El agua natural, como consecuencia de su composición química y de acciones naturales externas, presenta una serie de propiedades o características fisicoquímicas:
Alcalinidad, Acidez, Turbidez, Color
Estas propiedades varían en el espacio y en el tiempo.
pH
Define la acidez de una agua: neutra pH = 7, ácida pH < 7 y básica pH > 7.
OD
Se usa como indicador de la contaminación o de la salud de los cuerpos hídricos
CE
A medida que la concentración iónica aumenta, aumenta hasta cierto límite la conductividad o capacidad de un agua
DBO5
Dureza
Mide la capacidad de ésta para consumir jabón o producir incrustaciones.
Es una medida indirecta de la cantidad de materia orgánica contenida en una muestra.
Determinada por el consumo de oxígeno que hacen los microorganismos para degradar los compuestos biodegradables
DQO
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 19
4. ¿Cómo se contamina el agua?
El término contaminación se refiere a la introducción de cualquier agente
Físico
Químico
Biológico
su presencia o acumulación tiene efectos nocivos en el entorno natural, la salud y el bienestar de las personas
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 20
4. ¿Cómo llegan esos agentes al agua?
20XX
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing. Lorem ipsum dolor sit.
Deforestación y erosión del suelo
El uso de pesticidas y fertilizantes.
20XX
El aumento en la temperatura del agua que ocasiona la disminución de oxígeno en su composición.
El vertido de desechos municipales (aguas residuales) sin tratar.
El vertido de desechos industriales sin tratamiento.
Arrojar desechos sólidos a los cuerpos de agua.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 21
5. Calidad del Agua
Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies bióticas o a cualquier necesidad humana o propósito.
El término calidad del agua se utiliza con mayor frecuencia por referencia a un conjunto de normas contra los cuales puede evaluarse el cumplimiento.
Los estándares más comunes utilizados para evaluar la calidad del agua se relacionan con la salud de los ecosistemas, seguridad de contacto humano y agua potable
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 22
5. Calidad del Agua en México
Indicadores de calidad del agua
Existe un sistema estimativo de calidad del agua que requiere la medición física de los parámetros de contaminación del agua y el uso de una escala estandarizada de medición para expresar la relación entre la existencia de varios contaminantes en el agua y el grado de impacto en los diferentes usos de la misma.
Índice de Calidad del Agua (ICA)
Permite hacer comparaciones de niveles de contaminación en diferentes áreas.
Se define como el grado de contaminación existente en el agua a la fecha de un muestreo, expresado como un porcentaje de agua pura.
El agua altamente contaminada: ICA =cercano o igual a 0%
Agua en excelentes condiciones : ICA = 100%
Éste índice considera 18 parámetros para su cálculo con distintos pesos relativos (Wi), según la importancia que se le concedía a cada uno de ellos en la evaluación total:
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 23
5. Parámetros para cálculo del ICA
Parámetro | Peso (Wi ) | Parámetro | Peso (Wi )
Demanda Bioquímica de Oxígeno | 5.0 | Nitrógeno en nitratos | 2.0
Oxígeno disuelto | 5.0 | Alcalinidad | 1.0
Coliformes fecales | 4.0 | Color | 1.0
Coliformes totales | 3.0 | Dureza total | 1.0
Sustancias activas al azul de metileno (Detergentes) | 3.0 | Potencial de Hidrógeno (pH) | 1.0
Conductividad eléctrica | 2.0 | Sólidos suspendidos | 1.0
Fosfatos totales | 2.0 | Cloruros | 0.5
Grasas y aceites | 2.0 | Sólidos disueltos | 0.5
Nitrógeno amoniacal | 2.0 | Turbiedad | 0.5
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 24
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-127-SSA1-1994, SALUD AMBIENTAL. AGUA PARA USO Y CONSUMO HUMANO. LIMITES PERMISIBLES DE CALIDAD Y TRATAMIENTOS A QUE DEBE SOMETERSE EL AGUA PARA SU POTABILIZACION.
Normas Mexicanas
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 25
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Parámetros | Límite Permisible | Unidades
Turbiedad | 4 | UNT
pH | 6.5 a 8.5 | Unidades de pH
Color verdadero | 15 | UC
Especificaciones Sanitarias Físicas
El límite permisible para turbiedad es de 3.0 UNT a partir del año 2019
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 26
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Especificaciones Sanitarias Químicas
Parámetros | Límite permisible | Unidades
Cianuros totales | 0.07 | mg/L
Dureza total como CaCO3 | 500 | mg/L
Fluoruros F- | 1.5 | mg/L
Nitrógeno amoniacal | 0.5 | mg/L
Nitrógeno de nitratos NO3- | 11 | mg/L
Nitrógeno de nitritos NO2- | 0.9 | mg/L
Sólidos disueltos totales | 1000 | mg/L
Sulfatos (SO42-) | 400 | mg/L
Sustancias activas al azul de metileno | 0.5 | mg/L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 27
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Tabla de cumplimiento gradual para fluoruro
Localidad | Año | Límite permisible | Unidades
Mayor de 500,000 habitantes | 2020 | 1.0 | mg/L
Entre 50,000 y 499,999 habitantes | 2022 | 1.0 | mg/L
Menor de 50,000 habitantes | 2025 | 1.0 | mg/L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 28
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Especificaciones sanitarias de metales y metaloides
Parámetros | Límite permisible | Unidades
Aluminio | 0.20 | mg/L
Arsénicos | 0.025 | mg/L
Bario | 1.3 | mg/L
Cadmio | 0.005 | mg/L
Cobre | 2.00 | mg/L
Cromo total | 0.05 | mg/L
Fierro | 0.30 | mg/L
Manganeso | 0.15 | mg/L
Mercurio | 0.006 | mg/L
Niquel | 0.07 | mg/L
Plomo | 0.01 | mg/L
Selenio | 0.04 | mg/L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 29
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Tabla de cumplimiento gradual para Arsénico y cadmio
Localidad | Año | Límite permisible de arsénico | Límite permisible de cadmio | Unidades para arsénico y cadmio
Mayor de 500,000 habitantes | 2020 | 0.01 | 0.003 | mg/L
Entre 50,000 y 499,999 habitantes | 2020 | 0.01 | 0.003 | mg/L
Menor de 50,000 habitantes | 2025 | 0.01 | 0.003 | mg/L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 30
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Especificaciones sanitarias microbiológicas
Parámetros | Límite permisible | Unidades
E. Coli o Coliformes fecales u Organismos termotolerables | <1.1 | NMP/100 mL
 | <1 | UFC/100 mL
 | Ausente | Ausente o presente /100 mL
Giardia lambila | Ausencia | Quistes/20L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 31
5.1. Caracterización Fisicoquímica del agua
Especificaciones sanitarias de fitotoxinas
Parámetros | Límite permisible | Unidades
Microcistina-LR | 1.0 | μg/L
La microcistina-LR se debe determinar cuando el agua proviene de una fuente superficial
Especificaciones sanitarias de radiactividad
Parámetros | Límite permisible | Unidades
Radiactividad alfa total | 0.5 | Bq/L
Radiactividad beta total | 1.0 | Bq/L
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 32
5.1. Métodos de análisis de parâmetros fisicoquímicos del agua
Parámetro | Norma o Técnica
Color (Pt-Co) | Método HACH
Turbiedad (UTN) | NMX-AA-038-SCFI-2001
Temperatura | NMX-AA-007SCFI-2000
Conductividad Eléctrica | NMX-AA-093-SCFI-2000
Oxígeno disuelto | NMX-AA-012-SCFI-2001
pH | NMX-AA-008-SCFI-2000
DQO (mg/L) | Método HACH
DBO5 (mg/L) | NMX-AA-028-SCFI-2001
CE (µS/cm) | NMX-AA-093-SCFI-2000
Acidez (mg/L CaCO3) | NMX-AA-036-SCFI-2001
Alcalinidad (mg/L CaCO3) | NMX-AA-036-SCFI-2001
Dureza (mg/L ) CaCO3 | NMX-AA-072-SCFI-2001
Cloruros (mg/L) | NMX-AA-073-SCFI-2001
N-NO3- (mg/L) | Método HACH
N-NH3 (mg/L) | Método HACH
Sulfatos (mg/L) | NMX-AA-074-SCFI-2014
Fosfatos (mg/L) | NMX-AA-029-SCFI-2001
Metales pesados | ICP
Métodos de análisis de parámetros fisicoquímicos del agua
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 33
Organice por secciones
6. Resumen
¿Recuerdas los procesos involucrados en el ciclo del agua
y su relación con su composición?
?
?
?
?
?
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 34
Organice por secciones
6. Resumen
¿Composición de las agua naturales?
Todo Inicia con el “ciclo del agua”
Evaporación
Condensación
Precipitación
Infiltración y Escorrentía
El agua líquida del océano cambia al estado gaseoso y se incorpora a la atmosfera y lleva consigo algunos elementos como el cloro
Durante la condensación, el vapor de agua se convierte en agua líquida y forma nubes para posteriormente precipitar
La precipitación es la ruta principal para que el agua regrese a la superficie de la Tierra dentro del ciclo del agua. Acarrea partículas y compuestos presentes en el aire.
La infiltración implica el movimiento de precipitación en el suelo. Cuando la superficie del suelo está saturada, se produce la escorrentía.
Una vez infiltrada, el agua sufre modificaciones en su composición debido a interacciones físicas, químicas y biológicas complejas con el medio geológico.
Aniones: (HCO3- +CO42-). Cl-, SO42-. NO3-.
Cationes: Ca2+, Mg2+, Na+, K+, NH4+
Otros: CO2. O2, SiO4H4, o Si02
Aniones: F-, S2-, SH-, Br-, I-, NO2-, PO43-, BO32-
Cationes. Mn2+, Fe2+, Li+, Sr2+, Zn2+.
Constituyentes traza: Al3+, Ti4+, Co2+, Cu2+, Pb2+, Ni2+, Cr3+
Caracterización del agua, mediante métodos establecidos en las normas oficiales Mexicana
para establecer su calidad y si es apta para consumo humano.
Rosa María Fuentes Rivas

## Slide 35
Organice por secciones
6. Think and link

## Slide 36
7.- Referencias
APHA-AWWA-WPCF (2005) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. Joint Editorial Board, Whasington D.C.
Fondo para la comunicación y la educación ambiental, A.C. https://agua.org.mx/que-es/#ciclo-del-agua.
Frost, H. (2003). El ciclo del agua/ The water cycle. 1ª edición, Capstone Press, Minnesota, United States.
Mendie, U., (2005). The Nature of Water. In: The Theory and Practice of Clean Water Production for Domestic and Industrial Use. Lagos: Lacto-Medals Publishers, pp: 1-21
Norma Oficial Mexicana NOM-127, (1994). Salud ambiental, agua para uso y consumo humano – límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Recuperación de http://www.bvsde.paho.org/legislacion/mexico/nom-127-ssai.pdf
NASA, El ciclo del agua. https://agua.org.mx/seccion_ninos/nasa-el-ciclo-del-agua/
Ogbonna, D.N., M. Igbenijie and N.O. Isirimah, (2006). Studies on the inorganic chemicals and microbial contaminants of health importance in groundwater resources in Port Harcourt. J. Applied Sci., 6: 2257-2262
Robin N. (2013). El ciclo del agua. 1ª edición. Ediciones Lerner, Minneapolis, E.U.A.
Tamer M. Alslaibi, Yunes K. Mogheir and Samir Afifi, (2011). Assessment of Groundwater Quality Due to Municipal Solid Waste Landfills Leachate. Journal of Environmental Science and Technology, 4:419-436.
Vanloon, G.W. and S.J. Duffy, (2005). The Hydrosphere. In: Environmental Chemistry: A Global Perspective. 2nd Edn. New York: Oxford University Press, pp: 197-211.
World Health Organization (WHO). Guides for potable water quality. Third edition. Recommendations. Vol. 1. 2006
Rosa María Fuentes Rivas