## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Química Maestría en Calidad Ambiental
Unidad de Aprendizaje
Análisis de Ciclo de Vida
Unidad IV Análisis de Ciclo de Vida
Desarrollo de la Metodología de Análisis de Ciclo de Vida
Material didáctico
Modalidad: Solo visión proyectable (diapositivas)
Responsable de la Elaboración:
M. en A. María Esther Aurora Contreras Lara Vega
Septiembre, 2015

## Slide 2
Propósito de la unidad de aprendizaje
Que el participante entienda y maneje la aplicación de la ISO 14031 (EDA); forme su propio criterio sobre el concepto de desarrollo sustentable, eco desarrollo y mercados verdes; y maneje lo relativo a la ISO 14020 (Eco etiquetado); y aplique la ISO 14040 y algunas metodologías de apoyo: Análisis de ciclo de vida (ACV).

## Slide 3: Guía para la utilización del material
El material que se presenta constituye un apoyo para el docente que tenga la oportunidad de impartir la unidad de aprendizaje de Análisis de Ciclo de Vida en la Maestría de Calidad Ambiental, pretendiendo facilitar al alumno la comprensión de la temática abordada en la misma.
La composición del material es la siguiente:
45 Diapositivas de la Unidad IV:
Análisis del Ciclo de Vida
Desarrollo de la Metodología de Análisis de Ciclo de Vida

## Slide 4: Contenido
Metodología de Análisis de ciclo de Vida
  Inventario del Ciclo de Vida
  Evaluación del Impacto del Ciclo de Vida
  Interpretación
Caso Práctico

## Slide 5: Inventario de Ciclo de Vida

## Slide 6
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
ANÁLISIS DE INVENTARIO
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EVALUACIÓN DE MEJORAS

## Slide 7: Motivo objetivo
Comparar productos o comparar con un estándar
Mejorar un producto existente o diseñar nuevo producto
Información para establecer estrategias
Información sobre el producto

## Slide 8: Destino de los resultados
Uso interno
  estudio preliminar
  administración de los datos
  aprendizaje
Uso externo
  gobierno
  organizaciones de consumidores
  mercadeo

## Slide 9: Unidad funcional
Unidad para calcular
  una base de calculo
  simplificar cálculos
Base de comparación
Depende del objetivo del LCA
Frontera importante

## Slide 10: Proceso de Definición de la Unidad funcional

## Slide 11: Los Datos utilizados en el ICV
E
E
E
S
S
S

## Slide 12
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
Adquisición de materias primas
Fabricación y procesado
Transporte y distribución
Uso/Reuso/Mantenimiento
Reciclado
Gestión de residuos
ENTRADAS
SALIDAS
Materia
Energía
Tecnosfera
Productos
Naturaleza
Emisiones
Vertidos
Residuos
Límites del sistema

## Slide 13
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
1. Diagrama de flujo y balances de M/E
2. Identificación de entradas y salidas
3. Caracterización de corrientes
4. Tablas de inventario

## Slide 14
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
E
N
T
R
A
D
A
S
DESDE LA TECNOSFERA
DESDE LA NATURALEZA
Materiales y
Combustibles (kg)
...
Electricidad (MJ)
...
Materias primas y
Combustibles crudos (kg)
...
P
roductos
y
Coproductos
(kg)
...
Emisiones al aire (kg)
...
Emisiones al
agua
(kg)
...
Emisiones al
suelo
(kg)
...
S A L I
D
A
S
A
LA TECNOSFERA
A
LA NATURALEZA
E
N
T
R
A
D
A
S
DESDE LA TECNOSFERA
DESDE LA NATURALEZA
Materiales y
Combustibles (kg)
...
Electricidad (MJ)
...
Materias primas y
Combustibles crudos (kg)
...
P
roductos
y
Coproductos
(kg)
...
Emisiones al aire (kg)
...
Emisiones al
agua
(kg)
...
Emisiones al
suelo
(kg)
...
S A L I
D
A
S
A
LA TECNOSFERA
A
LA NATURALEZA

## Slide 15
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
MEDIDAS DIRECTAS
DOCUMENTOS PUBLICADOS
Declaraciones ambientales
Informes de ACV
Otras fuentes, estadísticas, requerimientos legales
FUENTES ELECTRÓNICAS
Bases de datos
Internet
COMUNICACIONES PERSONALES

## Slide 16
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA
Nombre | País de origen | Alcance
ECOINVENT v1 | Suiza | Más de 2500 procesos: energía, transporte, materiales de construcción, compuestos químicos, papel y cartón, gestión de residuos …
ETH-ESU 96 | Suiza | Más de 1200 procesos: generación de electricidad y procesos relacionados, como transporte, procesado y gestión de residuos
BUWAL 250 | Suiza | Procesos relacionados con materiales de envase (plástico, cartón, papel, vidrio, metales), energía, transporte y gestión de residuos
IDEMAT 2001 | Holanda | Procesos relacionados con materiales ingenieriles (metales, aleaciones, plásticos, madera), energía y transporte
IVAM | Holanda | Procesos relacionados con materiales, transporte, energía y tratamiento de residuos
FEFCO | Bélgica | Datos europeos relativos a la fabricación de cartón corrugado
Franklin US LCI | EEUU | Datos de inventario procedentes de Norte América, relativos a energía, transporte, acero, plásticos y procesado

## Slide 17: Inventario de los datos (LCI)

## Slide 18: Cálculo de impactos (LCA)

## Slide 19: Estructura de la metodología ACV

## Slide 20: Estructura de ecobalance
Material inicial en cada proceso
Energía
Obtención de materias primas
Proceso de manufactura de materias primas
Proceso de manufactura del producto
Uso del producto
Fin de vida del producto
Producto final de cada proceso
Desperdicios sólidos
Desechos líquidos
Emisiones al aire y agua

## Slide 21: Categorías principales de información
Materiales, renovables, no renovables
Desechos, orgánicos, no orgánicos
Energía, renovable, no renovable
Emisiones, agua, aire
Transporte, medio, distancia

## Slide 22: Fuentes de información
Empresa
Proveedores
Clientes
Competidores
Literatura
Instituciones
Estudios anteriores
Estimaciones

## Slide 23: Los proveedores y clientes como fuentes de la información
  Proveedores
    Experiencia de los trabajadores
    Cuentas
    Etiquetas de productos/materiales
    Informes sobre los productos/materiales
  Clientes
    Experiencias de usuarios
    Informes

## Slide 24: Competidores y literatura como fuentes de la información
  Competidores
    Experiencia de los trabajadores
    Etiquetasde productos/materiales
    Informes sobre los productos/materiales
  Literatura
    Manuales
    Artículos
    Internet

## Slide 25: Instituciones y estudios anteriores como fuentes de la información
  Instituciones
    Gremios
    Ministerios,
    Oficina de estadísticos
    Consultorías
  Estudios anteriores
    SimaPro
    Eco-it
    Otros software

## Slide 26: Calidad de la información
Tiempo de Vigencia
Cubrimiento geográfico
Vigencia tecnológica
Precisión Completa
Representatividad

## Slide 27: Enfoque de daños
Calidad de Eco-sistemas
Afectacion de salud humana
Agotamiento de recursos
Eco-puntaje

## Slide 28: Evaluación del impacto del Ciclo de vida

## Slide 29
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE
ANÁLISIS DE INVENTARIO
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
EVALUACIÓN DE MEJORAS

## Slide 30
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
3.1 Clasificación → 3.2 Caracterización → 3.3 Normalización
SO2-equ.
Acidificación
INDICE
PO4-equ.
Eutrofización
Calentamiento Global
CO2-equ.
SO2, NOx
etc.
NOx, NH3
P etc.
CO2 , CH4
CFC etc.
SO2, NOx
etc.
NOx, NH3
P etc.

## Slide 31
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Selección de las categorías, indicadores y modelos
Elementos obligatorios
Clasificación, asignación de los resultados de ICV
Caracterización, cálculo indicadores de categoría
Perfil, resultado de los indicadores de categoría
Normalización
Agrupación
Ponderación
Elementos opcionales

## Slide 32
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
CO2
HCFC-22
N2O
Partículas
Pesticidas
SO2
NOx
CO
NH3
PO4-3
Uso suelo
Consumo MP
Aumento retención infrarrojos
Agotamiento ozono estratosférico
Aumento exposición humana
Aumento exposición ecosistemas
Acidificación
Formación foto-oxidantes
Eutrofización sistemas acuáticos
Enriquecimiento nutrientes sistemas terrestres
Caracterización uso del suelo
Caracterización uso de recursos
Cambio climático
Pérdida hábitats
Pérdida recursos
Daño a humanos
Daño a plantas y vida salvaje
Pérdida biodiversidad
Pérdida pesca
Pérdida cultivos y madera
Pérdida calidad de suelo
Pérdida materiales
Salud humana
Entorno
natural
Entorno sociocultural
Recursos naturales
Ecotoxicidad
Disminución de pH

## Slide 33
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS.
Clasificación

## Slide 34
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Inorgánicos R
Carcinogénicos
Salud Humana
Ecosistema
Recursos
Orgánicos R
Cambio Climático
Radiación
Capa de Ozono
Ecotoxicidad
Acid/Eutrof.
Uso del suelo
Minerales
Combustibles F
Clasificación

## Slide 35
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Clasificación
PCG: POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL
(unidad de referencia kg CO2)
i fPCG,i
CO2 1
CFC-11 3.400
CFC-13 13.000
CFC-14 4.500
CH4 11
N2O 270
PCG (kg CO2) = fPCG,i·mi

## Slide 36
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Caracterización
0%
20%
40%
60%
80%
100%
PCG
PDO
PA
PE
CE
Cocimiento
Fermentación
Envasado
Distribución
Electricidad

## Slide 37
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Normalización
Cocimiento
Fermentación
Envasado
Distribución
Electricidad
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
PCG
PDO
PA
PE (10-2)
CE

## Slide 38
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Opción A
Opción B

## Slide 39
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS

## Slide 40
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
1 m3 de tablero
260 kWh electricidad
+
1.570 kWh de calor
ESCENARIO 1
ESCENARIO 2

## Slide 41
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
EVALUACIÓN DE IMPACTOS
Cambio Climático
Inorgánicos Respirables
Carcinogénicos
Radiación
Capa de Ozono
Ecotoxicidad
Acidificación/Eutrofización
Uso de la Tierra
Minerales
Combustibles Fósiles
(▲) Escenario 1
(■) Escenario 2
Orgánicos Respirables

## Slide 42: Interpretación

## Slide 43
METODOLOGÍA DE ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA
INTERPRETACIÓN
Identificación de hot-spots
Toma de decisiones:
Establecimiento de prioridades
    Localización geográfica
    Compra verde // Concursos públicos
    Comparación de procesos y/o productos
Establecimiento de estándares: Ecoetiquetado // B.A.T.

## Slide 44: Caso Práctico

## Slide 45
CASO PRÁCTICO
OBJETIVO
soaking
deliming
retanning
RIBERA
CURTIDO
RECURTIDO

## Slide 46
CASO PRÁCTICO
ESTADO DE LA CUESTIÓN
Sustitución de productos químicos
Sulfato de dimetilamina en pelambre
CO2 en desencalado
Sales de cromo autobasificantes
Altos agotamientos: Cromo
Temperatura final superior a 40ºC
Tiempo superior a 10 horas
Valores de pH >4
Reducción del consumo de agua
• Baños cortos
• Rasurado de pelo en seco
• Curtido en seco
• Optimización de lavados: ahorro 62,5%
• Evitar calentamiento
• Reciclado de baños
Alternativas de conservación de las pieles crudas (Origen del 60% de la sal en el agua residual)
• Conservación por secado
• Conservación por refrigeración
• Conservación de corta duración

## Slide 47
CASO PRÁCTICO
ANÁLISIS DE CONTAMINANTES
PARÁMETROS CRÍTICOS

## Slide 48
CASO PRÁCTICO
SISTEMA DE TRATAMIENTO
C
D

## Slide 49
CASO PRÁCTICO
ECONOMÍA VS. MEDIO AMBIENTE
Análisis de Ciclo de Vida
Análisis de Costes
CRITERIO AMBIENTAL
CRITERIO ECONÓMICO
Sin Acción
A1
A2
B1
B2
C
D

## Slide 50: Referencias bibliográficas
Romero B . “Análisis de ciclo de vida y la gestión ambiental”. Sociedad de Química y Toxicología Ambientales (SETAC) http://www.setac.org/- Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidades (UNEP), Análisis del Ciclo de Vida, Iniciativa del Ciclo de Vida http://www.uneptie.org/pc/sustain/lcinitiative/
Corbitt, R.A. 1990.Standard Handbook of Environmental Engineering. Mc Graw Hill.
Don Sagre.1996. Dentro de ISO14000, la ventaja competitiva de la gestión ambiental. Ed. Castillo
Ferrer – Veliz Edilberto.1998. Enfoque Sistémico y Complejos Ambientales. Universidad de Yacambú.
Fiksel, J. 1986. Ingeniería de Diseño Medio Ambiental. DFE. Desarrollo Integral de Productos y procesos Ecoeficientes. Mc Graw Hill.

## Slide 51: Referencias bibliográficas
Gregory A. Keoleian et al.1994.Product Life Cycle Assessment to reduce Helth Risks and environmental impacts. Noyes Publications.
Howard T. Odum. 1983. Systems Ecology an Introduction. Wiley Interscience Publications.
Kiely G. 1987. Ingeniería Ambiental. Fundamentos, entornos, tecnologías y sistemas de gestión. Mc Graw Hill
Masera Omar, Astier Marta, Santiago López-Ridaura.2000. Sustentabilidad y Manejo de Recursos Naturales, el marco de Evaluación MESMIS. Mundi Prensa.
Normas ISO 14001:1996; ISO14004: 1996; ISSO 14050:2002; ISO 14004: 1996; ISO 14010:1996; ISO 19011; ISO 14015:1996; ISO 14031:1999; ISO 14032: 1999; ISO 14020: 2000; ISO 14040 1999
Walter E. Westeman. 1985. Ecology Impact Assessment and Environmental Planning. Wiley Interscience Publications.

## Slide 52: Referencias bibliográficas
“Consideraciones sobre el impacto ambiental en el ciclo de vida de envases y embalajes”. Centro de comercio internacional
UNCTAD/OMC.
Niembro, J., ; González, M. (2005) “Análisis del ciclo de vida”. LIFE 04 ENV/GR/110.- ECOIL.