## Slide 1
Centro Universitario Valle de México
Memoria
Maestría en Ciencias de la Computación
Dra. Maricela Quintana López
Elaborado por:
Arquitectura de Computadoras

## Slide 3: Memorias
Objetivo:
Desarrollar sistemas de memoria principal óptimas y calcular los tiempos de lectura y escritura.
Conocimientos:
Niveles de memoria. Memoria caché. Estrategias de escritura y lectura en memoria. Cálculo de tiempos de escritura y lectura. Memoria virtual.

## Slide 4: Características de los sistemas de Memoria
Ubicación
Capacidad
Unidad de transferencia
Métodos de acceso
Prestaciones
Dispositivo físico
Características físicas
Organización

## Slide 5: Ubicación
CPU
  Registros
Memoria interna o principal
  RAM
  Caché
Memoria externa
  Discos duros

## Slide 6: Capacidad
Memoria interna
  Bytes o palabras
  Longitud de palabra: número de bits utilizados para representar números o longitud de instrucciones (8, 16, 32, 64).
Memoria externa
  Bytes

## Slide 7: Unidad de transferencia
Memoria Interna:
  Número de líneas de entrada/salida de datos del módulo de memoria.
  Usualmente es igual a la longitud de palabra.
Memoria externa, unidades más grandes denominadas bloques.

## Slide 8: Método de acceso
Acceso secuencial
Acceso directo
Acceso aleatorio
Acceso asociativo

## Slide 9: Prestaciones
Tiempo de escritura.
  Tiempo transcurrido desde que la memoria recibe la orden de escritura hasta que son almacenados en la misma.
Tiempo de lectura.
  Tiempo transcurrido desde la orden de lectura hasta que la memoria vuelca los datos solicitados en su bus de datos.

## Slide 10: Prestaciones
Tiempo de acceso.
  Media de los dos tiempos de lectura y escritura definidos.
  En memorias de otro tipo, es el tiempo en situar el mecanismo de escritura/lectura en la posición deseada.
Tiempo de ciclo
  Se aplica principalmente a las memorias de acceso aleatorio, se define como el tiempo de acceso más el tiempo que se requiere para poder iniciar un segundo acceso a la memoria.

## Slide 11: Prestaciones
Velocidad de transferencia
  Velocidad a la que se puede transferir datos a, o desde, una unidad de memoria.
  Acceso aleatorio: Inverso del tiempo de ciclo.
  Otro tipo de acceso:
Tiempo medio de escritura o de lectura de N bits
Tiempo de acceso aleatorio
Número de bits
Velocidad de transferencia en bits por segundo (bps)

## Slide 12: Dispositivo Físico
Semiconductor
  Dispositivos de estado sólido como los circuitos.
Soporte magnético
  Floppies, cintas, etc.

## Slide 13: Dispositivo Físico
Soporte óptico
  DVD, CD, mini disk, etc.
Magneto óptico
  Mitad magnético, mitad óptico.

## Slide 14: Características físicas
Volátil
  Memoria de superficie magnética: volátil
No volátil
  Memoria semiconductora: volátil o no volátil
Borrable
  RAM
No borrable
  ROM

## Slide 15: Organización
Disposición o estructura física en bits para formar palabras.
  Organización 2D
  Organización 21/2
  Bancos de Memoria

## Slide 17: Jerarquía de sistemas de memoria
En el diseño de la memoria de una computadora existe un compromiso entre las características de capacidad, costo y velocidad.
  A menor tiempo de acceso, mayor costo por bit.
  A mayor capacidad, menor costo por bit.
  A mayor capacidad, mayor tiempo de acceso.

## Slide 18: Memoria ideal
Infinitamente grande y con tiempo de acceso muy corto.
Problema
  Muy cara
  Tecnológicamente no factible
Solución: Jerarquía de memoria
  Unidades grandes y lentas, y
  Unidades pequeñas y rápidas
Meta de la jerarquía de memoria
  Ilusión de una memoria grande, rápida y barata.

## Slide 19
¿Por qué es importante la Jerarquía de memoria?

## Slide 21: Jerarquía de sistemas de memoria
Almacenamiento fuera de línea
Cinta magnética
MO
WORM
Disco magnético
CD-ROM
CD-RW
DVD+RW
DVD-RAM
Almacenamiento fuera de la tarjeta
Memoria
en tarjeta
impresa
Regis-
tros
caché
memoria
principal
Cuando se desciende la
jerarquía ocurre:
Menor costo por bit
Mayor capacidad
Menor velocidad
Disminución de la frecuencia de acceso a la memoria por parte del procesador
Principio de localidad

## Slide 22: ¿Por qué funciona la jerarquía de memoria?
Principio de localidad
  Los programas acceden a una porción relativamente pequeña del espacio de direcciones en algún instante de tiempo.
Espacio de direcciones
0
Probabilidad
De referencia
  Localidad temporal
    Si un dato es referenciado, tiende a ser referenciado de nuevo en un tiempo próximo (ciclos o subrutinas)
  Localidad espacial
    Si un dato es referenciado, los datos con direcciones cercanas tienden a ser referenciados pronto (tablas o matrices)

## Slide 23: Jerarquía de memoria de una computadora
Haciendo uso del principio de localidad:
  Presenta al usuario tanta memoria como esté disponible con la tecnología más económica.
  Provee acceso con la velocidad disponible con la tecnología más rápida.
Control
Datapath
Secondary
Storage
(Disk)
Processor
Registers
Main
Memory
(DRAM)
Second
Level
Cache
(SRAM)
On-Chip
Cache
1s
10,000,000s
(10s ms)
10s
100s
100B
GB
Tamaño
(bytes):
KB
MB
Tertiary
Storage
(Tape)
10,000,000,000s
(10s sec)
TB
Velocidad (ns):

## Slide 24: Clasificación de memoria
Memoria RAM (Random-Access Memory)
  Todas las memorias mostradas son de acceso aleatorio
  Leer y escribir datos rápidamente en ellas
  Volátil. Almacenamiento temporal
Tipos de memoria RAM
Dinámica.
Está hecha con celdas que almacenan los datos como cargas en los condensadores.
Estática.
Almacenan los datos utilizando configuraciones de compuertas que forman biestables (flip-flops)

## Slide 25: Memoria RAM dinámica y estática
Acceso aleatorio: el tiempo de acceso es el mismo para todas las localidades
  DRAM: Memoria de acceso aleatorio dinámica
    Alta densidad, requiere poca energía, económica,
    Lenta, dinámica: Necesita ser “refrescada” regularmente (1-2% de ciclos)
  SRAM: Memoria de acceso aleatoria estática
    Baja densidad, requiere más energía, cara,
    Rápida, estática: El contenido durará mientras esté alimentada

## Slide 26: Memoria ROM
Las memorias ROM (Read-Only Memory):
Contiene un padrón permanente de datos que no puede alterarse.
Aplicaciones: microprogramación, subrutinas de biblioteca para funciones de uso frecuente, programas del sistema, tablas de funciones.

## Slide 27: Tipos de memoria ROM
PROM. Es no volátil y sólo se puede escribir en ella una sola vez. El proceso de escritura se lleva a cabo eléctricamente y puede realizarlo el suministrador o el cliente con posterioridad.
EPROM: Memoria de sólo lectura programable borrable
  Antes de escribir una operación, todas las celdas de almacenamiento deben ser borradas al estado inicial exponiendo el chip a radiación ultravioleta. Mas cara que la PROM, pero tiene la ventaja de que puede ser alterada múltiples veces.

## Slide 28: Tipos de memoria ROM
  EEPROM: Memoria de sólo lectura programable y borrable eléctricamente.
  Puede ser escrita sin borrar contenido anterior. Sólo el o los bytes direccionados son actualizados.
  La operación de escritura toma mucho más tiempo que la de lectura.
  Combina la ventaja de no-volatibilidad con la flexibilidad de ser actualizable usando controles de bus ordinarios, direcciones y línea de datos.
  Es más cara que la EPROM y puede almacenar menos bits por chip.

## Slide 29: Tipos de memoria ROM
Flash
  Nombrada así por la velocidad a la cual puede ser reprogramada.
  Es intermedia entre la EPROM y la EEPROM en costo y funcionalidad.
  Mucho más rápida que la EPROM.
  Puede borrar bloques específicos de memoria.
  No provee borrado a nivel de bytes.
  Tiene la densidad alta de las EPROM.

## Slide 30: Clasificación de memorias
Tipo de memoria | Categoría | Borrado | Mecanismo de escritura | Volati- bilidad
RAM | Lectura-escritura | Eléctricamente | Eléctricamente | Volátil
ROM | Sólo lectura | No es posible | Máscaras | No volátil
PROM | " | " | Eléctricamente | "
EPROM | Lectura-frecuente | Luz ultravioleta | " | "
EEPROM | " | Eléctricamente | " | "

## Slide 31: Celda Binaria
Es el elemento básico de una memoria semiconductora .
Presentan dos estados estables (o semiestables) que pueden utilizarse para representar el 1 y 0 binarios
Puede escribirse en ellas (al menos una vez) para fijar su contenido
Pueden leerse para detectar su estado

## Slide 32: Memoria Principal
Formada por un número de celdas binarias.
A un grupo de celdas de tamaño predefinido se le llama palabra.
El número de bits de cada palabra se le llama: longitud de palabra.
Organizada tener acceso al contenido de una palabra en una operación básica.
Se asocia un número diferente a cada palabra al que se le llama dirección.

## Slide 33: Construcción de palabras a partir de celdas binarias
Palabras
Longitud de palabra
Dirección (0 a n-1  n localidades)
m líneas de dirección  2m localidades

## Slide 34
La memoria se forma a partir de palabras
La capacidad se expresa en términos de
# palabras x longitud de palabra
Chip memoria incluye mecanismos para
  Decodificar las direcciones
  Detección/Escritura.
Construcción de memorias a partir de palabras

## Slide 35
Palabra de memoria (renglón - línea de palabra)
Líneas de bit al circuito de lectura/escritura
Líneas de entrada/salida (bidireccional)
Memoria de 16x8

## Slide 36: Memoria y UCP
K

## Slide 37: Diseños de memorias a partir de otras de menor capacidad
Tecnología de CI adecuada para memorias
Aumenta #bits que se pueden almacenar
1Kbit a 16M bits
Organización de las celdas de memoria
  2D
  2½D

## Slide 38: Organización 2D
Disposición física = lógica.
El arreglo de memoria está organizado en W palabras de B bits
Todos los bits de una palabra en el mismo chip

## Slide 39: Organización 2D
En esta organización :
# líneas de dirección
# celdas de la memoria (capacidad)
# palabras (# unidades direccionables)
# bits por palabra (longitud de palabra)
5 líneas de dirección, 2048 celdas de capacidad.
4096 celdas de capacidad, 128 palabras.
16K celdas de capacidad, 8 bits por palabra.
1 línea más de dirección. Se duplica.
256Kbits de capacidad

## Slide 40: Organización 2½ D
Un bit por chip
Los bits de una palabra repartidos en varios chips
El chip contiene un arreglo de bits cuadrado

## Slide 41: Organización 2½ D
Necesito 8 bits por palabra
256K ¿Datos?
1 linea más
cuadruplica
Crece en factor de 4
Ventajas
arreglo cuadrado (2D largo y estrecho)
2D requiere más líneas externas de datos
2D dificulta la corrección de errores
capacidad mayor en
2½ D

## Slide 42: Encapsulado de chips

## Slide 43: Encapsulado de chips
128Kx8
256Kx1

## Slide 44: Bancos de memoria
2 ½ D

## Slide 45: Circuito de 4 x 1
4 palabras de 1 bit
Líneas de dirección 2
A B Palabra
0 0 0 A
0 1 1
1 0 2 B
1 1 3
1 x 2
p1
p0
p3
p2
1 x 2
0
1
0
1
DET
/ESC

## Slide 46: Circuito de 4 x 1
4 palabras de 1 bit
Líneas de dirección 2
A B Palabra
0 0 0
0 1 1
1 0 2
1 1 3
1 x 2
p1
p0
p3
p2
1 x 2
0
1
0
1
1
0
DET
/ESC

## Slide 47: Circuito de 4 x 2
A0
A1
1 x 2
p1
p0
p3
p2
1 x 2
0
1
0
1
D1
A0
A1
1 x 2
p1
p0
p3
p2
1 x 2
0
1
0
1
D0
MDR
MAR

## Slide 48: Memoria 2 ½ D
Arreglo de memoria 512 x 512
Líneas de dirección ____________
Líneas de datos ____________
Decodificadores ____________
Bits en el MAR ____________
Capacidad en K ____________

## Slide 49: Organización modular
#chips = #bits palabra
256Kx8
18 dirección a 8 chips c/u provee un bit

## Slide 50: Arreglo de chips

## Slide 51
DEC
2 x 4
DEC
2 x 4
Circuito Lectura/Escritura
Circuito 2 ½ D
Capacidad 16 bits
4 líneas de dirección
1 línea de dato
16 palabras de 1bit
Capacidad 16 bits
2 ½ D
16 palabras de 1 bit

## Slide 52
16 x 1
Se necesita una memoria de 16 x 8
(16 palabras de 8 bits)
Y solo se tienen circuitos de 16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 palabras de 1 bit
16 palabras de 2 bits
16 palabras de 3 bits
16 palabras de 4 bits
…
16 palabras de 8 bits

## Slide 53
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
Modulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
En el módulo
4 líneas de dirección (para direccionar palabras de la 0 a la 15)
8 Líneas de datos ( del bit 0 al bit 7)
16 palabras de 8 bits

## Slide 54
4 líneas de dirección
8 Líneas de datos
Módulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
4
8
Se necesita una memoria de 64 x 8 (64 palabras de 8 bits)
Hay módulos de 16 x 8 (formados con circuitos de 16 x 1
Módulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
4
8
Módulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
4
8
Módulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
4
8
Módulo de memoria
Capacidad 16 x 8 = 128 bits = 16B
4
8
16 palabras de 8 bits
32 palabras de 8 bits
48 palabras de 8 bits
64 palabras de 8 bits
¿y Cómo se conectan?

## Slide 55: Memoria de 64 x 8 (módulos de 16 x 8)
Para direccionar 64 palabras requerimos 6 líneas de dirección (26=64)
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
26 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
29 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
31 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
38 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
39 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
44 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
45 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
47 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
48 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
51 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
52 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0
53 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
55 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
56 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
57 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
58 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0
59 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1
62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
00
01
10
11
DEC
2 x 4

## Slide 56: Memoria de 64 x 8 (módulos de 16 x 8)
Módulo de memoria
16 x 8 = 128 bits = 16B
Palabras 0..15
4
8
Módulo de memoria
16 x 8 = 128 bits = 16B
Palabras 16..31
4
8
Módulo de memoria
16 x 8 = 128 bits = 16B
Palabras 32..47
4
8
Módulo de memoria
16 x 8 = 128 bits = 16B
Palabras 48..63
4
8
Para direccionar 64 palabras requerimos 6 líneas de dirección (26=64)
00
01
10
11
CGS
Chip Group
Selector
MAR
4

## Slide 57
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
16 x 1
00
01
10
11
C
G
S
MAR
Memoria de 64x8
4 módulos de 16x8
32 circuitos de 16x1
CGS de 2 x 4
Líneas :
Datos 8
Dirección 6
2 al CGS
4 al módulo
8

## Slide 58: Ejercicio
Formar una memoria de 1MB, usando módulos de 256K x 8, para cubrir las especificaciones
  Memoria de 1024k x 8
  Memoria de 512k x 16
  Memoria de 256k x 32

## Slide 59: Memoria Caché
La velocidad de ejecución de instrucciones depende de la velocidad de la transferencia de datos entre CPU y memoria principal
El CPU es más rápido, por lo que el tiempo de ciclo de memoria se convierte en “un cuello de botella”.

## Slide 60: Memoria Caché
Se combinan los dos tipos de memoria para obtener a bajo precio la velocidad de la caché y la capacidad de la memoria principal.
Si una palabra se lee o escribe k veces, se necesita una referencia a memoria principal y k-1 a la caché.

## Slide 61: Memoria Caché
Copia partes de la memoria principal
Proceso CPU requiere palabra
M Bloques vs C líneas (k palabras) C<<M
Línea con etiqueta para identificar al bloque

## Slide 62: Memoria Caché : Aspectos de diseño a considerar
Tamaño
Función de
correspondencia
  Directa
  Asociativa
  Asociativa por
  conjuntos
Algoritmo de sustitución
  LRU: Least Recently Used
  FIFO: First Input –First Output
  LFU: Least Frequently Used

## Slide 63: Memoria Caché : Aspectos de diseño a considerar
Política de escritura
  Escritura inmediata
  Escritura posterior
Tamaño de Línea
Número de caches

## Slide 64: Ejemplo
Una computadora tiene 2 niveles de cache: la cache 1 con tiempo de acceso 20ns y tasa de aciertos 0.7; la cache 2 con tiempo de acceso 40ns y tasa de aciertos 0.8; y el tiempo de acceso a memoria principal es de 90ns:
Caché 1 (20ns y 0.7)
Cache 2 (40ns y 0.8)
Acceso a memoria principal es de 90ns:

## Slide 65: Ejemplo
a) Suponga que cuando se desea leer una palabra se accede a la caché 1, caché 2 y memoria principal al mismo tiempo. ¿Cuál es el tiempo de acceso promedio?
  Caché 1: 20 * (0.7) = 14
  Cache 2: 40 * (0.8) = 32
  Memoria: 90 * (1.0) = 90
  Tiempo de acceso promedio = 136/3 = 45.33ns

## Slide 66: Ejemplo
b) Suponga que se accede primero a la caché 1, si no hay acierto se accede a la caché 2; si no se encontró la palabra se accede a la memoria principal ¿Cuál es el tiempo de acceso promedio de una palabra?
Acceso a cache 1
  TAC1 = (acceso caché 1 * tasa acierto) + (acceso * tasa de fallo)
Cuando falla la caché 1: entra la caché 2
  TAC2 = ( acierto caché 2 * tasa acierto) +( acceso * tasa de fallo)
Cuando falla la caché 2: ir a memoria
  TAM = 90 ns

## Slide 67: Ejemplo
Cuando falla la caché 2: ir a memoria
  TAM = 90 ns
Cuando falla la caché 1: entra la caché 2
  TAC2 = ( 40 * 0.8 ) +( TAM * 0.2 )
  TAC2 = ( 40 * 0.8 ) +( 90 * 0.2 )
  TAC2 = ( 40 * 0.8 ) +( 90 * 0.2 ) = 32 + 18 = 50
Acceso a caché 1
  TAC1 = (acceso caché 1 * tasa acierto) + (acceso * tasa de fallo)
  TAC1 = ( 20 * 0.7 ) + ( TAC2 * 0.3 )
  TAC1 = ( 20 * 0.7 ) + ( 50 * 0.3 ) = 14 + 15 = 29
Tiempo de acceso promedio 29 ns

## Slide 68: Memoria Virtual
  Las instrucciones de un programa se ejecutan de manera secuencial, por lo que, no es necesario cargarlo completamente en memoria.

## Slide 69: Memoria Virtual
  Se cargan a RAM solamente las instrucciones del programa que se están ejecutando y los datos asociados a ellas.
  Las instrucciones no utilizadas en un momento dado se almacenan en memoria secundaria.

## Slide 70: Memoria Virtual
Concepto Memoria Virtual:
  La RAM y los programas son divididos lógicamente en páginas.
  Página: conjunto de palabras de RAM.
  Las direcciones usadas dentro del programa se dividen en forma lógica en dos partes:
    Número de página.
    Desplazamiento dentro de la página.

## Slide 71: Funcionamiento
  El SO mantiene en RAM una tabla con el número de página y el estado.
  Al iniciarse la ejecución de un programa, el SO:
    Carga a RAM la página de inicio del programa.
    Actualiza la tabla de páginas.

## Slide 72: Ejemplo
  Suponga que se tiene una computadora que utiliza una memoria virtual con las siguientes características:
    Páginas de tamaño 100.
    RAM con 1000 localidades.
    ¿cuántas páginas caben en RAM?
    ¿cuál es el desplazamiento mínimo y máximo dentro de una página?

## Slide 73: Programa con 30 páginas lógicas

## Slide 74: Memoria Virtual
  Ventajas de la Memoria Virtual.
    Pueden ejecutarse programas que no caben totalmente en RAM.
    En un ambiente de multiprogramación, permite que se tengan más programas cargados en RAM.
  Restricciones de la Memoria Virtual.
    Es indispensable que la arquitectura del sistema esté preparada para soportar referencias a páginas no cargadas en RAM.

## Slide 75: Referencias
William Stallings. Organización y Arquitectura de Computadoras. 7ª. Edición. Pearson Education, 2006.
Hennessy, John L.; Patterson, David A. Computer architecture: A Quantitative approach. The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design. Ed. Morgan Kaufmann. 3rd Edition. 2002.

## Slide 76: Guion Explicativo
Este Material sirve para:
  Presentar las características principales de los sistemas de memoria
  Abordar el tema de la jerarquía de memoria como una forma de tener las características de la memoria principal.
  Presentar la clasificación de las memorias RAM y ROM de acuerdo a sus características.
  Mostrar la manera de diseñar un circuito de memoria, encapsularlo, y en base a ello construir bancos de memoria.
  Introducir la memoria Caché y la memoria Virtual.

## Slide 77: Guión Explicativo
Las diapositivas deben verse en orden, y deben revisarse aproximadamente en 16 horas.
A continuación se presenta una tabla para relacionar las diapositivas con los contenidos del curso.

## Slide 78: Guion Explicativo