## Slide 1: Aguas Residuales Industriales Dr. Daury García Pulido Sep-2015
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
FACULTAD DE INGENIERÍA
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA
MAESTRÍA EN CIENCIAS DEL AGUA
DISEÑO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL INDUSTRIAL

## Slide 2: Guía para su uso
El material didáctico presentado tiene como objetivo introducir al alumno en el tema de aguas residuales industriales.
Este material muestra los conocimientos introductorios del tema de diseño de plantas de tratamiento de agua residual industrial. De igual manera se presentan las bases teóricas sobre las cuales se sustenta el las características del agua residual industrial (ARI) y los procesos involucrados en su depuración.
Tiene la intención de facilitar la exposición y comprensión de este tema, auxiliándose de imágenes y tablas sencillas pero de alto contenido.
La presentación inicia con las bases teóricas del tipo de agua necesaria para la industria, la demanda de esta. Continua con una introducción a los procesos de tratamiento. Posteriormente se toca el tema de efluentes industriales, donde el profesor da a conocer las características comunes de estos, como la materia orgánica, así como los posibles procesos que se pueden diseñar para su depuración.

## Slide 3: Índice

## Slide 4: Principales usos del agua en la industria
Materia prima – parte del producto o generación de otros productos
Fluido Auxiliar – preparación de suspensiones, mezclas químicas, operaciones de lavado
Generación de energía – uso en plantas generadoras de energía
Sistemas de enfriamiento
Transporte de contaminantes – Instalaciones sanitarias y remoción de subproductos industriales
AGUA
Nalco, 1988; Silva y Simoes, 1999

## Slide 5: Tipo de calidad del agua para uso industrial
Tipo | SDT (mg/L) | DQO (mg/L) | SST (mg/L) | Dureza (mg/L)
I. Agua ultra pura | < 10 | < 1.0 | 0 | 0
II. Agua de proceso de alta calidad | 10 – 60 | 0 – 10 | 0 | < 30
III. Agua tratada | 20 – 60 | 0 – 10 | 0 – 10 | 30 – 75
IV. Agua bruta o reciclada | 60 – 800 | 10 – 150 | 10 – 100 | - -
ANEEL, 2000

## Slide 6
Proceso | Color (pt/Co) | Dureza (CaCO3) | Hierro (mg/L) | Manganeso (mg/L) | pH | SDT (mg/L) | SS (mg/L)
Planchado | 5 | 25 | 0.3 | 0.05 | 6.5 – 10 | 100 | 5
Lavado | 5 | 25 | 0.1 | 0.01 | 3.0 – 10.5 | 100 | 5
Blanqueado | 5 | 25 | 0.1 | 0.01 | 2.0 – 10.5 | 100 | 5
Teñido | 5 | 25 | 0.1 | 0.01 | 3.5 – 10.0 | 100 | 5
Los requisitos de calidad de agua para la industria dependen del proceso que se lleva a cabo y del giro de la industria, por ejemplo en la industria textil:
Nemerow & Dasgupta, 1991

## Slide 7: Demanda de agua industrial
Tipo de actividad de la empresa
Capacidad de producción
Condiciones climáticas de la región
Disponibilidad de agua
Método de producción
Antigüedad de la infraestructura
Prácticas operacionales
Cultura de la empresa
El consumo de agua en la industria se determina por varios factores como:

## Slide 8: Consumo de agua en algunas industrias
Producto | Unidad | Consumo (litros)
Panes y masas | Tonelada | 600 a 4,200
Comida enlatada | Tonelada | 2,000 a 80,000
Carnes | Tonelada | 20,000 a 35,000
Pescados | Tonelada | 30,000 a 200,000
Pollos | Pieza | 25
Cerveza | Litro | 6 a 30
Papel | Tonelada | 30,000 a 40,000
Refinados de petróleo | Tonelada | 10,000 a 30,000
Textil | Tonelada | 10,000 a 250,000
Van Der Leeden, Troise & Todd, 1990

## Slide 9: Tratamiento de agua residual industrial
El diseño de un tratamiento eficiente para el aprovechamiento del agua depende de:
Experiencia profesional del equipo de proyecto
Conocimiento de los procesos industriales desarrollados
Calidad del agua disponible
Personal calificado
Procedimientos de operación y mantenimiento

## Slide 10: Acondicionamiento de agua cruda para su uso en la industria
Aeración o pre–cloración
Coagulación, floculación y sedimentación
Filtración
Desinfección
Control de la corrosión
Tratamiento convencional

## Slide 11: Acondicionamiento de agua cruda para su uso en la industria
Con cal
Por intercambio iónico
Ablandamiento

## Slide 12: Acondicionamiento de agua cruda para su uso en la industria
Microfiltración
Ultrafiltración
Nanofiltración
Osmosis Inversa
Electrodiálisis
Separación por membranas

## Slide 13: Efluentes de la industria

## Slide 14: Gestión de efluentes
La gestión adecuada de los efluentes es importante para minimizar impactos ambientales, lo que exige la adopción de procedimientos específicos de colecta y tratamiento.
http://www.inti.gob.ar/noticiero/noticiero112.htm

## Slide 15: Elementos constituyentes de efluentes de aguas residuales industriales (ARI)
Orgánicos solubles
Sólidos suspendidos
Trazas orgánicas
Metales pesados
Cianuro
Color y turbidez
Nitrógeno y fósforo
Productos refractarios
Aceites y flotantes
Materia volátil

## Slide 16: Características del efluente de ARI
Se define en términos de unidades de producción y variación de productos fabricados.
Las magnitud de la variación de las características cambia con base en los procesos que producen agua residual y tipo de operación (batch o continua)
El efluente de agua de la industria es heterogéneo

## Slide 17: Características del efluente de ARI
DBO – Mide el carbón orgánico biodegradable
DQO – Mide el carbón orgánico total, con la excepción de benceno y algunas sustancias aromáticas
COT – Mide el carbón como CO2 e inorgánico
DOT – Mide el carbón orgánico, nitrógeno no oxidado y sulfuros
Materia orgánica

## Slide 18: La DBO está definida como una reacción de primer orden conforme a la siguiente expresión
Integrando
Donde:
L es la cantidad de oxígeno demandado remanente, desconocido, reescribiendo la ecuación se tiene
Donde:
o

## Slide 19
Eckenfelder, 1989

## Slide 20: Valores típicos de k10
Sustancia | K10, d-1
Agua residual sin tratar | 0.15 – 0.28
Filtros de alta taza | 0.12 – 0.22
Efluente de tratamiento biológico | 0.006 – 0.1
Ríos con baja contaminación | 0.04 – 0.08
Eckenfelder, 1989

## Slide 21
Origen de agua residual | DBO5 (mg/L) | DQO (mg/L) | COT (mg/L) | DBO/COT | DQO/COT
Químico | --- | 4,260 | 640 | --- | 6.65
Químico | --- | 2.410 | 370 | --- | 6.60
Químico | --- | 2,690 | 420 | --- | 6.40
Químico | 24,000 | 41,300 | 9,500 | 2.53 | 4.35
Polímeros | --- | 23,400 | 8,800 | --- | 2.70
Plástico sintético | --- | 192 | 110 | --- | 1.75
Eckenfelder, 1989

## Slide 22: Procesos comunes para el tratamiento de ARI
La selección del tratamiento de ARI es una combinación de procesos que dependen de:
Características del agua residual Se debe considerar el estado en que se encuentran los contaminantes (suspendidos, coloidales o disueltos)
La biodegradabilidad de los contaminantes
La toxicidad de los componentes orgánicos e inorgánicos

## Slide 23: Procesos comunes para el tratamiento de ARI
La selección del tratamiento de ARI es una combinación de procesos que dependen de:
La calidad requerida en el efluente. El uso secundario del agua residual tratada determina los procesos del tren de tratamiento
Espacio disponible para el tratamiento y el análisis de costos

## Slide 24
Algunos tratamientos químicos del agua residual industrial se resumen en la siguiente tabla
Tratamiento | Tipo de residuo | Modo de operación | Grado de tratamiento | Observaciones
Intercambio Iónico | Cromado | Filtración continua con regeneración de resina | Recuperación de agua desmineralizada; recuperación de producto | Se requiere neutralización y regeneración de sólidos removidos
Reducción y precipitación | Cromado, metales pesados | Batch o continuo | Remoción total de cromo y metales pesados | THR de un día para batch, 3h para tratamiento en continuo
Eckenfelder, 1989

## Slide 25
Algunos tratamientos químicos del agua residual industrial se resumen en la siguiente tabla
Tratamiento | Tipo de residuo | Modo de operación | Grado de tratamiento | Observaciones
Coagulación | Cartón, refinería, caucho, pintura, textiles | Batch o continuo | Remoción total de materia suspendida y coloidal | Floculación y sedimentación en tanques con lecho de lodos; se requiere control de pH
Adsorción | Tóxicos y orgánicos, refractarios | Columnas granulares carbón activado | Remoción total o parcial de los orgánicos | Carbón activado con procesos de lodos activados
Oxidación química | Tóxicos y orgánicos, refractarios | Batch o continuo | Oxidación parcial o completa | Oxidación parcial para depuración de orgánicos más biodegradables
Eckenfelder, 1989

## Slide 26
Algunos tratamientos biológicos del agua residual industrial se resumen en la siguiente tabla
Tratamiento | Modo de operación | Grado de tratamiento | Equipo | Observaciones
Lagunas | Descarga intermitente o continua; facultativa o anaerobica | Parcial |  | Control de olores
Lagunas aireadas | Mezcla completa | Alta en verano y baja en invierno | Airadores superficiales | Remoción periódica de lodos
Lodos activados | Mezcla completa | Remoción de más del 90% de materia orgánica | Difusores de aire | Exceso de lodos
Eckenfelder, 1989

## Slide 27
Algunos tratamientos biológicos del agua residual industrial se resumen en la siguiente tabla
Tratamiento | Modo de operación | Grado de tratamiento | Equipo | Observaciones
Filtros percoladores | Aplicación continua | Parcial o alta dependiendo de la carga | Empaque plástico | Pre-tratamiento
Anaeróbico | Mezcla completa | Parcial | Equipo de colección de gas | 
RBC | Continuo en serie | Parcial o total | Discos de plástico | Requiere remoción de sólidos previa
Eckenfelder, 1989

## Slide 28
La eficiencia de los procesos varía con base en diversos factores, sin embargo la máxima remoción de algunos procesos se sintetiza en la siguiente tabla
Proceso | DBO | DQO | SST | N | P
Sedimentación, % de remoción | 10 – 30 | -- | 59 – 90 |  | 
Flotación, % remoción | 10 – 50 | -- | 70 – 95 |  | 
Lodos activados, mg/L | < 25 | -- | < 20 |  | 
Lagunas aireadas, mg/L | < 50 | -- | > 50 |  | 
Eckenfelder, 1989

## Slide 29
La eficiencia de los procesos varía con base en diversos factores, sin embargo la máxima remoción de algunos procesos se sintetiza en la siguiente tabla
Proceso | DBO | DQO | SST | N | P
Lagunas anaerobias, mg/L | > 100 | -- | < 100 |  | 
Adsorción de carbón, mg/L | < 2 | < 10 | < 1 |  | 
Denitrificación y nitrificación, mg/L | < 10 | -- | -- | < 5 | 
Precipitación química, mg/L | -- | -- | < 10 |  | < 1
Intercambio iónico, mg/L | -- | -- | < 1 |  | 
Eckenfelder, 1989

## Slide 30
No obstante, de las recomendaciones indicadas en las tablas anteriores:
El conocimiento detallado de los procesos desarrollados en una determinada industria, así como, la determinación de la calidad del efluente de cada proceso y la experiencia del personal de operación, son quienes determinan la mejor propuesta del tren de tratamiento

## Slide 31: Referencias
ANEEL (Agencia Nacional de Energía Electrica). 2000. Microsistema de datos hidrometeorológicos – subsistema de qualidade de água. Brasilia, Brasil.
Eckenfelder W. W. 1989. Industrial water pollution control. McGrawHill. Singapur. 400p.
Mierzwa J. C. & Hespanhol I. 2005. Agua na industria, uso racional e reúso. Oficina de textos. Sao Pablo, Brasil. 144p.
Nemerow N.L. & Dasgupta A. 1991. Industrial and hazardous waste treatment. Van Nostrand Reinhold. New York, USA.
Osorio R. F., Torres R. J. C. & Sánchez B. M. 2010. Tratamiento de aguas para la eliminación de microorganismos y agentes contaminantes. Díaz de Santos. España. 204p.
Van Der Leeden F., Troise F.L. & Todd D.K. 1990. The water encyclopedia Lewis Publishers. Michigan, USA.