## Slide 1: Unidades de Competencia I, II, III y IV
Diapositivas: La cerámica, materiales y procesos de fabricación.
Autor: Raúl Vicente Galindo Sosa.
Universidad Autónoma del Estado de México
Centro Universitario UAEM Zumpango
Licenciatura en diseño industrial
UA: Materiales y procesos

## Slide 2
1
2
3
4
5

## Slide 3: DEFINICION
El término “cerámica” proviene del griego KERAMOS, que significa tierra o arcilla, considerada con el significado general de “tierra quemada”.
Material compuesto por diversos componentes químicos en especial minerales: arcillas, óxidos, carburos y vidrios.
La materia prima de los materiales cerámicos es la ARCILLA.

## Slide 4: Estructura de una pieza cerámica

## Slide 5: Estructura
Presenta estructuras cristalinas tridimensionales (enlaces covalentes o iónico).
Sólido cristalino o amorfo vítreo.
La estructura puede contener defectos en la red cristalina lo que disminuye su resistencia.

## Slide 6: Propiedades físicas-mecánicas
A temperatura ambiente suelen ser frágiles.
Frente a esfuerzos de compresión responden a una resistencia mayor.
Los tipos de enlaces presentes les confiere elevada dureza, punto de fusión y rigidez.
El punto de rotura no pasa por una deformación plástica previa.
Resistencia dieléctrica
Aislamiento térmico
Impermeable (algunos tipos)

## Slide 8: ARCILLAS

## Slide 9: Origen de las Arcillas
http://www.youtube.com/watch?v=Bq9SB-QK394

## Slide 10: Rocas sedimentarias clásicas o detríticas

## Slide 11: Rocas sedimentarias químicas
http://www.youtube.com/watch?v=v3pSI-0SRSo

## Slide 12: Caolín
Arcilla pura que se usa en la preparación de pastas y barnices de porcelana.
Después de la quema su color es blanco.
Su composición es: 39.5% alúmina, 46.5% sílice y 13.9% agua.
Usada por los primitivos alfareros chinos, que la encontaron en una colina llamada Kao – ling
Efecto deslaminador que Potencia la plasticidad del material.

## Slide 13: Cuarzo
Es una roca silicosa que se encuentra en variedad de colores.
Se suele emplear como relleno por ser económico, duro y químicamente neutro.

## Slide 14: Feldespato
Material fundente más común en los cuerpos arcillosos.
Son rocas cristalinas de color rosa, blanco y crema, pueden ser rojos o verdes.

## Slide 15
Propiedades
De la
Arcilla
PLASTICIDAD
Húmeda mantiene
cualquier forma
FLUIDEZ
Llega a los rincones
de un molde
fácilmente.
CONTRACCIÓN
El secado de la
Arcilla genera pérdida
De agua.
RESISTENCIA
EN
FRESCO
Mantenerse unida
VITRIFICACIÓN (COCCIÓN)
Endurecimiento
Irreversible cuando
Se calienta.

## Slide 16: Productos de la Arcilla
Los primeros objetos de cerámica se obtuvieron mediante la utilización de arcillas cuya cocción se produce a bajas temperaturas.
Alfarería 650 a 900 °C (Semi porosos y opacos)
Loza 900 a 1200 °C
Porcelana 1200 a 1300 °C ( Presentan estructura micro cristalina y son impermeables ).

## Slide 17
Preparacion de las pastas
Formado
Primera cocción (sancocho)
Moldeado (Vaciado)
Torneado
Extrusión
Pasta líquida
Pasta plástica
Pasta seca
Prensado
Acabado
Segunda/Tercera cocción (vitrificado)
Secado
Tipos de hornos para cerámica
Control de la temperatura
Cambios físicos y químicos en el proceso de secado.
Colorantes (decorados)
Esmaltes
Barnices
Uniones en estado plástico
Uniones después de cocción.
Aplicaciones de colores (gofrado, talavera)
Vidriados
Proceso general de transformación de la cerámica
(procesos particulares)

## Slide 18: Procesos por tipo de pasta

## Slide 19: Pasta seca

## Slide 20: Pasta plástica

## Slide 21: El torno de tarraja

## Slide 22: Pasta líquida

## Slide 23: Ejemplo de moldes para un pieza

## Slide 24: Clasificación de los colorantes
1.Colorantes Directos o sustractivos
2. Colorantes a la tina o la cuba
3. Colorantes dispersos
4. Colorantes al azufre
5.Colorantes azoicos
6. Colorantes reactivos
7. Colorantes ácidos

## Slide 25: Diseño de piezas cerámicas
Forma, función, ergonomía.

## Slide 26: Partes de algunas piezas cerámicas

## Slide 27: Espesores de piezas

## Slide 28: La cerámica emplea líneas suaves y redondas

## Slide 29: Paredes y salidas de aire

## Slide 30: Base plana de una pieza

## Slide 31: Bases con espejuelo

## Slide 32: Espejuelos

## Slide 33: Espejuelo de un plato

## Slide 34: Asas

## Slide 35
Tapas

## Slide 36
Piezas apilables

## Slide 37: Ergonomía

## Slide 38: Bibliografía básica
Askeland, D. (1998). Ciencia y tecnología de materiales. Grupo Editorial Iberoamericano.
Avgustinik, A. I. (1983). Cerámica. Editorial Reverté.
Chavarria, Joaquim (1998). Esmaltes. Ed. Parramón.
Rado, Paul (1990). Introducción a la tecnología de la cerámica. Ed. Omega, S. A.
Bibliografía recomendada
Morales Güeto, Juan (2005). Tecnología de los materiales cerámicos. Editorial Díaz de Santos.