## Slide 1: Ingeniería en Computación
Centro Universitario UAEM Valle de México
Arquitectura de Computadoras
Arquitecturas paralelas
Elaborado por: Dra. Maricela Quintana López

## Slide 3: Arquitecturas Paralelas
Objetivos:
Presentar al alumno el ciclo de máquina para entender donde puede mejorarse el rendimiento del cpu y cómo surgen las arquitecturas RISC y CISC.
Revisar arquitecturas secuenciales y paralelas. Unidades funcionales: captación instrucción, Decodificación de instrucción, traída de operandos, ejecución y almacenamiento de resultados. Pipeline.

## Slide 4: Ciclos de Máquina
  La función de una computadora es ejecutar programas.
  La ejecución de un programa consiste en ejecutar una secuencia de instrucciones de máquina.
  Cada instrucción de máquina esta a su vez compuesta de un conjunto de ciclos llamados ciclos de instrucciones.
  Cada uno de los ciclos de instrucciones esta compuesto de una serie de pasos conocidos como micro operaciones.

## Slide 5
Programa
Ciclo de
instrucción
Interrupción
Ejecución
Indirecto
Captación
Ciclo de
instrucción
Interrupción
Ejecución
Indirecto
Captación
. . .

## Slide 6
Interrupción
Ejecución
Captación
Indirecto
Ciclo de Instrucción

## Slide 7: Captación
  Ocurre al inicio de cada ciclo de máquina.
  Produce que una instrucción de máquina sea traída de memoria principal.
  Pasos del ciclo: (Existe un reloj para sincronizar)
    T1: Mover el contenido del PC al MAR.
    T2: Mover el contenido de la dirección de
    memoria apuntado por el MAR al MDR.
      Incrementar el contenido del PC en uno.
    T3: Mover el contenido del MDR al IR.

## Slide 8
  Microoperaciones del ciclo de captación:
    t1: MAR PC
    t2: MDR Memoria
    PC PC + 1
    t3: IR MDR

## Slide 9: Indirección
  Obtiene los operandos indirectos de la instrucción de máquina.
  Objetivo es transformar un direccionamiento indirecto en uno directo.
  Microoperaciones del ciclo:
      Se asume un formato de instrucción de una sola dirección.
    t1: MAR IR(dirección)
    t2: MDR Memoria
    t3: IR(dirección) MDR (dirección)

## Slide 10: Interrupción
  Puede ocurrir al finalizar el ciclo de ejecución.
  Se ejecuta si alguna señal de interrupción ha sido emitida.
  Objetivo:
    Guardar la dirección de la siguiente instrucción a ejecutarse.
    Pasar el control a la rutina de interrupción.
  Microoperaciones del ciclo:
    t1: MDR PC
    t2: MAR Dirección almacenamiento
    PC Dirección rutina interrupción
    t3: Memoria MDR

## Slide 11: Ejecución
El número de micro operaciones a ejecutarse no es fijo como en los otros .
La cantidad de micro operaciones depende de la instrucción de máquina.
Ejemplo:
    ADD AX, [5]
      t1: MAR IR(5)
      t2: MDR Memoria
      t3: AX AX + MDR

## Slide 12: Historia…
Avances en Tecnología de Circuitos Integrados
Complejidad en las instrucciones y modos de direccionamiento
Computadoras de Instrucciones Complejas
CISC Complex Instruction Set Computer
IBM360

## Slide 13: Brecha …
Mejor rendimiento de las computadoras: salto entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina.
No siempre se lograba

## Slide 14: Análisis (Donald Knuth)
La mayoría de las sentencias son asignaciones y condicionales (benchmark).
Instrucciones | Tiempo promedio
Asignaciones | 47
Condicionales | 23
Llamadas | 15
Lazos | 6
Saltos | 3
Otras | 7

## Slide 15: CISC a RISC
La mayoría de los programas: simples a nivel de las instrucciones (poco o ningún costo al aumentar la complejidad).
Los compiladores no aprovechan las instrucciones y modos de direccionamiento complejos.
  Dificultad en el análisis de código
  Lenguaje Alto nivel – Lenguaje ensamblador

## Slide 16: RISC
Reduce Instruction Set Computer
Resolver el caso frecuente: asignación
Hacerla veloz y simple
Concentrarse en dos comandos para comunicarse con memoria:
  CARGAR: LOAD (LD)
  ALMACENAR: STORE(ST)

## Slide 17: RISC
Los accesos a memoria se pueden superponer
Se requieren más registros
Conjunto de Instrucciones Simple = CPU simple y pequeña = libera espacio del CI
El espacio liberado se puede usar para… ¡registros!

## Slide 18: pocas instrucciones complejas vs muchas instrucciones simples
Ciclos largos de memoria
Precios de memoria elevados
Programas con pocas instrucciones complejas vs Programas con muchas instrucciones simples
Memorias económicas
Jerarquía de memoria

## Slide 19: Pipelining
Segmentación de instrucciones
Estructura que permite que distintas instrucciones, que comparten el mismo hardware, puedan encontrarse en distintas fase de la ejecución
Ejemplo:
  Mientras una instrucción accede a cada operando en el conjunto de registros, otra puede estar usando la ALU

## Slide 20: Pipelining
Para que la segmentación funcione las instrucciones deben ser semejantes.
La búsqueda anticipada de las instrucciones hacia una cola de instrucciones en la CPU antes de que las necesite.
Juego de instrucciones diseñado para una arquitectura segmentada
Instrucciones simples

## Slide 21: Pipelining
Todas las instrucciones son de longitud fija, y su tamaño es la palabra.
Instrucciones con operaciones simples
Instrucciones complejas se deben ser convertidas por el compilador en instrucciones simples.
Operandos en registros (LD, ST)
Modos de direccionamiento simples
Muchos registros

## Slide 22: Pipelining
Instrucciones aritméticas
  Búsqueda de la instrucción
  Decodificación
  Búsqueda de operandos, desde los registros
  Transferencia de operandos a la ALU
  Almacenamiento en el registro apropiado

## Slide 23: Pipelining
Instrucciones de bifurcación
  Búsqueda de la instrucción
  Decodificación
  Búsqueda de componentes de la dirección a partir de la instrucción o en algún registro.
  Transferencia de los componentes de la dirección a la unidad aritmética para realizar el cálculo de la dirección.
  Copia la dirección en PC

## Slide 24: Pipelining
Instrucciones de acceso a memoria
  Búsqueda de la instrucción
  Decodificación
  Búsqueda de componentes de la dirección a partir de la instrucción o del conjunto de registros
  Transferencia de los componentes de la dirección a la unidad aritmética para realizar el cálculo de la dirección.
  Uso de la dirección efectiva para leer o escribir

## Slide 25: En general
Búsqueda de la instrucción
Decodificación de la instrucción
Búsqueda del operando
Ejecución(operación en la alu y escritura)
Segmentación de instrucciones en 4 etapas

## Slide 26: Pipeline (Referencia a memoria y Salto)
ADD
ADD
LD
ADD
LD
SHL
ADD
LD
SHL
SUB
JNZ
LD
SHL
SUB
JNZ
LD
SHL
SUB
NOP
JNZ
SUB
NOP
NOP
NOP
JNZ
NOP
NOP

## Slide 27: Superposición de Ventanas de registros
Se pierde tiempo manejando las llamadas a procedimientos y los regresos
Transferencia de parámetros a través de la pila ubicada en la memoria principal.
Uso de múltiples conjuntos de registros que se superponen
Se utilizan para transferir los parámetros entre procedimientos, en lugar de usar la pila.

## Slide 28: Superposición de Ventanas de Registros

## Slide 29
Proc
A
Proc
B
Buffer circular
CWP = 8
CWP = 24

## Slide 30: Máquinas con instrucciones múltiples
Distintas instrucciones en diferentes etapas de su ejecución
Arquitectura superescalar
  IU: Integer unit
  FPU: Floating Point Unit
  BPU: Branch Processing Unit

## Slide 31: Máquinas superescalares
Unidad de instrucciones
  Búsqueda anticipada de instrucciones
  Colocarlas en una fila de instrucciones
  Determinar los tipos de instrucciones y las relaciones de dependencia entre las mismas
  Distribuirlas entre las distintas unidades de ejecución

## Slide 32
POWER PC 601

## Slide 33: Procesamiento Paralelo
Se coordina la acción de varios procesadores que trabajan sobre un único problema

## Slide 34
Taxonomía de Arquitecturas Paralelas
Distribuida Memoria Compartida
MIMD Control SIMD
NYU
RP3
HEP
Cm*
Cedar
Alliant
Cray
CDC
ES/9000
MaRS
Manchester
Dado
Máquinas
Funcionales
Super
Computadoras
Máquinas Celulares y Sistólicas
Illiac IV
MPP
Gapp
Connection Machine
Cosmic Cube
HyperCube Intel
SP1
*-Transputer
Paso
de
Mensajes

## Slide 35: Máquinas Paralelas
Memoria
  Distribuida
  Compartida
Control
  MIMD (Multiple Instruction Multiple Data)
  SIMD (Single Instruction Multiple Data)
  SISD (Single Instruction Single Data)

## Slide 36: Memoria
Compartida
Distribuida
Memoria
Pn
P1
P2
...
P1
M1
P2
M2
Pn
Mn
...

## Slide 37: Taxonomía de Flynn

## Slide 38: ¿Complejidad?
Tiempo
Espacio
Número de procesadores
Capacidad de la memoria local
Esquema de comunicación
Protocolos de sincronización

## Slide 39: ¿Complejidad?
Sea P un problema y n su tamaño de entrada
La complejidad secuencial de P se denota por T*(n) (el mejor algoritmo secuencial)
Sea A un algoritmo paralelo que resuelve P en un tiempo Tp(n) en una computadora paralelo con p procesadores.

## Slide 40: ¿Complejidad?
La aceleración lograda con A (speedup) se define como :
La eficiencia lograda con A (efficiency) se define como:

## Slide 42: Referencias
Stallings William. Organización y Arquitectura de computadoras. 7ª. Edición, Pearson Education, 2006.
Tanenbaum Andrew. Structured Computer Organization. 5ª. Edición, Prentice Hall, 2005.

## Slide 43: Guion Explicativo
Este Material sirve para presentar el cómo se realiza cada instrucción con el fin de ver sus componentes, las ventajas y desventajas que las arquitecturas emergentes deben subsanar o aprovechar, sobretodo las arquitecturas paralelas.
Las diapositivas deben verse en orden, y se estima que se revisen en aproximadamente 8 horas teóricas y 5 en el laboratorio.
A continuación se presenta una tabla para relacionarlas con los objetivos y contenidos del curso.

## Slide 44: Guion Explicativo