## Slide 1
Centro Universitario Valle de México
Lógica Secuencial y Combinatoria
Maestría en Ciencias de la Computación
Dra. Maricela Quintana López
Elaborado por:
Arquitectura de Computadoras

## Slide 3: Lógica Secuencial y Combinatoria
Objetivo:
Introducir al alumno a los principios de la lógica secuencial y combinatoria

## Slide 4: Historia
En 1849 George Boole[1] presentó una formulación algebraica de los procesos del pensamiento lógico y el razonamiento a la que se le llamó Álgebra Booleana. En esta obra Boole introduce la utilización de símbolos en vez de palabras para el estudio de la Lógica.
En 1938 C.E. Shannon[2] observó que el álgebra de Boole podía ser utilizada para el análisis de circuitos eléctricos biestables.
[1]Boole, G., An Investigation of the Laws of Thought, on Which Are Founded the Mathematical Theories of Logic and Probability, 1849. Reprinted by Dover Publications, Inc. New York, 1954.
[2]Shannon, C. E., "A symbolic analysis of relay and switching circuits", Trans. Am. Inst. Electr. Eng., 57 (1938), 713-723.

## Slide 5: Operaciones Básicas...
Compuerta AND
Tabla de verdad
A B
0 0 0
0 1 0
0 0
1 1 1

## Slide 6: Operaciones Básicas...
Tablas de verdad
Compuerta OR
A B
0 0 0
0 1 1
0 1
1 1 1

## Slide 7: Operaciones Básicas...
Tablas de verdad
Compuerta NOT
A
0 1
1 0

## Slide 8: XOR u Operación O-Exclusivo
A B
0 0 0
0 1 1
0 1
1 1 0
Compuerta XOR

## Slide 9: Las negaciones
AND NEGADA = NAND (AB)’
OR NEGADA = NOR (A+B)’
XOR NEGADA = XNOR (AB)’ = (AB)

## Slide 10: Expresiones Booleanas
Las expresiones Booleanas en los símbolos x1…xn se definen recursivamente de la siguiente manera:
BASE: 0,1, x1…xn son expresiones Booleanas.
INDUCCIÓN: Si x1 y x2 son expresiones Booleanas, entonces:
son expresiones Booleanas.

## Slide 11: Expresiones Booleanas
Si X es una expresión Booleana con los símbolos x1…xn una manera de escribirla es:
Cualquier símbolo o es llamado literal.

## Slide 12: Expresiones Booleanas
Ejemplo
Demuestre que la siguiente es una expresión Booleana:

## Slide 13: Expresiones Booleanas
A es expresión booleana por la BASE
B es expresión booleana por la BASE
C es expresión booleana por la BASE
A v B es expresión booleana aplicando regla 3 a las expresiones booleanas 1 y 2
(A v B) es expresión booleana aplicando regla 1 a expresión booleana 4
C’ es expresión booleana aplicando regla 2 a expresión booleana 3
(A v B) ^ C’ es expresión booleana aplicando la regla 4 a las expresiones booleanas 5 y 6

## Slide 14: Jerarquía de operadores
Para obtener el valor de una expresión booleana se debe seguir el orden de precedencia determinado por los paréntesis, si no existen paréntesis, se asume que el AND se evalúa antes que el OR.
Jerarquía NOT, (), AND, OR, XOR
A + B C + D  (A+B)(C+D)
AB+C’+DEA = (AB)+(C’)+(D(EA))

## Slide 15: Tablas de Verdad
Si se desea conocer el valor de una expresión booleana con cada una de los posibles valores de entrada se utiliza una tabla de verdad para la expresión en donde el número de renglones es , donde n es el número de entradas.

## Slide 16: Tablas de Verdad
Ejemplo:
Determine la tabla de verdad de la expresión booleana: .

## Slide 17: Tablas de Verdad X=(A+B)C’
A | B | C |  |  | X
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0

## Slide 18: Ejercicio
Encuentre la tabla de verdad para (A+B)’  (A’+B’)
A | B | A' | B' | A+B | (A+B)' | A'+B' | (A+B)' Å (A'+B')
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0

## Slide 19: Relación expresión Booleana y circuito combinatorio
Ejemplo:
Encuentre el circuito combinatorio para

## Slide 20: Relación expresión Booleana y circuito combinatorio
Se tiene que crear el circuito para
de acuerdo a la regla de precedencia de operaciones:
y se le agrega la parte que le falta para obtener

## Slide 21: Relación expresión Booleana y circuito combinatorio
Ejemplo:
Obtener la expresión booleana correspondiente al siguiente circuito

## Slide 22: Relación expresión Booleana y circuito combinatorio
El resultado surge al ir analizando las compuertas:
y éste es:

## Slide 23: Igualdad en expresiones Booleanas
Una expresión Booleana X es igual a otra expresión Booleana Y si y solo si el valor de X para todas las posibles combinaciones de sus entradas es igual al valor de Y para todas las posibles combinaciones de sus entradas.

## Slide 24: Suma de Productos (SOP)
Dos o más grupos de literales en donde cada literal es recibida como entrada por un AND y la salida de cada una de estas compuertas (AND) es recibida como entrada por una compuerta OR .
Ejemplo:
Contraejemplo:

## Slide 25: Suma de Productos (SOP)…
El circuito combinatorio de una suma de productos debe de tener el siguiente patrón:

## Slide 26: Producto de Sumas (POS)
Dos o más grupos de literales, en donde cada literal es recibida como entrada por un OR y la salida de cada una de estas compuertas (OR)es recibida como entrada por una compuerta AND.
Ejemplo:
Contraejemplo:

## Slide 27: Producto de Sumas (POS)…
El circuito combinatorio de un producto de sumas debe de tener el siguiente patrón:

## Slide 28: Minitérminos y Maxitérminos
Toda expresión Booleana puede ser expresada en términos de minitérminos o maxitérminos.
Los minitérminos y maxitérminos permiten representar la expresión Booleana de una manera rápida y sencilla.

## Slide 29: Minitérminos y Maxitérminos …
Un minitérmino de n variables es un producto de n literales en donde cada variable aparece exactamente una vez en forma verdadera o complementaria.
Los minitérminos tienen el valor de 1 para una, y solo una, de las posibles combinaciones de los valores de las variables.
Se denota a los minitérminos con el símbolo

## Slide 30: Minitérminos y Maxitérminos …
Un maxitérmino de n variables es una suma de n literales en donde cada variable aparece exactamente una vez en forma verdadera o complementaria.
Los maxitérminos tienen el valor de 0 para una, y solo una, de las posibles combinaciones de los valores de las variables.
Se denota a los maxitérminos con el símbolo

## Slide 31: Minitérminos y Maxitérminos …
A | B | C | Minitérminos | Maxitérminos
0 | 0 | 0 |  | 
0 | 0 | 1 |  | 
0 | 1 | 0 |  | 
0 | 1 | 1 |  | 
1 | 0 | 0 |  | 
1 | 0 | 1 |  | 
1 | 1 | 0 |  | 
1 | 1 | 1 |  | 

## Slide 32: Minitérminos y Maxitérminos …
Leyes de De Morgan
De la tabla anterior se puede deducir que:
La función en la tabla anterior puede ser expresada en minitérminos como:
O en maxitérminos como:
.

## Slide 33: Minitérminos y Maxitérminos …
Ej:
A | B | C | f | f’
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
Expansión en minitérminos de:
  f
  f’
Expansión en maxitérminos
  f
  f’
.

## Slide 34: Minitérminos y Maxitérminos …
Ej:
A | B | C | f | f’
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0
Expansión en minitérminos:
.
Expansión en maxitérminos
.

## Slide 35: Minitérminos y Maxitérminos …
A partir de una expansión de Minitérminos se puede obtener la expansión en Maxitérminos.
A partir de una expansión de Maxitérminos se puede obtener la expansión en Minitérminos.
a) Obtenga la expresión en maxitérminos:
b) Obtenga la tabla de verdad correspondiente:
c) Obtenga la expresión en Minitérminos y Maxitérminos de f’:
.
A | B | C | f | f’
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 36: Minitérminos y Maxitérminos …
A partir de una expansión de Minitérminos se puede obtener la expansión en Maxitérminos.
A partir de una expansión de Maxitérminos se puede obtener la expansión en Minitérminos.
a) Obtenga la expresión en maxitérminos:
b) Obtenga la tabla de verdad correspondiente:
c) Obtenga la expresión en Minitérminos y Maxitérminos de f’:
.
A | B | C | f | f’
0 | 0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 1 | 1 | 0

## Slide 37: Minitérminos y Maxitérminos …
Cualquier expresión booleana puede ser expandida en minitérminos (usando X+X’=1) o en maxitérminos (usando XX’=0)
Ej. Encuentre una expansión en minitérminos de f(A,B,C) = A’(B’+C)+A

## Slide 38: Minitérminos y Maxitérminos …
Ej. Encuentre una expansión en maxitérminos de f(A,B,C) = AB’C+A’C
(x+y)(x’+z)=xz+x’y
x+yz=(x+y)(x+z)
xx’=0

## Slide 39: Decodificadores
Un decodificador es un circuito integrado que genera todos los minitérminos correspondientes a n entradas:

## Slide 40: Decodificadores …
En la siguiente figura se muestra un decodificador 2-4:

## Slide 41: Decodificadores …
Ejemplo. Implemente utilizando un decodificador:

## Slide 42: Sumadores
Medio sumador
  Diseñe un sumador que tenga como entrada dos bits (A y B) y como salida la suma de los bits de entrada.
A | B | X | Y
0 | 0 | 0 | 0
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1

## Slide 43: Sumadores …
De la tabla anterior es obtiene el siguiente circuito:

## Slide 44: Sumadores …
Sumador completo
  En este caso se toman 3 bits de salida

## Slide 45: Sumadores …
Sumador completo …
  La tabla de verdad necesita sumar dos entradas de datos, más una entrada del acarreo.
  La salida sigue siendo un dato y un acarreo.
A | B | CIN |  | COUT
0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 1 | 0 | 1
1 | 0 | 0 | 1 | 0
1 | 0 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 46: Complementador a 1
Un complementador a 1 es simplemente la negación de un bit, es decir:

## Slide 47: Restador
Es importante recordar que:
debe de estar complementada para poder realizar la operación.
De esta forma se puede usar un sumador y un complementador para obtener un restador.

## Slide 48: Referencias
William Stallings. Organización y Arquitectura de Computadoras. 7ª. Edición. Pearson Education, 2006.
Morris Mano.; Lógica Secuencial y Combinatoria, Addison Wesley

## Slide 49: Guion Explicativo
Este Material sirve para:
  Introducir al alumno a la lógica secuencial, circuitos combinatorios
Las diapositivas deben verse en orden, y deben revisarse aproximadamente en 10 horas y realizar prácticas
A continuación se presenta una tabla para relacionar las diapositivas con los contenidos del curso.