## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado del Estado de México Centro Universitario UAEM Valle de México Licenciatura en Ingeniería en Computación Unidad de Aprendizaje: Electrónica Analógica UNIDAD 1
Elaboró: Dr. En C. José Martín Flores Albino
Fecha de Elaboración: marzo del 2015

## Slide 2: Ubicación de la Unidad de Aprendizaje de Electrónica Analógica en el Mapa Curricular de la Carrera de Ingeniería en Computación

## Slide 4: Portada de la Unidad de Aprendizaje de Electrónica Analógica

## Slide 6: Diodos semiconductores, rectificadores de media onda y onda completa
Unidad 1

## Slide 7: Objetivo
En esta unidad, se presentan al alumno los conceptos básicos que permiten comprender el funcionamiento de los diodos semiconductores y los respectivos circuitos donde estos pueden encontrarse más frecuentemente (circuitos rectificadores de media onda y onda completa) presentes en toda fuente de alimentación de los equipos electrónicos.

## Slide 8: Propósitos:
El alumno:
Comprende el funcionamiento del Diodo semiconductor a través un estudio teórico para distinguirlo de otros dispositivos.

## Slide 9
El alumno:
Entiende las características y límites de operación del Diodo semiconductor mediante ejercicios de análisis y experimentación para hacer una adecuada selección y detección de fallas.

## Slide 10
El alumno:
Conoce las aplicaciones del Diodo semiconductor mediante el análisis de circuitos modelo para poder diseñar circuitos útiles

## Slide 11: Temas
1.1 Materiales Semiconductores
  Portadores de carga
  Semiconductor Intrínseco
  Material semiconductor tipo N y P
  Unión NP
  Polarización
1.2 Funcionamiento del Diodo
  Comportamiento del Diodo Semiconductor
  Valores característicos y Valores límite
  Ecuación y Curva característica
  Modelos de Operación
1.3 Análisis de Circuitos con Diodos
  Circuitos con un diodo
  Circuitos con varios diodos
1. 4 Aplicaciones del Diodo Semiconductor
  Recortador, limitador
  Rectificación de señal de Corriente Alterna
  Circuitos lógicos

## Slide 12: 1.1 Materiales Semiconductores

## Slide 13: 1.1.1 Portadores de Carga
Los materiales semiconductores pueden transmitir una corriente eléctrica a través de electrones que se manifiestan por dos efectos diferentes.
Electrones en la zona de conducción
Electrones en la zona de valencia
Las zonas a las que nos referiremos corresponde a los niveles energéticos que tienen los electrones.

## Slide 14
Átomo: Núcleo y Electrones (-)
Núcleo Atómico: Protones (+), Neutrones
Capa de valencia
Enlaces: Covalente, Iónico
Materiales: Conductores, Aislantes y Semiconductores
(Floyd, 2012)

## Slide 15
Electrón libre
Hueco
Portadores de carga eléctrica
Efecto de la temperatura
(Floyd, 2012)

## Slide 16: 1.1.2 Semiconductor Intrínseco
Es un material semiconductor puro, es decir, que esta formado por átomos o moléculas de l mismo tipo.
A la temperatura de cero grados absolutos, se comporta como un aislante.
A medida que sube la temperatura, se liberan portadores de carga y su resistencia eléctrica disminuye.

## Slide 17
En un material semiconductor intrínseco hay el mismo número de portadores de carga positivos (huecos) y negativos (electrones libres)

## Slide 18: 1.1.3 Material semiconductor tipo N y P
A un material semiconductor con impurezas de pentavalentes, es un material semiconductor con más portadores de carga negativos que positivos (huecos)
A temperatura ambiente un semiconductor intrínseco conduce su valor de resistencia depende del grado dopado con el que se haya contaminado.
Su resistencia se reduce con el aumento de temperatura.

## Slide 19
Molécula de silicio contaminada por un átomo de Arsénico.
Se observa un portador de carga negativo.

## Slide 20
A un material semiconductor con impurezas de trivalentes, es un material semiconductor con más portadores de carga positivos que negativos (electrones)
A temperatura ambiente un semiconductor intrínseco conduce su valor de resistencia depende del grado dopado con el que se haya contaminado.
Su resistencia se reduce con el aumento de temperatura.

## Slide 21: 1.1. 4 Unión NP
Al fusionar un material semiconductor tipo N con otro de tipo P. Se produce una recombinación de portadores de carga en su frontera. A la zona de contacto se le denomina Unión NP.
La Unión NP es importante porque impide el paso del flujo de electrones en una única dirección.

## Slide 22
Zona de empobrecimiento entre la interface del material N y P
La Amplitud de está zona depende de grado de dopado de los materiales N y P.
(Boylestad, 2012)

## Slide 23: 1.1. 5 Polarización
Al conectar los extremos de los materiales N y P a conductores para el flujo de electrones, se puede modificar la zona de empobrecimiento para que está se fortalezca (impide el paso de la corriente) o la debilite (permite el paso de corriente eléctrica)

## Slide 24
Polarización Inversa. Fortalece la zona de empobrecimiento, teniendo como consecuencia que se impida el paso de la corriente a través de la unión NP
(Boylestad, 2012)

## Slide 25
Polarización Directa: Debilita la zona de empobrecimiento haciendo que la unión NP permita el paso de la corriente eléctrica.
(Boylestad, 2012)

## Slide 26: Preguntas
¿En la conducción de corriente eléctrica que hace diferente con conductor de un semiconductor?
¿Cómo se denominan los portadores de carga eléctrica positiva y negativa?
Los semiconductores intrínsecos ¿Qué relación existe entre sus portadores de carga eléctrica?
¿Quiénes son los portadores de carga minoritaria en un semiconductor tipo P?

## Slide 27: Preguntas
¿Quiénes son los portadores de carga mayoritaria en un semiconductor tipo N?
Indica cuál es el valor la diferencia de potencial en la zona de barrera de un semiconductor de silicio
Indica como se conecta el diodo para estar polarizado inversamente

## Slide 28: 1.2 Funcionamiento del Diodo

## Slide 29: Comportamiento del Diodo Semiconductor
El Diodo es un dispositivo semiconductor de una sola unión NP, que tiene como función bloquear el paso de corriente eléctrica si se polariza inversamente, y permitir el paso de la corriente eléctrica si se polariza directamente.

## Slide 30
Símbolo eléctrico: Gráficamente indica cual será el sentido de la dirección de corriente si está polarizado directamente, y en que dirección bloquea su paso.

## Slide 31
Curva característica: Es la gráfica del comportamiento de la corriente eléctrica que pasa a través del componente en función del voltaje aplicado.

## Slide 32: Valores característicos y Valores límite
Para utilizar adecuadamente un diodo semiconductor hay que estar consientes de los valores límites de sus características de funcionamiento.
iF = valor del nivel de corriente que pasa por el diodo en polarización directa.
vF = valor del nivel de diferencia de voltaje entre las terminales del diodo en polarización directa.
VF= Es el valor de tensión de la barrera de potencial en polarización directa. Para el Si es de aproximadamente de 0.7 V

## Slide 33
iR= valor del nivel de corriente que pasa por el diodo en polarización inversa.
vR = valor del nivel de diferencia de voltaje entre las terminales del diodo en polarización inversa.
VBR= Diferencia de potencial de ruptura en polarización inversa.

## Slide 34: Ecuación y Curva característica
Dependiendo de la polarización del diodo se modela su comportamiento en ecuaciones para el diodo.
El diodo es un componente eléctrico no lineal, es decir, que la relación entre la corriente y voltaje no está definida por una constante de proporcionalidad.

## Slide 35
Ecuación de comportamiento del diodo semiconductor
(Boylestad, 2012)

## Slide 36: Modelos de Operación
Un modelo permite que en el análisis concentrarse en las características más importantes.
Un modelo preciso, por lo general, será complicado.
Un modelo general, por lo general, será simple.

## Slide 37
Modelo por partes de un diodo semiconductor
(Boylestad, 2012)

## Slide 38
Modelo simplificado
(Boylestad, 2012)

## Slide 39
Modelo Ideal
(Boylestad, 2012)

## Slide 40: Análisis de Circuitos con Diodos

## Slide 41: Circuitos con un diodo
Analizar el comportamiento del siguiente circuito
(Boylestad, 2012)

## Slide 42
Recta de carga
(Boylestad, 2012)

## Slide 43: Ejercicio
(Boylestad, 2012)

## Slide 44: Circuitos con varios diodos
Resolver el circuito
(Boylestad, 2012)

## Slide 45: Aplicaciones del Diodo Semiconductor

## Slide 46: Recortador, limitador
Un circuito recortador/limitador es aquel que elimina una parte de una señal de entrada a partir de un nivel fijo. Esto permite que la señal se recorte o limite.

## Slide 47: Recortador/limitador
(Boylestad, 2012)

## Slide 48: Recortador positivo
(Boylestad, 2012)

## Slide 49: Recortador con respecto a nivel
(Boylestad, 2012)

## Slide 50: Rectificación de señal de Corriente Alterna
Los circuitos rectificadores son aquellos que transforman una señal bipolar a una señal monopolar, es decir, que la hacen sólo positiva, o sólo negativa.
Su efecto de los rectificadores es utilizado en las fuentes de alimentación de voltaje

## Slide 51: Rectificador de Media Onda
(Boylestad, 2012)

## Slide 52: Rectificador de Onda Completa (puente)
(Boylestad, 2012)

## Slide 53: Rectificador de Onda completa (transformador con derivación central)
(Boylestad, 2012)

## Slide 54: Circuitos lógicos
Con los diodos pueden construirse circuitos que se comporten con las propiedades de las funciones lógicas fundamentales.
Compuerta OR: es aquella que responde con el nivel lógico 0, si y sólo si, todas las entradas lógicas son cero, en otro caso la respuesta es 1 lógico.
Compuerta AND: es aquella que responde con el nivel lógico 1, si y sólo si, todas las entradas lógicas son 1, en otro caso la respuesta es 0 lógico.

## Slide 55: Compuerta OR con diodos
(Boylestad, 2012)

## Slide 56: Compuerta AND con diodos

## Slide 57: Guía Didáctica para el Docente
Este material docente tiene presenta los temas principales que se ajustan al plan de la unidad de aprendizaje de electrónica analógica de la carrera de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica.
Se hacen las siguientes recomendaciones al docente:
Usar este material como un base para el desarrollo del tema. Pedir la lectura completa del tema desde las fuentes citadas. | Hacer ejercicios en clase. Dejar ejercidos adicionales. Solicitar diagramas conceptuales de los temas.

## Slide 58: Bibliografía
Boylestad, Robert. (2012). Electronic Devices and Circuits Theory. Prentice Hall.
Thomas L. Floyd. (2012). Electronics Devices: Conventional Current Version. Pearson Ed.
Thomas L. Floyd, D. M. (2010). Electronics Fundamentals, Circuits, Devices, and Applications. Person Ed.