## Slide 1
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE QUÍMICA P.E.L: INGENIERO QUÍMICO U.A: Principios de los Procesos Químicos
Unidad I Aplicación de métodos de cálculo de variables (composiciones, densidad, presión, temperatura) que caracterizan la operación de los procesos y de las unidades de proceso individuales
Material didáctico
Modalidad: Solo visión proyectable (diapositivas)
Responsable de la Elaboración:
M en C José Francisco Barrera Pichardo
Septiembre de 2015

## Slide 2: OBJETIVO DE LA UA
Los discentes del Programa Educativo de Ingeniero Químico mediante trabajo individual y en equipo desarrollarán las competencias necesarias para establecer estrategias de resolución de problemas de balances de materia y energía en sistemas de procesos químicos, aspecto fundamental para los subsecuentes cursos de la carrera. Reforzarán actitudes relacionadas con la calidad en el trabajo, la perseverancia y la tolerancia, así como la disposición a aprender a aprender, enfrentar retos y trabajar bajo presión.

## Slide 3: GUÍA DE USO DEL MATERIAL
Este paquete contiene 53 diapositivas que tienen como propósito que los estudiantes de la UA de Principios de los Procesos Químicos, cuenten con un material de apoyo para una parte de la Unidad I, para facilitar la comprensión de los temas de dicha unidad.
En este material se incluyen los temas que corresponde a lo propuesto en el programa de la UA, con la extensión que se solicita en éste. El material que se presenta constituye un apoyo para el docente que tenga la oportunidad de impartir la unidad de aprendizaje de Principios de los Procesos Químicos

## Slide 4: Contenido
Introducción a los cálculos en ingeniería química
 Clasificación de los sistemas
 Sistemas de unidades
Procesos y variables de proceso
 Clasificación de los procesos
 Variables de proceso
• Masa y volumen
• Gasto másico, molar y volumétrico
• Composición química
• Presión
• Temperatura
Fundamentos de los balances de materia y energía
 Ecuación General de Balance
 Diagramas de flujo
 Unidades de proceso y corrientes

## Slide 5
Sistema
Variables
Modelo matemático
Balance de materia
Balance de energía
Materia entra
Energía entra
Materia sale
Energía sale
Proceso
Requerimientos de materiales
Requerimientos de energía

## Slide 6: Introducción a los cálculos en ingeniería química
Clasificación de los sistemas
Sistemas de unidades

## Slide 7: Sistema
Una parte del universo que se aísla idealmente para estudiarlo.
Cualquier porción arbitraria o la totalidad de un proceso establecida específicamente para su análisis.
Los límites o fronteras del sistema son físicos o virtuales y se colocan generalmente e idealmente de acuerdo a los objetivos de interés

## Slide 8: Los sistemas se clasifican de acuerdo a diferentes criterios:
Con relación al intercambio a través de su frontera pueden ser:
Abiertos  Cuando hay intercambio de masa
y energía con el exterior
Cerrados  Cuando no hay intercambio de masa pero sí de energía
Aislados  Cuando no hay intercambio de masa ni de energía
La mayor parte de los procesos industriales se efectúan en sistemas abiertos.

## Slide 9: Clasificación de los sistemas
Con base en el número de componentes pueden tener:
 un solo componente
 varios componentes
Se llama componente a una sustancia cuya composición intrínseca está bien definida dentro del sistema.
Con relación al movimiento macroscópico relativo a un marco de referencia puede ser:
 estático
 dinámico

## Slide 10
De acuerdo a sus características internas pueden ser:
Homogéneos  Cuando presentan las mismas características en todos sus puntos
Heterogéneos  Cuando no presentan las mismas características en sus puntos y están formados por partes homogéneas separadas entre sí por superficies de discontinuidad
Cada parte homogénea de un sistema heterogéneo recibe el nombre de fase y la superficie de separación entre las fases homogéneas se llama interfase.
Los sistemas heterogéneos son ampliamente usados en operaciones unitarias.
Clasificación de los sistemas

## Slide 11: Variables: Propiedades o características inherentes a un sistema que califican su estado actual. Desde el punto de vista de aplicación a los sistemas las variables se clasifican en:
Intensivas. Son independientes relativamente de la cantidad de materia. Califican al estado actual de un sistema (densidad, presión, temperatura, volumen específico, entalpía específica, etc.)
Extensivas. Dependen de la cantidad de materia. Califican al tamaño del sistema (masa, volumen, energía interna, energía cinética, entalpía, etc.)
Todas las variables, intensivas o extensivas requieren de una cuantificación, es decir, de una medición que permita su valoración en términos comparativos.

## Slide 12: Medición de las variables
Magnitudes: Todas aquéllas variables que son físicamente medibles reciben el nombre genérico de magnitudes (volumen, velocidad, fuerza, peso específico, densidad, área, etc.)
Dimensiones: Es una propiedad que puede ser medida, tal como longitud, tiempo, masa, temperatura, o calculada multiplicando o dividiendo otras dimensiones, tal como longitud/tiempo (velocidad) o masa/longitud3 (densidad).
Unidades: son la forma de expresar las dimensiones, como pies o centímetros para longitud, horas o segundos para tiempo.

## Slide 13: Sistema de unidades
Un sistema de unidades tiene los siguientes componentes:
Unidades base para masa, longitud, tiempo, temperatura, corriente eléctrica e intensidad de luz.
Unidades múltiplo que se definen como múltiplos o fracciones de las unidades base.
Unidades derivadas
 Multiplicando o dividiendo unidades base o multiplo (cm2, ft / min, kg m/ s2, etc.). Se les denomina unidades compuestas.
 Definidas como equivalente de las unidades compuestas
1 ergio  1 g cm2 / s2
1 lbf  32.174 lbm ft / s2

## Slide 14: Sistema de unidades
Se reconocen comúnmente tres tipos de sistemas unidades:
Absolutos. Toman como unidades base: longitud, masa y tiempo. CGS - FPS – SI
Gravitacionales. Toman como unidades base: longitud, fuerza, tiempo. MKS y FPS
Técnicos, prácticos o ingenieriles. Toman como unidades base: longitud, masa, fuerza y tiempo.

## Slide 15: Sistema Internacional de Unidades, SI
Unidades Base |  | 
Cantidad | Unidad | Símbolo
Longitud | metro | m
Masa | kilogramo | kg
Moles | gramo - mol | mol
Tiempo | segundo | s
Temperatura | kelvin | K
Corriente eléctrica | amper | A
Intensidad de la luz | candela | cd
Unidades Derivadas |  | 
Volumen | Litro | L (0.001 m3)
Fuerza | Newton | N (1 kg m / s2)
Presión | Pascal | Pa (1 N / m2)
Energía, trabajo | Joule | J (1 N m = 1 kg m2 / s2)
Potencia | Watt | W (1 J / s = 1 kg m2 / s3)

## Slide 16: Procesos y variables de proceso
Clasificación de los procesos
Variables de proceso
 Masa y volumen
 Gasto másico, molar y volumétrico
 Composición química
 Presión
 Temperatura

## Slide 17
Entrada Salida
Alimentación Producto
Proceso: Serie de acciones, operaciones o tratamientos que producen un resultado (producto).
Cambio que ocurre en un sistema y que se manifiesta por la variación de las propiedades del sistema.
Materias primas
Proceso
de separación
Reactores Químicos
Proceso
de
separación
Productos
Subproductos
Unidades de proceso
Corrientes de proceso

## Slide 18: Clasificación de los procesos
Condiciones
de
operación
Tiempo
en que
ocurren
Continuos
Discontinuos
Naturaleza
del
Proceso
Físicos
Químicos
Nucleares
Procesos
Régimen
Permanente
Régimen no
permanente
Régimen no
permanente
(Intermitente)

## Slide 19: Clasificación de los procesos
Tiempo en que ocurre
Proceso Continuo. Las entradas y salidas fluyen continuamente durante el proceso.
Proceso discontinuo (Batch). La alimentación se carga en el recipiente al inicio del proceso y el contenido del recipiente se remueve tiempo después.
Proceso semicontinuo (SemiBatch). Cualquier proceso que no es continuo ni discontinuo.
Condiciones de Operación
Régimen permanente. Cuando los valores de las variables en el proceso (todas las temperaturas, presiones, volúmenes, gastos) no cambian con el tiempo, excepto posibles fluctuaciones menores.
Régimen no permanente (transiente). Cualquiera de las variables de proceso cambian con el tiempo.

## Slide 20: Clasificación de los procesos en el ámbito de la Termodinámica
Propiedad constante | Nombre del proceso | Ejemplo de aplicación
Presión | Isobárico | Una reacción a tanque abierto
Volumen | Isométrico Isovolumétrico o Isocórico | Reacción en un calorímetro cerrado
Temperatura | Isotérmico | Evaporación de un líquido a su temperatura de ebullición
Calor transferido = 0 (Teórico) | Adiabático | Enfriamiento de agua Humidificación de aire Secado a baja temperatura

## Slide 21: Variables de proceso Masa y volumen
Densidad:
Es una variable intensiva que relaciona la masa con el volumen de un cuerpo. Se usa ampliamente en las plantas químicas como una manera fácil de obtener la concentración y pureza de las corrientes. Hay diferentes formas de indicar la densidad.
Densidad absoluta:
Es la cantidad de masa contenida en la unidad de volumen de una sustancia.
ρ = masa / volumen
= M/L3
ρ [=] kg/m3, g/cm3, lbm/ft3

## Slide 22: Variables de proceso Masa y volumen
Densidad relativa: Es la relación entre la densidad de una sustancia con la densidad de otra sustancia tomada como referencia. La sustancia de referencia en el caso de sólidos y líquidos suele ser el agua; en los gases se toma el aire.
ρR = densidad de una sustancia i/densidad del agua(aire)
ρR = ρi / ρH2O = ML3]/[ML3]
ρR  adimensional.
ρH2O = 1 000 kg/ m3
= 1 g/cm3
= 62.4 lbm/ft3
Debido a que la densidad de una sustancia y la del agua se afectan con la temperatura, pero no en el mismo grado, es necesario especificar la temperatura cuando se habla de densidad relativa.
ρR = 0.7 60°F/60°F

## Slide 23: Variables de proceso Masa y volumen
Peso específico:
Se define como el peso de la unidad de volumen de una sustancia.
P.E. = peso / volumen
= [MLt-2]/[L3] = ML-2t-2
Al igual que la densidad también puede ser absoluto y relativo. El peso específico relativo es lo que en inglés se llama “Specific gravity” (SG)
Densidad en Grados Baume: Es una escala muy usada para medir líquidos usando densímetros. Hay dos escalas; una para líquidos más ligeros que el agua y otra para líquidos más pesados.
Para líquidos más ligeros °Be = (140/ρR) – 130
Para líquidos más pesados °Be = 145 – (145/ ρR )
ρR a 60°F/60°F

## Slide 24: Variables de proceso Masa y volumen
Densidad en Grados API: Es la escala más usada para medir la densidad relativa de los productos derivados del petróleo. Se usa solamente para medir la densidad de líquidos más ligeros que el agua.
°API = [141.5/ρR] – 131.5
ρR a 60°F/60°F
Densidad en Grados Twadell: Se usa para líquidos más pesados que el agua.
°T = 20 (ρR – 1)
Densidad en Grados Brix:
Se usa para soluciones de azúcar.
°BRIX = [400 / ρR ] – 400 ρR a 60°F/60°F
1° BRIX = solución con 1% de azúcar.

## Slide 25: Variables de proceso Masa y volumen
Volumen específico:
Es el volumen ocupado por una unidad de masa de una sustancia o cantidad unitaria de material. Es el recíproco de la densidad.
Ve = volúmen / masa
= L3/ M
Relaciones entre la masa y el volumen para sustancias gaseosas.
1 mol de gas en condiciones estándar
(0°C y 1 atm) ocupa un volumen de 22.4 L
1 lbmol a las mismas condiciones ocupa 359 ft3

## Slide 26: Variables de proceso Gasto másico, molar y volumétrico
En la industria química se debe tener estricto control sobre la cantidad de materia que se maneja en los procesos; este control se lleva a cabo midiendo los gastos o velocidad de flujo, esto es, la cantidad de materia que pasa por un punto o que se procesa por una unidad de tiempo.
El Gasto o velocidad de flujo se puede expresar como:
Gasto másico
masa/tiempo = M / t
Gasto volumétrico volumen/tiempo = L3/ t
Gasto molar
moles/tiempo = M / t

## Slide 27: Variables de proceso Composición química
La composición es una variable que generalmente se expresa como la concentración de los diferentes componentes de una mezcla. Esta concentración se puede expresar de diferentes maneras:
Nomenclatura para concentración:
x : concentración fase líquida.
y : concentración fase gaseosa.
w : concentración fase sólida.
z : concentración mezclas.
Concentración masa: Masa de un compuesto por unidad de volumen de solución
Ci = masa del componente i / volumen
= M / L3
Cuando se tiene un solo componente esta concentración es la densidad absoluta

## Slide 28: Variables de proceso Composición química
Concentración molar:
Es el número de moles de un compuesto por unidad de volumen de solución

Ĉi = Ĉi / MRi
= concentración masa de i / masa molar relativa (peso molecular) de i
= M / L3
Fracción masa:
Masa de una sustancia dividida entre la masa total de una solución.
yi = masa de i/masa total
= M / M  adimensional
Fracción mol:
Número de moles de una sustancia dividida entre el número total de moles en la solución.
ŷi = moles de i / moles totales = M / M  adimensional

## Slide 29: Variables de proceso Composición química
Relación masa:
Masa de una sustancia dividida entre la masa total de una mezcla, menos la masa de la sustancia.
Xi = masa del componente i / masa de la mezcla sin componente i
Relación mol:
Ŷi = moles del componente i / moles de la mezcla sin componente i
Porciento en volumen: Volumen de una sustancia entre el volumen total.
% en volumen = ( Vi / Vt ) 100
Molaridad:
Es el número de moles de una sustancia contenidos en un litro de solución.
Molaridad (M) = moles de i / litro de solución

## Slide 30: Variables de proceso Composición química
Molalidad:
Es el número de moles de una sustancia contenidos en 1.0 kg de disolvente.
Molalidad (m) =
moles de i / 1.0 kg de disolvente
Normalidad:
Es el número de gramos equivalentes de una sustancia contenidos en un litro de solución
Normalidad (N) = equivalentes gramos de i / litro de solución

## Slide 31: Variables de proceso Presión
Es la variable intensiva definida como la fuerza ejercida sobre una unidad de área.
P = fuerza / área transversal a la dirección de la fuerza aplicada
P = F/A = [MLt-2][L-2]
= [ML-1t-2]
P[=] kgf/cm2, atmósfera, lbf/in2
Algunos tipos de presión son los siguientes:
Presión hidrostática:
Es el peso de una columna de fluido sobre la unidad de área.
Ph = peso / área
= (PE A h) / A = PE h
PE = peso específico

## Slide 32: Variables de proceso Presión
Presión atmosférica: La presión atmosférica varía según los puntos de la superficie terrestre. A nivel del mar la presión atmosférica es de 1.01325 x 105 N/m2 (Pa) o análoga a la que produciría una columna de 760 mm de Hg sobre un cm2 de superficie. Esa presión recibe el nombre de normal. La presión atmosférica se mide con barómetros.
1 atm = 33.91 ft de agua
= 14.7 lb/in2 abs
= 29.92 in de Hg = 760 mm de Hg
= 1.01325 bar
Cuando la presión se mide en términos de una altura de columna de líquido, que no sea de mercurio o de agua, es fácil convertir la altura de un líquido en la correspondiente a otro por medio de la siguiente ecuación:
P = ρ (g / gc) h
ρ = densidad del líquido
g = aceleración de la gravedad
= 32.2 ft/s2
gc= factor de conversión constante
= 32.174 (ft lbm)/(s2 lbf)

## Slide 33: Variables de proceso Presión
Presión manométrica: Usando la presión atmosférica como referencia, la presión manométrica es una medida de la fuerza por unidad de área ejercida por un fluido.
Esta presión se mide con aparatos llamados manómetros.

## Slide 34: Variables de proceso Presión
Presión de vacío:
Es una presión por debajo de la presión atmosférica normal; se mide frecuentemente como la diferencia entre la presión medida y la presión atmosférica en unidades de mm ó pulgadas de Hg de vacío.

## Slide 35: Variables de proceso Presión
Presión absoluta:
Es la fuerza total por unidad de área ejercida por un fluido.
Es igual a la presión atmosférica más la presión manométrica.

## Slide 36: Variables de proceso Temperatura La temperatura es una variable intensiva que puede definirse como una medida indirecta del grado de excitación de la materia. Las escalas más usadas son:
Escala en Grados Celsius: En esta escala se toma como punto cero la temperatura de fusión del hielo y como 100 la temperatura de ebullición del agua a la presión de 760 mm de Hg.
Escala en Grados Fahrenheit: En esta escala la temperatura de fusión del hielo es de 32°F y la temperatura de ebullición del agua a la presión normal es de 212°F.
La relación entre ambas escalas es:
°F = 32 + 1.8°C

## Slide 37: Variables de proceso Temperatura
Escala en Grados Kelvin:
Es una escala absoluta en la que el cero corresponde a la temperatura más baja posible en el universo (- 273°C). Usa divisiones en grados centígrados.
°K = °C + 273
Escala en Grados Rankine: Es una escala absoluta. El cero corresponde a la temperatura más baja posible (- 460°F). Cada división corresponde a un grado Fahrenheit.
°R = °F + 460
Para diferencias de temperaturas
Δ°C = Δ°K Δ°F = Δ°R
Δ°C / Δ°F = Δ°K / Δ°R = 1.8

## Slide 38: Fundamentos de los balances de materia y energía
Ecuación General de balance
Diagramas de flujo
Unidades de proceso y corrientes

## Slide 39: Fundamentos de los balances de materia y energía
Balance de materia y energía:
Es la determinación cualitativa y cuantitativa de los requerimientos de materiales y energía involucrados en un proceso industrial.
Ley de conservación:
La masa (energía) ni se crea ni se destruye
La masa (energía) de un sistema aislado es constante

## Slide 40: Los balances de materia y energía se realizan en sistemas seleccionados y delimitados
Entradas Salidas
Ecuación general de balance:
[Entradas] + [Generación] – [Salidas] – [Consumo] = [Acumulación]
Sistema
por las
fronteras
del sistema
dentro del
sistema
por las
fronteras
del sistema
dentro
del
sistema
dentro
del sistema
Frontera
del sistema

## Slide 41: El balance de materia se puede referir a un balance en un sistema para:
La masa total
El total de moles
La masa de un compuesto químico
La masa de una especie atómica
Los moles de un compuesto químico
Los moles de una especie atómica
El volumen (posiblemente)

## Slide 42: Se pueden escribir dos tipos de balances:
Balances diferenciales,
o balances que indican que esta pasando en el sistema en un instante de tiempo. Cada término de la ecuación de balance es un gasto o velocidad de flujo (masa/tiempo). Este tipo de balance generalmente se aplica a procesos continuos.
Balances integrales, o balances que describen que pasa en el sistema entre dos instantes de tiempo. Cada término de la ecuación es una cantidad (g, mol, L). Este tipo de balances generalmente se aplica a procesos batch.

## Slide 43: Ecuación general de balance E + G – S – C = A
En procesos continuos y régimen permanente
Acumulación (A) = 0  E + G = S + C
Si el balance es para una especie no reactiva o es para la masa total, la generación y el consumo es igual cero
E = S
En procesos no continuos (batch), para balances integrales
E (inicial) + G = S (final) + C

## Slide 44
Diagrama de flujo
Es un diagrama de líneas que muestra los pasos sucesivos de un proceso, indicando los equipos donde ocurre, y las corrientes de materia que entran y salen de cada uno.
Tipos de diagramas de flujo
Diagramas de bloques:
En ellos se presenta el proceso o las diferentes partes del proceso por medio de bloques o rectángulos que tienen entradas y salidas.
Diagramas con equipo:
En éstos se muestran las interrelaciones entre los equipos mayores por medio de líneas de unión. Para representar los equipos se usan símbolos que recuerdan el equipo o los equipos usados

## Slide 45: Diagrama de bloques

## Slide 46: Diagrama de equipo

## Slide 47: Simbología utilizada en las variables
El subíndice en las propiedades se refiere a la corriente
G1 gasto en la corriente 1 (gaseosa)
tA temperatura de la corriente A
Un superíndice se refiere al compuesto
ŷ1NH3 concentración de amoníaco en la corriente 1 (gaseosa)
w2NaCl concentración de sal en la corriente 2 (sólida)
x3et concentración de etanol en la corriente 3
(líquida)

## Slide 48: Unidades de proceso y corrientes
Las unidades de proceso son aquellas partes del sistema en donde hay un cambio de propiedades. Generalmente se representan por bloques o símbolos gráficos que se asemejan a los equipos industriales.
Los transportes reciben el nombre de “corrientes”, se evalúan por sus gastos y se expresan con líneas sólidas cuando son corrientes de materiales que se transportan a través de ductos y superficies definidas. Si las corrientes no tienen un conducto definido (pérdida de calor por radiación de un equipo) se indican con líneas punteadas.

## Slide 49: Unidades de proceso y corrientes
Evaporador
Condensado
Solución diluida
Solución concentrada
Vapor
Vapor de caldera

## Slide 50: Corrientes especiales
Se llaman corrientes normales a las de entrada y salida de las unidades de proceso.
Las corrientes especiales son de tres tipos:
  Recirculación
  Derivación
  Purga
Recirculación:
La corriente de recirculación es aquella mediante la cual, parte de la corriente principal de salida de un proceso regresa a la entrada del mismo
Proceso
Recirculación

## Slide 51
Derivación:
La corriente de derivación es una parte de la corriente principal de alimentación a un proceso que se separa y no pasa por la unidad de proceso volviendo a unirse a la corriente de salida.
Purga:
La corriente de purga es la que envía sustancias hacia el exterior del sistema. Sirve fundamentalmente para eliminar impurezas del sistema.
Proceso
Derivación
Proceso
Purga

## Slide 52: Corrientes no materiales
Cámara de
Condensación de
Vapor y
Transmisión de
calor
Q
Vapor
Purga de
No condensables

## Slide 53: Bibliografía
Felder R. y Rousseau R. (2000). Elementary Principles of Chemical Processes. Wiley & Sons, Inc
Himmelblau, D. (1997). Principios Básicos y Cálculos en Ingeniería Química
Hougen, O.A:; Watson, K.M.;Ragatz, R.A. (1986). Principios de los Procesos Químicos. Vol I. Balances de materia y energía. Ed. Reverté .
Ocon, J &Tojo. G. Problemas de Ingeniería Química
Patiño A. (2000).Introducción a la Ingeniería Química. Tomo I y II. UIA. México
Reklaitis. G.V. (1989) Balances de Materia y Energía. Mac- Graw Hill.
Schmidt, A.X.; List, H.L. (1962) .Material and energy balances. Prentice Hall, Englewood Cliffs,
Valiente, A.; Primo Stivalet, R. (1986).Problemas de balance de materia. Alambra, México.
Valiente, A.; Primo Stivalet, R. (1986).Problemas de balance de energía. Alambra, México.