## Slide 1
Unidad Académica Profesional Tianguistenco
U. A. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
CLASE 1 DE INDUCCIÓN
Autor:
Dr. Carlos Juárez Toledo
Octubre 2016

## Slide 2
MAPA CURRICULAR

## Slide 3: Circuitos Eléctricos
Prerrequisitos (Conocimientos previos):
Cálculo, Geometría Analítica, Programación, Ecuaciones Diferenciales, Herramientas computaciones y Electricidad y Magnetismo.
HT | HP | TH | CR | TIPO DE UA
2 | 2 | 4 | 6 | Seminario Taller

## Slide 4
OBJETIVOS El alumno aplicará las leyes básicas y técnicas para el análisis de circuitos eléctricos en la solución de problemas. (Cita de Programa educativo del IPI-2008 UAEMex)
NATURALEZA DE LA COMPETENCIA La unidad de aprendizaje es Teórica Práctica, debido a que es necesario conocer los principios y leyes fundamentales de la teoría de circuitos eléctricos en corriente directa y alterna clasificando la teoría del estado senoidal en el dominio de la frecuencia usando el ángulo de impedancia y triángulo de la potencia compleja para poder aplicarlos de forma correcta en el laboratorio

## Slide 5
Unidad 1. CIRCUITOS DE CORRIENTE DIRECTA 1.1. Elementos en arreglo serie y paralelo (P.1) 1.2. Ley de Kirchoff de voltaje (P.2) 1.2. Ley de Kirchoff de corriente 1.3. Teorema de linealidad y superposición 1.4. Teorema de Thévenin y Norton 1.5. Teorema de la máxima transferencia de potencia
Unidad 2. TRANSITORIOS EN LOS CIRCUITOS 2.1. Respuesta natural de los circuitos RL y RC 2.2 Equivalentes RC y RL 2.3. Circuitos RL y RC con fuentes 2.4. CIRCUITOS RLC
Unidad 3. CIRCUITOS DE CORRIENTE ALTERNA 3.1 Voltaje y corriente sinusoidal 3.2 Respuesta de los elementos R, L y C a la corriente sinusoidal 3.3 Respuesta de circuito RL y RC a la corriente sinusoidal 3.4 Fasores
CONTENIDOS (temas)…

## Slide 6
Unidad 4. ESTADO SENOIDAL EN EL DOMINIO DE LA FRECUENCIA 4.1 Impedancia 4.2 Admitancia 4.3 ángulo de impedancia 4.4 Potencia senoidal 4.5 Triangulo de potencia compleja 4.5 Mejoramiento del factor de potencia
Unidad 5. SISTEMAS POLIFÁSICOS 5.1 Voltajes trifásicos 5.2 sistemas en estrella y Delta 5.3 Cargas balanceadas conectadas en estrella (P.6) 5.4 Cargas balanceadas conectadas en delta
CONTENIDOS (temas)

## Slide 7
Por lo peligroso que resulta la manipulación de la corriente alterna no se siguiere que se realicen prácticas de laboratorio de las unidades III, IV y VI.
Para realizar las practicas en el laboratorio es necesario contar con los siguientes elementos
-Pizarrón, documento impreso (Manual de prácticas de laboratorio), Calculadora, voltímetro, Resistencias de diferentes valores
Pract | Primer Parcial | Unidad
1 | Conexión serie y paralelo | Laboratorio
2 | Ley de corriente y voltaje de Kirchoff | Simulink
3 | Divisor de voltaje | Laboratorio
4 | Divisor de voltaje | Simulink
Prácticas de laboratorio
Pract | Segundo Parcial | Unidad
1 | Circuito RL con diferentes tipos de fuentes | Matlab (dsolve)
2 | Circuito RL con diferentes tipos de fuentes | Simulink
3 | Circuito RLC con diferentes tipos de fuentes | Matlab (ode)
4 | Circuito RLC con diferentes tipos de fuentes | Simulink

## Slide 8: Evaluación Laboratorio
Primer y segundo Parcial (4 Prácticas) | 
Asistencia, Desempeño, Resultados y Bitácora | 50
 | Ordinario | Extraor-dinario | Título
Promedio del laboratorio (primer y segundo parcial) | 50 | 50 | 50
Examen escrito y práctico | 50 | 50 | 50
Nota:
Cada inasistencia al laboratorio se descontará un punto
Cada retardo al laboratorio se descontará medio punto (tolerancia 15 minutos)
Ambos de la calificación del laboratorio

## Slide 9: Conceptos Preliminares
Unidades de medida de SI
Unidades básicas o de base (fundamentales) es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física, toma su valor a partir de un patrón o.
Unidades derivadas es determinada a partir de una composición de otras unidades fundamentales.

## Slide 10: Magnitudes Básicas
Magnitud física que se toma como fundamental | Unidad básica o fundamental | Símbolo
Longitud ( L ) | metro | m
Masa ( M ) | kilogramo | kg
Tiempo ( t ) | segundo | s
Intensidad de corriente eléctrica ( I ) | amperio | A- amp
Temperatura ( T ) | kelvin | K
Cantidad de sustancia ( N ) | mol | mol
Intensidad luminosa ( Iv ) | candela | cd

## Slide 11: Magnitudes Eléctricas
MAGNITUD | UNIDAD | SÍMBOLO | FÓRMULA
CARGA | Coulomb | C | 
TENSIÓN (Voltaje) | Volt | V | V = I x R
INTENSIDAD (Corriente) | Amper | A | I = V/R
RESISTENCIA | Ohm | Ω | R = V/I
POTENCIA | Watt | W | P = V x I
ENERGÍA | Watt por hora | w x h | E = P x t

## Slide 12: Conceptos básicos…
Tensión o Voltaje
La Tensión es la diferencial de potencial entre dos puntos y se mide en Volts.
En un enchufe hay tensión (diferencia de potencial entre sus dos puntos) pero no hay corriente. Solo cuando conectemos un circuito al enchufe empezará a circular corriente (electrones).
Ha mayor tensión entre dos polos mayor cantidad de electrones y con mas velocidad pasaran de un polo al otro.
Corriente eléctrica
Es la cantidad de electrones que pasan por un punto en un segundo, La unidad básica es el ampere, se define como

## Slide 13: Conceptos básicos…
Resistencia Eléctrica
Cuando los electrones en movimiento se encuentran con un receptor (por ejemplo una lámpara) la lámpara ofrece una resistencia. Se llama resistencia a la dificultad que se ofrece al paso de la corriente. Todos los elementos de un circuito tienen resistencia, excepto los conductores que se considera caso cero. Se mide en Ohmios (Ω). La resistencia se representa con la letra R.
Potencia eléctrica
Es la cantidad de energía entregada o absorbida por un elemento en un tiempo determinado. Para corriente continua (CC) la potencia eléctrica desarrollada por un dispositivo de dos terminales, es el producto de la diferencia de potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo.
Si la resistencia del dispositivo es conocida, la potencia también puede calcularse como

## Slide 14: Conceptos básicos…
Energía Eléctrica
La energía eléctrica es la potencia por unidad de tiempo
Su unidad es el w x h (watts por hora) pero suele usarse un múltiplo que es el Kw x h (Kilowatts por hora)
La energía eléctrica depende de dos cosas, la potencia del receptor y del tiempo que este conectado.
Como

## Slide 15: Resistencia Eléctrica
La resistencia eléctrica es la oposición que presenta un objeto al flujo de electrones (corriente eléctrica).
La resistencia eléctrica es un elemento pasivo al igual que el capacitor o la bobina.
La resistencia se mide con el óhmetro y esta representado por la letra W (omega)
Resistencia eléctrica con termostato

## Slide 16: Resistencias fijas
Existen tres tipos
De conglomerado: comúnmente utilizado de carbón el cual se comprime para darle una forma cilíndrica y se pasa por el horno
De película : existen de carbón y de película metálica, consiste en depositar una capa fina de película sobre un cerámico, realizar surcos en forma de espiral y aumentar la resistencia
Resistores Bobinados: consiste en devanar un hilo sobre un material resistente a la temperatura (regularmente cerámico)
En las tres resistencias se colocan las terminales y se pinta el valor óhmico.

## Slide 17: Resistencias variables
Son resistencias cuyo valor óhmico pueden variar dentro de unos márgenes
Potenciómetro es un resistor con tres terminales, el cual se comporta como un divisor de tensión
Reóstato comúnmente solo tiene dos terminales o comportándose como una resistencia variable comúnmente varia de 0W al valor nominal del fabricante
Un potenciómetro puede trabajar como un reóstato solo bastara unir la terminal central con un extremo
Potenciómetro
Terminal central
Reóstato
Terminal 1
Terminal 2

## Slide 18: Resistencias Especiales
Fotorresistencias Este tipo de resistencia varia su valor óhmico según la cantidad de luz que incide sobre ella.
Muy utilizado en sistemas de control y automatización donde es necesario tener presente la cantidad de luz existente.
Termistores Estas resistencias varían en función de la temperatura a la que se encuentre sometido
Varistores Son resistencias que dependen de la tensión a la estén conectados
Comúnmente se utilizan en sistemas de estabilización de tensión como protección rápida ante un sobre voltaje
to
V

## Slide 19: Código de colores
Código de colores de cuatro bandas |  |  |  | 
Color | 1ª banda | 2ª banda | 3ª banda | 4ª banda
Negro | 0 | 0 | 1 | 
Marrón | 1 | 1 | 10 | 1%
Rojo | 2 | 2 | 100 | 2%
Naranja | 3 | 3 | 1 000 | -
Amarillo | 4 | 4 | 10 000 | -
Verde | 5 | 5 | 100 000 | -
Azul | 6 | 6 | 1 000 000 | -
Violeta | 7 | 7 | 10 000 000 | -
Gris | 8 | 8 | - | -
Blanco | 9 | 9 | - | -
Oro | - | - | 0,1 | 5%
Plata | - | - | 0,001 | 10%
Ninguno | - | - | - | 20%
Una de las formas de conocer el valor óhmico de una resistencia es mediante el sistema de código de colores donde cada color y posición representan un número
Debido al espacio limitado en el resistor se opto por un método de identificación mediante franjas de colores

## Slide 20: Ejemplos de código de colores
Dadas las siguientes resistencias con las siguientes franjas encuentre los valores de las resistencias
Café, Negro, Rojo y Oro
1 0 00 5%
Valor de la resistencia
1000 W con una tolerancia del 5%
1k W ± 5%
Rojo, Rojo, Rojo y Oro
2 2 00 5%
Valor de la resistencia
2200 W con una tolerancia del 5%
2.2k W ± 5%
Naranja, Naranja, Rojo y Oro
3 3 00 5%
Valor de la resistencia
3300 W con una tolerancia del 5%
3.3k W ± 5%
Amarillo, Violeta, Rojo y Oro
4 7 00 5%
Valor de la resistencia
4700 W con una tolerancia del 5%
4.7k W ± 5%

## Slide 21: Resistencias comerciales
Valor en ohms | Carbón al 5% ¼ w ½ w 1w | Alambre al 10% 2w 5w 10w 25w | película metálica 1% ¼ w
1 | x x x | x x | 
1.2 | x x |  | 
1.5 | x x |  | 
1.8 | x x |  | 
2.2 | x x x | x x | 
2.7 | x x |  | 
3.3 | x x x | x x | 
3.9 | x x |  | 
4.7 | x x x | x x | 
5.6 | x x x | x x | 
6.8 | x x x |  | 
8.2 | x x |  | 
10 | x x x | x x x x | x
La siguiente tabla muestra una lista de las resistencias comerciales de 1W a 10W

## Slide 22: Resistencias comerciales
R | X 10 | x100 | X 1000 | X 10 000 | X 100 000
1 | 10 | 100 | 1K | 100k | 1M
1.2 | 12 | 120 | 1.2 k | 120k | 1.2M
1.5 | 15 | 150 | 1.5 k | 150k | 1.5M
1.8 | 18 | 180 | 1.8 k | 180k | 1.8M
2.2 | 22 | 220 | 2.2k | 220k | 2.2M
2.7 | 27 | 270 | 2.7k | 270k | 2.7M
3.3 | 33 | 330 | 3.3k | 330k | 3.3M
3.9 | 39 | 390 | 3.9k | 390k | 3.9M
4.7 | 47 | 470 | 4.7k | 470k | 4.7M
5.6 | 56 | 560 | 5.6k | 560k | 5.6M
6.8 | 68 | 680 | 6.8k | 680k | 6.8M
8.2 | 82 | 820 | 8.2k | 820k | 8.2M
10 | 100 | 1000 | 10k | 1M | 10M
Las demás resistencias comerciales se obtienen al multiplicar por 10, 100, 1000, 10 000 y 100 000

## Slide 23: Efectos de la temperatura en una Resistencia
Uno de los efectos que se produce en una resistencia cuando aumenta su temperatura es que también aumenta su valor resistivo.
El material del que se encuentra fabricado el resistor es fundamental para saber como aumenta el valor de la resistencia con la temperatura
Rf=valor resistivo de la resistencia al calentarse W
Ro=valor resistivo de la resistencia antes de calentarse W
a=coeficiente de temperatura 1/oC
Tf=temperatura final que alcanza el resistor en oC
To=temperatura inicial en oC

## Slide 24: Multímetro (Voltaje, Amperímetro, Resistencia)

## Slide 25: Amperímetro
Un amperímetro es un instrumento que sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando por un circuito eléctrico
Pasos para medir la corriente entre a y b
1 Abrir el circuito
2 Seleccionar la escala más alta
3 Conectar el amp. en SERIE
4 Regular la escala

## Slide 26: Voltímetro
Este instrumento, que mide el voltaje eléctrico, se ha de situar en paralelo en el circuito, debido a su elevada resistencia.
Pasos para medir el voltaje
1. No es necesario abrir el circuito
2 Seleccionar la escala más alta
3 Conectar el Voltimetro en Paralelo
4 Regular la escala

## Slide 27: Como NO conectar un Amperímetro

## Slide 28: Uso del Protoboard:
Las placas protoboard se utilizan en Electrónica para ensayar circuitos en la fase de diseño, antes de construirlos de forma definitiva. Nos permite detectar errores de diseño, probar diferentes componentes, etc
La placa está constituida por una matriz de agujeritos donde se pueden insertar por simple presión.

## Slide 29: Uso del Protoboard
Los nodos internos lo conforman 5 agujeritos conectado entre si y correspondiente a la
siguiente seriación: Nodo 1 (A1,B1,C1,D1,E1), Nodo 2 (A2,B2,C2,D2,E2), Nodo 3
(A3,B3,C3,D3,E3)
Los nodos internos lo conforman 5 agujeritos conectado entre si y correspondiente a la
siguiente seriación: Nodo 1 (A1,B1,C1,D1,E1), Nodo 2 (A2,B2,C2,D2,E2), Nodo 3
(A3,B3,C3,D3,E3)

## Slide 30: Conexión paralelo
Conexión en el protoboard: A continuación se muestra la conexión serie y paralelo en
un diagrama eléctrico con su correspondiente conexión en protoboard

## Slide 31: Conexión serie

## Slide 32
Código de colores de cuatro bandas |  |  |  | 
Color | 1ª banda | 2ª banda | 3ª banda | 4ª banda
Negro | 0 | 0 | 1 | 
Marrón | 1 | 1 | 10 | 1%
Rojo | 2 | 2 | 100 | 2%
Naranja | 3 | 3 | 1 000 | -
Amarillo | 4 | 4 | 10 000 | -
Verde | 5 | 5 | 100 000 | -
Azul | 6 | 6 | 1 000 000 | -
Violeta | 7 | 7 | 10 000 000 | -
Gris | 8 | 8 | - | -
Blanco | 9 | 9 | - | -
Oro | - | - | 0,1 | 5%
Plata | - | - | 0,001 | 10%
Ninguno | - | - | - | 20%
Ejemplo del código de colores
Dada la siguiente resistencia con franjas Café, Negro, Rojo y Oro respectivamente el código de colores se representa el valor de la resistencia de la siguiente forma Ejemplo:
Café 1
Negro 0
Rojo 00
Oro 5%
Resistecia= 1 0 00 W con una tolerancia del 5% = 1 k W ± 5%

## Slide 33: Terminar la siguiente tabla

## Slide 34: BIBLIOGRAFIA
Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Circuitos eléctricos, México Alfaomega, c2011, ISBN: 9786077072324
James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Circuitos eléctricos , Madrid Pearson Educación, 2005, ISBN: 9788420544588.
Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister, Circuitos eléctricos y electrónicos, Madrid McGraw-Hill, c2005, ISBN: 8448145437.
Básica
1. William H. Hayt, Jr and Jack E. Kemmerly “Análisis de circuitos en Ingeniería “ McGraw-Hill, 2003
2. James W. Nilsson and Susan A. Riedel “Circuitos Eléctricos”, Prentice Hall 2005
3. Dorf Richard C., “Circuitos Eléctricos: Introducción al análisis y diseño”, Alfaomega 2000
Complementaria.
4.WOLF, Stanley “Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio” Prentice-Hall
Hispanoamericana México, 1980
5.Nilsson Riedel, “Circuitos Electricos”, Prentice Hall, 2005
6. Jorge Raul Villaseñor Gomez, “Circuitos Electricos y Electronicos: Fundamentos y Tecnicas para su
Analisis”, Prentice Hall, 2010