## Slide 1
Unidad Académica Profesional Tianguistenco
U. A. CIRCUITOS ELÉCTRICOS
CLASE 3.
Circuito RC en CD.
Autor:
Dra. Irma Martínez Carrillo
Octubre 2016

## Slide 2: MAPA CURRICULAR

## Slide 3: INDICE
Potencial Eléctrico
Capacitor
Capacitancia
Conexión serie de los capacitores
Relación entre Voltaje y corriente
Circuito RC

## Slide 4: Potencial Eléctrico
La diferencia de potencial entre dos puntos A y B, es el trabajo realizado para transportar una carga de prueba unitaria y positiva desde A hasta B. La diferencia de potencial entre A y B se representa por VB-VA . Las unidades son J/C o llamados volts.
El trabajo desarrollado para llevar una carga desde el punto A al B es

## Slide 5: Potencial Eléctrico
Un electrón volt (1eV), se define como el trabajo efectuado para transportar una carga de 1 coulomb a través de una elevación en el potencial de 1 volt.

## Slide 6: Capacitor
Un capacitor consiste en dos conductores separados por un aislante o dieléctrico.
Algunas imágenes de los capacitores son:

## Slide 7: Capacitor
La capacidad de un condensador es dada por la siguiente expresión
Comúnmente se utilizan las siguientes unidades para expresar la capacidad o intensidad de los capacitores
1mF=1x10-6F
1nF=1x10-9F
1pf=1x10-12F
C=capacidad del condensador en Faradios (F)
q=Cantidad de carga almacenada en Coulombs (C)
V=Voltaje en (v)

## Slide 8: Capacitancia
La capacitancia de un condensador de placas paralelas depende estructuralmente del área de las placas (A) en m2, de la separación de las placas (d) en m y de la permitividad del material o dieléctrico em
Se puede concluir que las siguientes modificaciones dan como resultado
Modificación | Resultado
Mayor em | Mayor capacitancia
Mayor superficie A | Mayor capacitancia
Menor distancia entre las placas | Mayor capacitancia

## Slide 9: Ejemplo
a) Ejemplo determinar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con las siguientes características, cuyo aislante se conforma por un plástico vinílico de una constante dieléctrica de (em=4.1) y de 18 mm de grosor
25 cm
25 cm
b) Determina como varia la capacitancia conforme el grosor del dieléctrico aumente hasta 30 micras
d (mm) | C (nF)
18 | 
20 | 
22 | 
24 | 
26 | 
28 | 
30 | 
d

## Slide 10: Resultados
a) Usando de (em=4.1) y de 18 mm de espesor tenemos
b) Usando Matlab
C = 1.0e-006 *
0.1260 0.1134 0.1031 0.0945 0.0872 0.0810 0.0756
d (mm) | C (mF)
18 | 126
20 | 113
22 | 103
24 | 94
26 | 87
28 | 81
30 | 75

## Slide 11: Conexión serie de los capacitores
Los capacitores también se pueden utilizar en forma serie o paralelo y un arreglo en serie puede ser sustituido por capacitor de la siguiente capacitancia
C1
C2
C3
Ceq

## Slide 12: Conexión paralelo de los capacitores
Los capacitores en paralelo tienen la siguiente capacitancia equivalente
C1
C2
C3
Ceq

## Slide 13: Ejercicio
Obtener la capacitancia equivalente de tres condensadores de 10 mF, 15 mF y 35 mF
a)Conectados en serie
b)Conectados en paralelo

## Slide 14: Ejercicio
Obtener la capacitancia equivalente del siguiente circuito
C1=10mF
C2=15mF
C3=30mF
V
C4=60mF
C5=20mF
C6=40mF

## Slide 15: Respuesta
Los circuitos en paralelo se pueden simplificar de la siguiente forma
C1=10mF
C2=15mF
C3=30mF
V
C4=60mF
C5=20mF
C6=40mF
Ceq1,2=25mF
V
C3=30mF
Ceq4,5,6=120mF
V

## Slide 16: Relación entre Voltaje y corriente
Elemento del circuito | Unidades | Voltaje | Corriente
Resistencia | Ohms (W) |  | 
Capacitancia | Faradios (F) |  | 

## Slide 17: Circuito RC
Encontrar el comportamiento dinámico del sistema en la resistencia es decir (vR(t)) con el interruptor en las posiciones:
v
+
-
S2
Tarea S3
R
S1
C
S2
S3
Estado del interruptor | Acción
S1 | C inicialmente descargado
S2 | C Cargando a través de I
S3 | C descargando a través de I
vR(t)

## Slide 18: Solución a)
Si conocemos la corriente i podemos determinar directamente el voltaje VR(t)
Además el voltaje de la fuente es dividido en el v. del capacitor y el v. de la resistencia
v
+
-
R
S1
C
S2
S3
Como se nota en la figura el voltaje en la resistencia vR es variante en el tiempo
Usando la relación de voltajes la ecuación diferencial que describe el comportamiento de la malla es

## Slide 19: Solución a)…Cambio al dominio de Laplace
Función | Transformada de Laplace | Resultado
v |  | Vs
i |  | Is
donde i es función del tiempo, R y C y v son constantes
Usando transformada de Laplace
Integración

## Slide 20: Solución
Factorizando Is
Por lo que el comportamiento dinámico es dado por la siguiente la función de transferencia es
Salida
Entrada

## Slide 21: Solución determinando i
Como sabemos que Vs es constante podemos rescribirlo como
Función | Transformada de Laplace | Resultado
Escalón Unitario
donde el valor kv representa la magnitud en volts de la fuente, sustituyendo en la función de transferencia tenemos
Para determinar i en el tiempo es necesario aplicar la inversa de Laplace a

## Slide 22: Solución determinando i
Función | Transformada inversas de Laplace | Resultado
Si
Tenemos
Usando t (tau)
finalmente
y

## Slide 23: Tarea
Entregar en inciso b)

## Slide 24: Solución b)
v
+
-
R
S1
C
S2
S3
Cuando el interruptor pasa a la tercera posición S3 el vC = vR s debido a que se encuentran en paralelo

## Slide 25: Ejemplo
a) Ejemplo determinar la capacitancia de un capacitor de placas paralelas con las siguientes características, cuyo aislante se conforma por un plástico vinílico de una constante dieléctrica de (em=4.1) y de 18 mm de grosor
25 cm
25 cm
b) Determina como varia la capacitancia conforme el grosor del dieléctrico aumente hasta 30 micras
d (mm) | C (nF)
18 | 
20 | 
22 | 
24 | 
26 | 
28 | 
30 | 
T1
T2
T2

## Slide 27: BIBLIOGRAFIA
Richard C. Dorf, James A. Svoboda, Circuitos eléctricos, México Alfaomega, c2011, ISBN: 9786077072324
James W. Nilsson, Susan A. Riedel, Circuitos eléctricos , Madrid Pearson Educación, 2005, ISBN: 9788420544588.
Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister, Circuitos eléctricos y electrónicos, Madrid McGraw-Hill, c2005, ISBN: 8448145437.
William H. Hayt, Jack E. Kemmerly, Steven M, Análisis de circuitos en ingeniería, McGraw-Hill Interamericana, c2007, ISBN: 9789701061077.
Robert L. Boylestad, Análisis introductorio de circuitos, México : Trillas, 1995, ISBN: 978968245188.
Básica
1. William H. Hayt, Jr and Jack E. Kemmerly “Análisis de circuitos en Ingeniería “ McGraw-Hill, 2003
2. James W. Nilsson and Susan A. Riedel “Circuitos Eléctricos”, Prentice Hall 2005
3. Dorf Richard C., “Circuitos Eléctricos: Introducción al análisis y diseño”, Alfaomega 2000
Complementaria.
4.WOLF, Stanley “Guía para Mediciones Electrónicas y Prácticas de Laboratorio” Prentice-Hall
Hispanoamericana México, 1980
5.Nilsson Riedel, “Circuitos Electricos”, Prentice Hall, 2005
6. Jorge Raul Villaseñor Gomez, “Circuitos Electricos y Electronicos: Fundamentos y Tecnicas para su
Analisis”, Prentice Hall, 2010