## Slide 1: UNIDAD DE APRENDIZAJE: QUÍMICA DEL AGUA DRA. MERCEDES LUCERO CHÁVEZ SEMESTRE 2017B
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE INGENIERÍA
CENTRO INTERAMERICANO DE RECURSOS DEL AGUA
REACCIONES DE ÓXIDO REDUCCIÓN

## Slide 2: RELEVANCIA DE LOS FENÓMENOS DE ÓXIDO-REDUCCIÓN (REDOX)
Las reacciones redox involucran cambios en los estados de oxidación de los reactantes.
Existe transferencia de electrones de una especie a otra.
El cadmio soluble es removido del agua residual por reacción con el hierro metálico.
Cd2+ + Fe Cd + Fe2+
  Media reacción de reducción
Cd2+ + 2e- Cd
  Media reacción de oxidación
Fe Fe2+ + 2e-

## Slide 3: SINOPSIS DE LA TERMINOLOGÍA QUE SE USA PARA DESCRIBIR CELDAS VOLTAICAS
Fuente: Brown et al (2009)

## Slide 4: CELDA VOLTAICA
CuSO4 1 M
Electrodo de Cobre
ZnSO4 1 M
Electrodo de Zinc
Conectadas mediante un disco de vidrio poroso (contacto entre las dos soluciones).
Fuente: Brown et al (2009)

## Slide 5: CELDA VOLTAICA CON PUENTE SALINO
Fuente: Brown et al (1997)

## Slide 6: REDOX
Los fenómenos redox son importantes en la química ambiental de aguas naturales y aguas residuales, ejemplo, la reducción de O2 por materia orgánica
CH2O+O2 CO2 + H2O
El resultado es la disminución de O2, la cual puede ser fatal por para los pescados

## Slide 7: REDOX
El grado en el cual los desechos son oxidados, es crucial para la operación de las plantas de tratamiento.
Reducción del hierro insoluble (III) a hierro soluble(II)
Fe(OH)3(s)+3H+ + e- Fe2++3H2O
Oxidación de NH4+ a NO3- en agua, que es la forma más asimilable por las algas en el agua.
NH4++ 2O2 NO3- + 2H+ + H2O

## Slide 8: REDOX
pE es analógo al pH y es definido como el negativo del logaritmo de la actividad del electrón.
Bajos valores de pE son indicativos de condiciones reductoras.
Altos valores de pE reflejan condiciones de oxidación.
Las más importantes reacciones redox son catalizadas por microorganismos.

## Slide 9: Predominio de varias especies químicas en un cuerpo estratificado de agua que tiene una alta concentración de O2 (alto pE) cerca de la superficie y baja concentración de O2 cerca del fondo (bajo pE)
Oxidando
Reduciendo
Fuente: Manahan (2000)

## Slide 10: EL ELECTRÓN Y LAS REACCIONES REDOX
2Fe3++H2 2Fe2++2H+
2Fe3 ++2e- 2Fe2+
H2 2H+ +2e- E°=0.00 volts
Fe3 ++ e- Fe2+ E°=+0.77 volts
Electrodo estándar de hidrógeno, ESH
Potencial del electrodo, E
Potencial del electrodo estándar, E°
Puente salino
Fuente: Manahan (2000)

## Slide 11: LA ACTIVIDAD DEL ELECTRÓN Y pE
R= Constante de gas molar
T= Temperatura absoluta
F = Constante de Faraday
pH= - log (aH+) aH+ = La actividad del ión hidrógeno en solución
pE= - log (ae-) ae- = La actividad del electrón en solución

## Slide 12: LA ECUACIÓN DE NERNST
Se usa para considerar los efectos de actividades diferentes en potencial electrodo.
Fe3++ e- Fe2+ E°=+0.77 volts pE°=13.2
Ecuación de Nernst
Donde: n = Número de electrones involucrados en la media reacción.
Considerando que:
La ecuación de Nernst puede ser expresada en términos de pE y pE°

## Slide 13: EJEMPLO
Fe3+ es 2.35X10-3 M
Fe2+ es 7.85X10-5 M
¿Cuál es el valor de pE?
Como la concentración de Fe3+ incrementa a la concentración de Fe2+ el valor de pE se vuelve alto (más positivo)
La concentración de Fe2+ incrementa a la concentración de Fe3+, el valor de pE se vuelve bajo (más negativo)

## Slide 14: TENDENCIA DE LA REACCIÓN
Como los valores de pE° de las medias reacciones pueden ser usados para predecir la dirección de la reacción.
Hg2+ + 2e- Hg pE°= 13.35
Fe3++ e Fe2+ pE°= 13.2
Cu2+ + 2e- Cu pE°= 5.71
2H+ + 2e- H2 pE°= 0.00
Pb2++ 2e- Pb pE°= -2.13

## Slide 15: EJEMPLO

## Slide 16: * CELDA PARA LA MEDICIÓN DE pE ENTRE LA MEDIA CELDA DEL PLOMO Y MEDIA CELDA DEL COBRE. * EN ESTA CONFIGURACIÓN pE TIENE UNA ALTA RESISTENCIA Y EL FLUJO PUEDE NO OCURRIR.
Fuente: Manahan (2000)
Puente salino

## Slide 17: ECUACIÓN DE NERNST Y EQUILIBRIO QUÍMICO

## Slide 18: ECUACIÓN DE NERNST Y EQUILIBRIO QUÍMICO
La constante de equilibrio puede ser calculada de la ecuación de Nernst, pE=0 y [Cu2+] [Pb2+] son concentraciones en equilibrio.
El menos es colocado en la contante de equilibrio en la forma correcta. El valor de logaritmo de K = 15.7
La constante de equilibrio para una reacción redox involucra n electrones, dado en términos de pE es simplificado por:
log K = n(pE°)
= pE° +
= 7.84 +

## Slide 19: RELACIÓN ENTRE pE y ENERGÍA LIBRE
El cambio de energía libre para una reacción redox involucra n electrones y una temperatura absoluta.
Energía Libre AG = -2.303nRT(pE)
Cuando todas las reacciones participantes están en su estado estándar (líquido puro, sólido puro, etc)
  AG° = -2.303nRT(pE°)

## Slide 20: REACCIONES EN TERMINOS DE UN ELECTRÓN-MOL
Transferencia de exactamente 1 mol de electrones.
NH4+ + 2O2 NO3- + 2H+ + H2O
pE°= 5.85 (cambio de 8 e-)
2Fe2++O2 + 10H2O 4Fe(OH)3(s)+ 8H+
pE°= 7.60 (cambio de 4 e-)

## Slide 21: REACCIONES EN TERMINOS DE UN ELECTRÓN-MOL
1/8NH4+ + 1/4O2 1/8NO3- + 1/4H+ + 1/8H2O pE°= 5.85
Fe2++ 1/4O2 + 5/2H2O Fe(OH)3(s)+ 2H+
pE°= 7.60
  AG° = -2.303nRT(pE°)
  Para una reacción electrón – mol se vuelve:
  AG° = -2.303RT(pE°)
  log K = n(pE°)
  Para una reacción electrón – mol se vuelve:
  log K = pE°

## Slide 22: REACCIONES EN TERMINOS DE UN ELECTRÓN-MOL

## Slide 23
1 (W) indica αH+ = 1.00X10-7 M y pE° (W) es un pE° a αH+ = 1.00X10-7 M
2 Este dato corresponde a αHCO3- = 1.00X10-3 M en lugar de la unidad y por lo tanto no son exactamente pE° (W); representan condiciones acuáticas típicas más exactamente que los valores de pE°.
 | Reacción | pE° | pE°(W)1
(1) | 1/2O2(g) + H+(W) + e- 1/2H2O | +20.75 | +13.75
(2) | 1/5NO3- + 6/5H+ + e- 1/10N2 + 3/5H2O | +21.05 | +12.65
(3) | 1/2MnO2 + 1/2HCO3- (10-3) + 3/2H+ (W) + e- 1/2MnCO3(s) + H2O | - | +8.52
(4) | 1/2NO3- + H+(W) + e- 1/2NO2- + 1/2H2O | +14.15 | +7.15
(5) | 1/8NO3- + 5/4H+(W) + e- 1/8NH4+ + 3/8H2O | +14.90 | +6.15
(6) | 1/6NO2- + 4/3H+(W) + e- 1/6NH4+ + 1/3H2O | +15.14 | +5.82
(7) | 1/2CH3OH + H+(W) + e- 1/2CH4(g) + 1/2H2O | +9.88 | +2.88
(8) | 1/4CH2O + H+(W) + e- 1/4CH4(g) + 1/4H2O | +6.94 | -0.06
(9) | FeOOH(g) + HCO3- (10-3) + 2H+ (W) + e- FeCO3(s) + 2H2O | - | -1.672
(10) | 1/2CH2O + H+(W) + e- 1/2CH3OH | +3.99 | -3.01
(11) | 1/6SO42- + 4/3H+(W) + e- 1/6S(s) +2/3H2O | +6.03 | -3.30
(12) | 1/8SO42- + 5/4H+(W) + e- 1/8H2S(g) +1/2H2O | +5.75 | -3.50
(13) | 1/8SO42- + 9/8H+(W) + e- 1/8HS- +1/2H2O | +4.13 | -3.75
(14) | 1/2S(S) + H+(W) + e- 1/2H2S(g) | +2.89 | -4.11
(15) | 1/8CO2 + H+ + e- 1/8CH4 +1/4H2O | +2.87 | -4.13
(16) | 1/6N2 + 4/3H+(W) + e- 1/3NH4+ | +4.68 | -4.65
(17) | H+(W) + e- 1/2H2(g) | 0.00 | -7.00
(18) | 1/4CO2(g) + H+(W) + e- 1/2CH2O +1/4H2O | -1.20 | -8.20
Valores pE° de reacciones redox importantes en aguas naturales a 25°C
Fuente: Manahan (2010)

## Slide 24
La mayoría de los valores anteriores son calculados de datos termodinámicos más que de mediciones potenciométricas directas en una celda electroquímica.

## Slide 25: LOS LÍMITES DE pE EN AGUA
Dependen del pH
Rango en el que el agua es termodinámicamente estable (Las 2 reacciones determinan el límite de pE en el agua. Las condiciones de PO2 y PH2 = 1 atm, puede ser considerado como el límite oxidante y reductor del agua respectivamente)
  Se puede oxidar
  2H2O O2 + 4H+ + 4e-
  O reducir
  2H2O + 2e- H2 + 2OH-
Las condiciones de contorno o frontera permiten calcular los límites de estabilidad en el agua.
1/4O2+ + H+ + e- 1/2H2O pE°= 20.75 (Tabla)

## Slide 26: LOS LÍMITES DE pE EN AGUA
Esta ecuación define que el pH depende de los límites de oxidación del agua.
1/4O2 + H+ + e- 1/2H2O pE°= 20.75
A un pH específico, el pE es un valor más positivo que el obtenido, en la siguiente ecuación indica que no puede existir equilibrio en el agua en contacto con la atmósfera.
pE = pE° + log(P1/4O2[H+])
pE = 20.75 – pH
La relación pE-pH para los límites reductores del agua tomado a PH2= 1.0 atm, esta dada por la siguiente derivación.
H+ + e- 1/2H2 pE°= 0.00
pE = pE° + log[H+]
pE = – pH
La descomposición del agua es muy lenta en ausencia de un catalizador, el agua puede estar temporalmente en un no equilibrio.

## Slide 27: VALORES DE pE EN SISTEMAS DE AGUAS NATURALES
Generalmente no es posible obtenerlos por mediciones potenciometricas directas.
Los valores pueden ser calculados de las especies presentes en equilibrio con la atmósfera. PO2= 0.21 atm y [H+]=1.00X10-7 M
pE = pE° + log(P1/4O2[H+])
PE = 20.75 – log {(0.21)1/4X 1.00X10-7}=13.8 (aeróbicas)
Condiciones anaerobicas en el agua (metano y dióxido de carbono están siendo producidos por micoorganismos).
Se asume PCO2 = PCH4 y que el pH = 7.00
1/8CO2 + H+ + e- 1/8CH4 + 1/4H2O
La ecuación de Nernst

## Slide 28
pE = pE° + log(P1/4O2[H+])
PE = 20.75 – pH
-4.13 = 20.75 + log(P1/4O2X 1.00X10-7)
La presión del oxígeno es 3.0X10-72 atm, la cual es muy baja por lo que el equilibrio con respecto a la presión parcial de oxígeno no se logra.
VALORES DE pE EN SISTEMAS DE AGUAS NATURALES

## Slide 29: DIAGRAMAS pE - pH
Muestran la región de estabilidad de las distintas especies en agua.

## Slide 30: Diagrama de pE-pH para el hierro puede ser construido asumiendo una concentracción máxima de hierro en solución 1.0X10-5 M El siguiente equilibrio puede ser considerado:
Fe3++ e- Fe2+ pE°= + 13.2
Fe(OH)2(s) + 2H+ Fe2+ + 2H2O
Fe(OH)3(s) + 3H+ Fe3+ + 3H2O
Las constantes de solubilidad son derivadas de los productos de solubilidad y son expresadas en términos de [H+] para facilitar los cálculos.
La formación de especies: Fe(OH)2+, Fe(OH)2+ y FeCO3 sólido o FeS, pueden ser no importantes en un agua natural, por lo que no se consideran

## Slide 31: CONSTRUYENDO UN DIAGRAMA pE-pH
Los límites de la estabilidad del agua son definidos por:
Límite alto pE pE = 20.75 – pH 1 Límite O2 - H2O
Límite bajo pE pE = - pH 2 Límite H2 - H2O
Debajo de pH 3.0, Fe3+ puede existir en equilibrio con Fe2+. La línea límite que separa estas dos especies, donde [Fe3+]=[Fe2+], esta dado por los siguientes cálculos.
pE = 13.2 (independiente del pH)
3 Límite Fe3+- Fe2+

## Slide 32: CONSTRUYENDO UN DIAGRAMA pE-pH
El pH incrementa de bajos valores, Fe(OH)3 precipita de una solución de Fe3+.
El pH al cual la precipitación ocurre depende sobre la concentracion del Fe3+.
En este ejemplo, la concentración máxima soluble del hierro es 1.00X10-5 M, límite de la relación Fe3+/Fe(OH) 3, [Fe3+] = 1.0X10-5 M
Sustituyendo:
        pH = 2.9
        4 Límite Fe3+- Fe(OH)3

## Slide 33: CONSTRUYENDO UN DIAGRAMA pE-pH
De manera similar, el límite entre Fe2+ y Fe(OH)2 sólido puede ser definido, asumiendo [Fe2+] = 1.0X10-5 M (la máxima concentración de hierro soluble especifícada).
Sustituyendo:
        pH = 8.95
        5 Límite Fe2+- Fe(OH)2

## Slide 34: CONSTRUYENDO UN DIAGRAMA pE-pH
A lo largo de un amplio rango pE-pH, Fe2+ es la especie de hierro soluble predominante en equilibrio con el oxido de hierro hidratado sólido (III), Fe(OH)3.
Los límites entre estas dos especies depende sobre ambos pE y pH
Sustituyendo la ecuación
dentro
Se obtiene

## Slide 35: CONSTRUYENDO UN DIAGRAMA pE-pH
6 Límite Fe2+- Fe(OH)3

## Slide 36: El límite entre la fase sólida Fe(OH)2 y Fe(OH)3 de manera similar dependen de pE y pH, pero no dependen de un valor asumido de hierro soluble total. La relación requerida es derivada de la sustitución de las siguientes ecuaciones:
7 Límite Fe(OH)2-Fe(OH)3

## Slide 37: ECUACIONES NECESARIAS PARA CONTAR CON EL DIAGRAMA pE- pH
1 Límite O2 - H2O pE = 20.75 – pH
2 Límite H2 - H2O pE = - pH
3 Límite Fe3+- Fe2+ pE = 13.9
4 Límite Fe3+- Fe(OH)3 pH = 2.99
5 Límite Fe2+- Fe(OH)2 pH = 8.95
6 Límite Fe2+- Fe(OH)3 pE = 22.2- 3 pH
7 Límite Fe(OH)2-Fe(OH)3 pE = 4.3 - pH

## Slide 38: DIAGRAMA SIMPLIFICADO pE-pH PARA EL HIERRO EN AGUA. LA MAXIMA CONCENTRACIÓN DE HIERRO SOLUBLE ES 1.00x10-5 M
Fuente: Manahan (2010)

## Slide 39: CONCLUSIONES
Alta actividad del ion hidrógeno y del electrón (medio reductor ácido).
  Ion Fe2+ es la especie predominante (algunas aguas subterráneas contienen apreciables niveles de hierro bajo estas condiciones, en la mayoría de los sistemas de aguas naturales, el hierro precipita como FeS y FeCO3).
Alta actividad del ion hidrógeno y baja actividad del electrón (medio oxidante ácido)
  Ion Fe3+ es la especie predominante.
En un medio oxidante y baja acidez, el Fe(OH)3 es la especie primaria presente.
En un medio reductor básico con baja actividad del ion hidrógeno y alta actividad del electrón, el sólido Fe(OH)2 es estable.

## Slide 40: CONCLUSIONES
En aguas anaeróbicas, bajo pE, niveles de Fe2+ pueden estar presentes.
Al estar expuesta con el Oxígeno atmósferico el pE se eleva y el Fe(OH)3 precipita.

## Slide 41: CONSTRUYENDO EL DIAGRAMA pE-pH o EH-pH PARA EL SISTEMA DE CLORO ACUOSO
EH.
Dominio de estabilidad del agua.
4e- + 4H+ + 4O2(g) 2H2O
De la ecuación:
pE = +20.75 + 1/4logPO2 – pH PO2=0.21 atm
pE = 20.75 – pH 1 Límite O2 - H2O
Reducción del agua
2H2O + 2e- H2(g) + 2OH-
De la ecuación:
pE = -14 - 1/2logPH2 + pOH PH2=1
pE = - 14 + pOH 2 Límite H2 - H2O

## Slide 42: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
Ecuaciones en términos de pH y pE que relacionan cada especie entre si.
Reacciones básicas:
e- + H+ + HOCl 1/2Cl2(ac) + H2O pE°=+27
2e- + Cl2(ac) 2Cl - pE°=+23.5
HOCl H+ + OCl- pKa=7.5
Concentración total
CT, Cl= 10-4 M = 2[Cl2(ac)]+[HOCl]+[OCl-]+[Cl-]

## Slide 43: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
Encontrar las relaciones entre:
  Cl2(ac) y HOCl
  Cl2(ac) y Cl-
  Cl2(ac) y OCl-
  HOCl y OCl-
  HOCl y Cl-
  OCl- y Cl-

## Slide 44: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
Se trabaja primero con las especies que presentan mejor oxidación
Cl2(ac) y HOCl
e- + H+ + HOCl 1/2Cl2(ac) + H2O pE°=+27
En el límite cuando [HOCl]= [Cl2(ac)], la relación [Cl2(ac)]1/2[HOCl] es función de CT, Cl
2[Cl2(ac)]+[HOCl] >> [OCl-]+[Cl-]

## Slide 45: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
Sustituyendo en el balance de masas, se obtiene
CT, Cl= 2[Cl2(ac)]+[HOCl] = 10-4 M
En el límite, [HOCl]= [Cl2(ac)]; por tanto,
3[Cl2(ac)]1/2 = 10-4 M y [Cl2(ac)] = 3.3X10-5 M
Evaluando el término logaritmico, se encuentra que
Sustituyendo el valor en la ecuación de pE, se determina que
pE = +27 - pH – log 174
pE = 24.7 – pH
3 Límite Cl- -

## Slide 46: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
Cl2(ac) y Cl-
2e- + Cl2(ac) 2Cl- pE°=+23.5
De la ecuación
En esta región del diagrama 2[Cl2(ac)]+[Cl-] >>[HOCl] +[OCl-]
Sustituyendo en el balance de masas, se obtiene
CT, Cl= 10-4 M  2[Cl2(ac)] + [Cl -]
[Cl2(ac)] = [Cl -]
[Cl2(ac)] = 3.3X10-5 M
pE = +23.5 – ½ log 3.3X10-5 M
pE = 25.7 4 Límite Cl- - H2O

## Slide 47: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
HOCl y OCl-
HOCl H+ + OCl- pKa=7.5
Cuando [HOCl] = [OCl-]
pH= 7.5 5 Límite HOCl - OCl-

## Slide 48: PARA ENCONTRAR LAS OTRAS RELACIONES ENTRE LAS ESPECIES DEL CLORO DEBEN UTILIZARSE COMBINACIONES DE LAS ECUACIONES
HOCl y Cl -
Sumando las ecuaciones:
AG°= - nFE°
e- + H+ + HOCl ½ Cl2(ac) + H2O -F(+1.60)
e- + ½ Cl2(ac) 2Cl - -F(1.39)
HOCl + H+ + 2e- Cl-+ H2O -2F° = -F(+1.60+1.39)
E° = + 1.50
De la ecuación, pE°=16.9E°=25.4
pE = +25.4 – ½ pH – ½ log ([Cl-] /[HOCl] )
Cuando [HOCl] = [Cl-]
pE = +25.4 – ½ pH 6 Límite HOCl - Cl-

## Slide 49: ESPECIES DE INTERÉS PARA EL SISTEMA CLORO ACUOSO: Cl2(ac), OHCl-, OCl- y Cl-
OCl – y Cl -
Sumando las ecuaciones:
AG°= - nFE°
HOCl + H+ + 2e- Cl-+ H2O -2F° (1.50) = -69.2
- ( OCl - + H+ HOCl) -RT In 107.5 = -10.2
OCl - + 2H+ + 2e- Cl-+ H2O -79.4
E°=79.4/2F = +1.72
pE°=16.9E° = +29.1
Cuando [Cl-] = [OCl-] pE=29.1 – pH 7 Límite OCl- - Cl-

## Slide 50: DIAGRAMA pE = pH PARA CLORO ACUOSO; 25°C, CTCl = 1X10-4
Cl2 no es una línea predominante, por lo que OCl-/Cl2(ac) se puede eliminar.
Fuente: Snoeyink y Jenkins, (1990)

## Slide 51: CONCLUSIONES DIAGRAMA pE = pH PARA CLORO ACUOSO; 25°C, CTCl = 1X10-4
Cl2 como especie predominante sólo existe a pH bajos (debajo pH=0). A medida que la CTCl aumenta, en cálculos similares se muestra que el valor de pH al cual predomina Cl2(ac) aumenta.
A valores más altos de pH, el Cl2(ac) se desproporciona formando HClO y Cl-.
El ion cloruro es la especie estable que contiene cloro en el intervalo pE=pH de las aguas naturales.
Cl2(ac), HClO y Cl- son oxidantes más fuertes que el O2 de acuerdo con la reacción
2HOCl Cl- + 2H+ + O2(ac)
Que es la suma de las dos hemirreacciones
Catalizador: luz ultravioleta 2H2O 4H++ 4e- + O2(ac) 2HOCl + 2H+ +4e- 2Cl- + 2H2O

## Slide 52: CONCLUSIONES DIAGRAMA pE = pH PARA CLORO ACUOSO; 25°C, CTCl = 1X10-4
En estos calculos se utilizó sólo CTCl = 1X10-4, pero cuando los valores de CTCl son distintos se observa que las fronteras o límites del diagrama pE=pH tienen poca variación con CTCl. Por lo tanto el diagrama presentado se aplica en general a otras concentraciones totales.

## Slide 53: BIBLIOGRAFÍA
Manahan S. 2000. Environmental Chemestry. Ed. CRC Press. USA.
Manahan S. 2010. Environmental Chemestry. Ed. CRC Press. USA.
Brown T., Lemay H. y Bursten B. 1997. Química. La ciencia central. Ed. Prentice Hall. México.
Brown T., Lemay H. y Bursten B. 2009. Química. La ciencia central. Editorial Pearson Education. México.
Mortimer. 1983. Química. Editorial Grupo Editorial Iberoamerica.
Snoeyink V. y Jenkins D. 1990. Química del Agua. Ed Limusa Noriega.
Clair N. S. Chemestry for Environmental Engineering. Ed. McGraw Hill Book Company
The Geochemist’s Work Bench (Consultado el 11/09/2017).
https://www.gwb.com/pourbaix.php