## Slide 1: Universidad Autónoma del Estado de México Facultad de Ingeniería Asignatura: Sistemas de tratamiento Unidad IV: IV.7 Otros sistemas de tratamiento “Tratamiento de aguas residuales en comunidades rurales” Dr. Daury García Pulido Octubre 2017

## Slide 2
El objetivo de este material es proporcionar al docente y al estudiante una herramienta de apoyo para la unidad de aprendizaje “Sistemas de tratamiento” del programa de estudios de la Licenciatura de Ingeniería Civil, haciendo énfasis en los conceptos básicos del tratamiento anaerobio como una opción para el tratamiento de aguas residuales de comunidades rurales así como el dimensionamiento y diseño de estos sistemas.
Este trabajo introduce al estudiante a reafirmar los conocimientos adquiridos en otras asignaturas con un enfoque direccionado al diseño hidráulico de los elementos donde se realizará el tratamiento anaerobio, particularmente la letrina y el denominado Tanque Séptico para tratamiento de agua en viviendas del medio rural y semiurbano.
Al final de esta unidad de competencia el estudiante conocerá y tendrá el conocimiento suficiente que le permita opinar y participar de discusiones relacionadas con el tema; podrá participar en toma de decisiones y argumentará sobre la importancia de aprovechar esta tecnología en favor del cuidado del medio ambiente.
Guión

## Slide 3: Contenido

## Slide 4
Problemática de las zonas rurales
Generalidades
Ausencia de economía y bajos ingresos per cápita.
Baja cultura ambiental en la población.
Escaso nivel técnico respecto al tratamiento y operación de plantas de tratamiento.
Acceso limitado a las tecnologías existentes.

## Slide 5
Planeación y manejo de un proyecto de aguas residuales para comunidades rurales
Reconocimiento del problema
Planeación
Diseño
Construcción
Arranque
Operación
Transferencia tecnológica
Generalidades

## Slide 6
Bajo costo de inversión, operación y mantenimiento
Mínimos conocimientos técnicos para la operación
Mejoramiento de las condiciones ambientales locales
Aplicable a pequeñas comunidades
Consumo mínimo de energía
Criterios básicos para la selección de la tecnología
Generalidades

## Slide 7
Arreglos de tratamientos propuestos
Letrina ventilada de doble cámara
Tanque séptico – pozo de absorción
Tanque séptico – lecho de hidrófitas
Tanque séptico – filtros de arena
Laguna anaerobia – laguna facultativa
Laguna anaerobia – laguna facultativa – laguna de maduración
Tratamientos de A. R. para comunidades rurales

## Slide 8
Letrinas
Objetivos
Eliminar olores desagradables
Controlar la proliferación de insectos transmisores de enfermedades
Reducir las causas de contaminación del agua
Mejorar las condiciones sanitarias y de salud pública
Esta tecnología es muy aplicable cuando se trata de comunidades con menos de 50 habitantes.

## Slide 9
Letrinas
Clasificación
Letrina con excusado de sifón y similares
Letrinas de pozo seco
Letrinas de composteo
Letrinas de cámara permanente
Letrina de entierro de la excreta
Existen además de estas tecnologías muchas otras variantes pero siguen los mismos principios que las mencionadas.

## Slide 10
Letrinas de pozo seco
Ventajas
Las excretas no se encuentran accesibles a las moscas
Los olores son insignificantes y las heces no están a la vista
La construcción es sencilla y de bajo costo
No generan contaminación del suelo ni de las aguas superficiales ni subterráneas

## Slide 11
Letrinas de pozo seco
Desventajas
La digestión de los sólidos es menos rápida y completa que en las de pozo húmedo
Son susceptibles al mal uso

## Slide 12
Letrinas de pozo seco
Componentes de una letrina de pozo seco
Elementos constitutivos de una letrina de pozo seca.
(adaptado de la SSA, 1990)

## Slide 13
Letrinas de pozo húmedo
Ventajas
Solución adecuada y duradera para el problema de la disposición de excretas
Usan poca agua
Es posible ubicarlas al interior de la vivienda
Se elimina la manipulación de excretas por parte del usuario

## Slide 14
Letrinas de pozo húmedo
Desventajas
Su construcción es mas cara que la de pozo seco
Requieren instalaciones separadas para la disposición de aguas grises
Se obstruyen fácilmente si se dispone de papel sanitario inadecuado

## Slide 15
Letrinas de pozo húmedo
Componentes de una letrina de pozo seco
Elementos constitutivos de una letrina de pozo húmedo.
(adaptado de Broome 1988)

## Slide 16
Operación y mantenimiento de las letrinas de pozo seco y húmedo
Recomendaciones
La letrina deberá ubicarse a una distancia mayor de 15 m del pozo de agua potable más cercano
Conservarla limpia
No utilizarla como granero o bodega
Mantenerla tapada mientras no este en uso
No arrojar dentro del pozo agua de lluvia, cocina o lavabo
No arrojar cenizas ni basura

## Slide 17
Diseño de letrinas de PV y PH
Recomendaciones de diseño
Elemento |  |  | 
Tipo de letrina | Caseta | Taza o asiento | Pozo
Pozo seco O Pozo húmedo | Ancho = 0.8 m Largo = 1.0 m Altura = 1.9 m Distancia de la pared a la taza = 0.2 m Ductos de ventilación con tubo de 10 a 15 cm de diámetro y 50 cm mas alto que el techo | Forma circular de 25 a 30 cm y 35 cm de altura | Capacidad superior a 1.25 m3 en todos los casos Altura recomendada de 1.80 m Volumen efectivo: V=1.33CPN Con: V= volumen del pozo en m3 C=0.3 m3 /persona /día N= número de usuarios

## Slide 18
Tanques sépticos
Objetivos
Eliminación de sólidos
Tratamiento biológico
Almacenamiento de lodos y natas

## Slide 19
Tanques sépticos
Definición
Es un depósito impermeable, de escurrimiento continuo que además de la excreta y agua residual, recibe aguas grises de origen doméstico.
Su construcción es subterránea y pueden construirse de piedra, tabiques o concreto.
En algunos diseños, esta equipado con pantallas en la entrada para lograr una distribución eficaz y otra en la salida para evitar fugas de espuma y nata.
Existen además de esta tecnología, otras variantes pero siguen los mismos principios que esta.

## Slide 20
Tanques sépticos
Componentes de un sistema de tratamiento por tanques sépticos
SSA, 1990

## Slide 21
Tanques sépticos
Sedimentación
Digestión de solidos
Eliminación de gases
Digestión de grasas
Funcionamiento

## Slide 22
Tanques sépticos
(Funcionamiento)
Digestión de grasas
Sedimentación
Digestión de solidos
Eliminación de gases
Alth, 1992

## Slide 23
Tanques sépticos de varios compartimientos
Tanque séptico de un solo compartimiento:
Las burbujas de gas arrastran partículas de materia orgánica en descomposición inoculando el liquido entrante con organismos para su degradación
CONAGUA, 1997

## Slide 24
Tanques sépticos de varios compartimientos
El segundo compartimiento recibe el efluente clarificado del primero con bajas cargas hidráulicas propiciando baja turbulencia y permitiendo la sedimentación de partículas de baja densidad generando un efluente con mejor calidad.
Tanque séptico de doble compartimiento:
En el primer compartimiento se mezclan el lodo y la espuma con el líquido entrante y se da inicio al proceso digestivo.

## Slide 25
Tanques sépticos de varios compartimientos
CONAGUA, 1997

## Slide 26
Tanques sépticos
Ventajas
No requiere partes mecánicas
Poco mantenimiento
Flexibilidad y adaptabilidad a las necesidades de la vivienda
Puede tratar el agua residual de todos los usos en la vivienda
La cantidad de lodo generado es poco significativo

## Slide 27
Tanques sépticos
Desventajas
Requiere de un deshecho de agua residual por tuberías
Son caros respecto al costo de una vivienda
Requieren disponibilidad de área
Requieren un suelo permeable

## Slide 28
Tanques sépticos
Comentarios
Tienen una eficiencia de remoción de 30% de la DBO y 60% de SS.
El efluente de estos sistemas se caracteriza por un alto contenido de nutrientes, gérmenes entéricos y materia orgánica finamente dividida y maloliente.
Se recomienda un proceso secundario antes de ser vertido.
El tratamiento secundario mas común se realiza utilizando lechos filtrantes con cultivos bacterianos (Campos de oxidación Pozos de absorción, zanjas de infiltración, lechos de arena, humedales, etc).

## Slide 29
Tanques sépticos – Pozo de absorción
El sistema formado por el tanque séptico – pozo de absorción requiere determinar si el suelo es adecuado para la absorción por lo que el terreno debe cumplir con dos requisitos:
Velocidad de infiltración alta para no requerir de grandes superficies.
El nivel de aguas freáticas debe estar al menos 1.20 m debajo del nivel del terreno natural.
En caso contrario se sugiere utilizar un humedal o un sistema evaporativo para eliminar el efluente.
Comentarios

## Slide 30
Pozo de absorción
Una vez que se ha realizado la prueba de permeabilidad y se conoce el coeficiente de absorción, la secuela de cálculo del pozo es la siguiente:
Se propone un diámetro y con ayuda de la siguiente expresión se calcula la profundidad, la cual iniciara a contar a partir del nivel de descarga.
Diseño del pozo de absorción
Donde:
H Profundidad del pozo en m
K Coeficiente de absorción en m2/hab-día
N Número de personas servidas
D Diámetro medio del pozo en m

## Slide 31
Diseño de tanques sépticos
Requerimientos
El tanque debe remover casi todos los SS y descomponer la materia orgánica por medios anaerobios. Para ello el diseño debe incluir:
Volumen con TRH de al menos 24 horas.
Tener claro a cuantas personas dará servicio.
Ubicación adecuada de los dispositivos de entrada y salida.
La estructura de entrada debe proponerse de tal manera que evite cortos circuitos, minimicen turbulencia y disipen energía.
La estructura de salida debe retener el lodo y las natas flotantes.
Se debe procurar dejar un volumen para acumulación de lodos.
Se debe incluir en el diseño un tubo disipador de gases.

## Slide 32
Diseño de tanques sépticos
Bases de diseño
Población a servir .
Dotación y aportación de agua.
Tiempo de retención (1 a 3 días).
Volumen para acumulación de lodos y natas.
Periodo de vida útil.
Relación largo: ancho

## Slide 33
Diseño de tanques sépticos
Volumen del tanque:
Se aplicara la siguiente ecuación para determinar el volumen:
Donde:
Vreactor Volumen del reactor en L
A Aportación de agua residual en L/hab-día
N Población servida
th Tiempo de retención hidráulica en días

## Slide 34
Diseño de tanques sépticos
Volumen del tanque:
Al volumen calculado se debe agregar 1l volumen de lodos que será aproximadamente 70 litros por habitante servido multiplicado por el número de años entre limpieza y limpieza
Donde:
VLodos Volumen de lodos en L
N Población servida
F Periodo entre limpieza y limpieza

## Slide 35
Diseño de tanques sépticos
Volumen del tanque:
Así, el volumen total del tanque será la suma de los dos anteriores, es decir:
Donde:
VTanque Volumen del tanque en m3

## Slide 36
Diseño de tanques sépticos
Una vez conocido el volumen del tanque, se debe proponer una altura útil con base en la siguiente recomendación:
H = 1.7 m Hasta 19 personas
H = 2.0 m 30 personas
H = 2.3 m 50 personas
H = 2.5 m 100 personas
Así, el área superficial será:
Y con ayuda de la relación Largo:Ancho
Podrá calcularse el resto de las dimensiones.

## Slide 37
Diseño de tanques sépticos
Además de las dimensiones básicas del tanque séptico, hace falta el diseño del resto de los componentes, por lo que debe adicionalmente de tomarse en consideración lo siguiente:
Dejar una altura mayor a la calculada por razón del bordo libre.
Proponer las estructuras de entrada y salida de manera correcta.
Dejar tubería de ventilación.
Proponer registros de limpieza.
Deflectores para gases.
Muros perimetrales e internos.
Líneas de conducción de vivienda a tanque y de tanque a pozo de absorción
Comentarios

## Slide 38
Bibliografía
Alth, Max. 1992. Wells and septic systems. Editorial Tab, Boons, Blue ridge summit.
Broome, J. 1988. Información y capacitación en abastecimiento de agua y saneamiento de bajo costo. Pp. 111.
Collí M. J. 2007.Paquetes tecnológicos para el tratamiento de excretas y aguas residuales en comunidades rurales. IMTA. Cuernavaca, México.
CONAGUA. 1997. Anteproyecto de NOM-000-CNA-1996 fosas sépticas prefabricadas, especificaciones y métodos de prueba. Pp. 27
Gunn, Ian. 1988. Alternative waste tretament systems. Elsevier Applied Science. London and New York.