## Slide 1: Propiedades fisicoquímicas de sustancias puras y de mezclas
Unidad 1
Mtra. Blanca Gabriela cuevas González
Agosto-2017

## Slide 2: Presentación
La Unidad de Aprendizaje (UA) de Laboratorio de Fisicoquímica pertenece al núcleo sustantivo, está ubicada en al área curricular de Fisicoquímica y pretende que el estudiante reconozca la importancia de las actividades experimentales, desarrolle la creatividad, la capacidad de análisis e interpretación de datos y resultados y la elaboración de reportes técnicos, dando lugar a la construcción de nuevos conocimientos, facilitando el aprendizaje significativo mediante el involucramiento en el trabajo que caracteriza a las ciencias experimentales. Su importancia es fundamental en las unidades de aprendizaje de las ciencias de la ingeniería; y por consiguiente en la formación del Ingeniero Químico.

## Slide 3: Objetivo de la unidad
Desarrollar creativamente procedimientos para obtener datos experimentales, así como búsqueda y análisis de datos, interpretar resultados y redactar reportes técnicos, de prácticas de laboratorio de temas de fisicoquímica; promoviendo el desarrollo de habilidades en el uso de TIC’s y software, trabajo en el laboratorio, la calidad en el trabajo, actuando con responsabilidad social y una visión de sustentabilidad.

## Slide 4: Secuencia didáctica
Unidad 1: Propiedades fisicoquímicas de sustancias puras y de mezclas.

## Slide 5: Ciclo de refrigeración
La refrigeración es un proceso que consiste en bajar o mantener el nivel de calor de un cuerpo o un espacio.

## Slide 6: Ciclo de refrigeración
Considerando que realmente el frío no existe y que debe hablarse de mayor o menor cantidad de calor o de mayor o menor nivel térmico (nivel que se mide con la temperatura), refrigerar es un proceso termodinámico en el que se extrae calor del objeto considerado (reduciendo su nivel térmico), y se lleva a otro lugar capaz de admitir esa energía térmica sin problemas o con muy pocos problemas.

## Slide 7: Tipos de ciclo
El modo más utilizado para el enfriamiento artificial de espacios cerrados, se consigue mediante los métodos de compresión y de absorción. El método por compresión es el más utilizado, puesto que el método por absorción solo se suele utilizar cuando hay una fuente de calor residual o barata, como en la trigeneración.

## Slide 8: Refrigeración por comprensión
En este ciclo de refrigeración el refrigerante se evapora y se condensa, comprimiéndolo, alternativamente para luego volver a la fase de vapor. Está compuesto por 4 procesos:
  Compresión isentrópica en un compresor.
  Disipación de calor a presión constante en un condensador.
  Estrangulamiento en un dispositivo de expansión y consiguiente evaporación.
  Absorción de calor a presión constante en un evaporador.

## Slide 9: Refrigeración por comprensión
En este ciclo de refrigeración el refrigerante se evapora y se condensa, comprimiéndolo, alternativamente para luego volver a la fase de vapor. Está compuesto por 4 procesos:
  Compresión isentrópica en un compresor.
  Disipación de calor a presión constante en un condensador.
  Estrangulamiento en un dispositivo de expansión y consiguiente evaporación.
  Absorción de calor a presión constante en un evaporador.

## Slide 10: Disociación ácida
Una constante de disociación ácida, Ka, (también conocida como constante de acidez, o constante de ionización ácida) es una medida cuantitativa de la fuerza de un ácido en disolución.
Es la constante de equilibrio de una reacción conocida como disociación en el contexto de las reacciones ácido-base. El equilibrio puede escribirse simbólicamente como:
HA A- + H+

## Slide 11: Energía libre
En termodinámica, la energía libre de Gibbs (energía libre o entalpía libre) es un potencial termodinámico, es decir, una función de estado extensiva con unidades de energía, que da la condición de equilibrio y de espontaneidad para una reacción química (a presión y temperatura constantes). Se simboliza con la letra G mayúscula.

## Slide 12: Cambios de energía libre estándar
La energía libre de reacción, se denota, , es el cambio de energía en una reacción a condiciones estándares. En esta reacción los reactivos en su estado estándar se convierten en productos en su estado estándar.
Dada la siguiente ecuación química:

## Slide 13: Cambios de energía libre estándar
La energía libre se calcula como:
Donde A y B son los reactivos en estado estándar y; C y D son los productos en su estado estándar. Además a, b, c y d son sus respectivos coeficientes estequiométricos. En general:

## Slide 14: Solubilidad
Solubilidad es una medida de la capacidad de disolverse de una determinada sustancia (soluto) en un determinado medio (disolvente).
Implícitamente se corresponde con la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de disolvente, a determinadas condiciones de Temperatura, e incluso Presión (en caso de un soluto gaseoso).

## Slide 15: Factores que afectan la solubilidad
La solubilidad se define para fases específicas. Por ejemplo, la solubilidad de aragonito y calcita en el agua se espera que difieran, si bien ambos son polimorfos de carbonato de calcio y tienen la misma fórmula molecular.
La solubilidad de una sustancia en otra está determinada por el equilibrio de fuerzas intermoleculares entre el disolvente y el soluto, y la variación de entropía que acompaña a la solvatación. Factores como la temperatura y la presión influyen en este equilibrio, cambiando así la solubilidad.

## Slide 16: Coeficiente de reparto
El coeficiente de reparto (K) de una sustancia, también llamado coeficiente de distribución (D), o coeficiente de partición (P), es el cociente o razón entre las concentraciones de esa sustancia en las dos fases de la mezcla formada por dos disolventes inmiscibles en equilibrio. Por tanto, ese coeficiente mide la solubilidad diferencial de una sustancia en esos dos disolventes.
Donde [sustancia]1 es la concentración de la sustancia en el primer disolvente y, análogamente [sustancia]2 es la concentración de la misma sustancia en el otro disolvente.

## Slide 17: Calor específico
El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad, ésta se mide en varias escalas. En general, el valor del calor específico depende del valor de la temperatura inicial. Se le representa con la letra C.

## Slide 18: Calor específico
El calor específico (c) (propiedad intensiva) tiene las siguientes unidades:

## Slide 19: Capacidad calorífica
La capacidad calorífica o capacidad térmica de un cuerpo es el cociente entre la cantidad de energía calorífica transferida a un cuerpo o sistema en un proceso cualquiera y el cambio de temperatura que experimenta. En una forma más rigurosa, es la energía necesaria para aumentar la temperatura de una determinada sustancia en una unidad de temperatura.

## Slide 20: Capacidad calorífica
La capacidad calorífica (C) (propiedad extensiva), se expresa como "calor" sobre "grados centígrados" y, por tanto, tiene las siguientes unidades:

## Slide 21: Entalpía de evaporización
La entalpía de vaporización es la cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa (kilogramo, mol, etc.) de una sustancia que se encuentre en equilibrio con su propio vapor a una presión de una atmósfera pase completamente del estado líquido al estado gaseoso. Se representa por , por ser una entalpía.

## Slide 22: Densidad
En física y química, la densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia. La densidad media es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa.

## Slide 23: Densidad
Si un cuerpo no tiene una distribución uniforme de la masa en todos sus puntos, la densidad alrededor de un punto dado puede diferir de la densidad media. Si se considera una sucesión de pequeños volúmenes decrecientes(convergiendo hacia un volumen muy pequeño) centrados alrededor de un punto, siendo la masa contenida en cada uno de los volúmenes anteriores, la densidad en el punto común a todos estos volúmenes es:

## Slide 24: Viscosidad
La viscosidad de un fluido es una medida de su resistencia a las deformaciones graduales producidas por tensiones cortantes o tensiones de tracción. La viscosidad se corresponde con el concepto informal de "espesor". Por ejemplo, la miel tiene una viscosidad mucho mayor que el agua.

## Slide 25: Viscosidad
La viscosidad se manifiesta en líquidos y gases en movimiento. Se ha definido la viscosidad como la relación existente entre el esfuerzo cortante y el gradiente de velocidad. Esta viscosidad recibe el nombre de viscosidad absoluta o viscosidad dinámica. Generalmente se representa por la letra griega µ

## Slide 26: Viscosidad
Se conoce también otra viscosidad, denominada viscosidad cinemática, y se representa por ν. Para calcular la viscosidad cinemática basta con dividir la viscosidad dinámica por la densidad del fluido:

## Slide 27: Equilibrio líquido - vapor
Para obtener la solución a un problema de equilibrio líquido-vapor es necesario establecer un modelo que permita calcular las fugacidades de cada uno de los componentes presentes, tanto en la fase líquida como en la fase vapor.
El modelo más sencillo para predecir el comportamiento del equilibrio líquido-vapor es el conocido como la ley de Raoult. Este modelo se basa en las siguientes consideraciones:

## Slide 28: Equilibrio líquido - vapor
La fugacidad en la fase vapor se calcula, en una primera aproximación, suponiendo que sigue el comportamiento de gas ideal. En este caso la fugacidad de cada componente en la mezcla de la fase vapor está dada por:
donde p es la presión total del sistema, yi es la fracción mol del componente i en la fase vapor. Observe que en este caso la fugacidad es igual a la presión parcial.

## Slide 29: Equilibrio líquido - vapor
La fugacidad en la fase líquida se calcula, en una primera aproximación, suponiendo que sigue el comportamiento de solución ideal. En este caso la fugacidad de cada componente en la mezcla de la fase líquida está dada por:
Donde poi es la presión de vapor del componente i a la temperatura del sistema, xi es la fracción mol del componente i en la fase líquida.

## Slide 30: Puntos de burbuja
El método del punto de burbujeo es el mas extendido para la determinación del tamaño de poro de un filtro. Se basa en el echo de que, para un fluido dado y tamaño de poro con humectación constante, la presión requerida para forzar las burbujas de aire a través del poro es inversamente proporcional al tamaño del agujero.

## Slide 31: Puntos de burbuja
Arreglo del filtro y sujeción del filtro
Conexión entre el sujeto del filtro a un sistema de regulación de la presión
Aspecto de las burbujas

## Slide 32: Fracción vaporizada
Si se define a la fracción vaporizada θ como la relación caudal de vapor
producido a caudal de alimentación (θ = V/F) y utilizando la relación de equilibrio yi = Ki xi , además del balance ( L = F - V), se tiene:
F zi = θ F Ki xi θ + F (1 - θ) xi

## Slide 33: Conclusión
Este material didáctico sirve de apoyo para los estudiantes con la finalidad de comprender los conceptos básicos de la unidad.

## Slide 34: Referencias
https://tuaireacondicionado.net/el-ciclo-de-refrigeracion-como-funciona/
https://athanieto.wordpress.com/tematicas/segundo-principio-de-la-termodinamica/ciclo-de-refrigeracion/
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_Gibbs
http://corinto.pucp.edu.pe/quimicageneral/contenido/131-calor-especifico-y-capacidad-calorifica.html
https://simplementefisica.wordpress.com/tercer-corte/capacidad-calorifica/